犍环审发﹝2018﹞17号

犍为县环境保护局

关于犍为县兴源石业经营部年加工建筑石材

10000平方米建设项目环境影响报告表的

批    复

犍为县兴源石业经营部：

你们报来《犍为县兴源石业经营部年加工建筑石材10000平方米建设项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下：

一、犍为县兴源石业经营部位于玉津镇凤凰村4组，属城市规划区范围，由于生产经营期间产生的噪声、粉尘、弃渣等污染周围环境，纳入“散、乱、污” 关闭企业，“两断三清”后迁建于犍为县塘坝乡红光村1组，项目占地2000m2，总投资40万元，其中环保投资11万元。工程建设内容 ：新建彩钢棚生产厂房700平方米，购置石材切割机1台、磨边机1台、红外线桥切机1台等设备，建设建筑石材加工生产线1条，形成加工建筑石材10000平方米/年的生产能力。在认真落实环境影响报告表提出的污染防治措施后，污染物可以达标排放,项目建设所造成的环境污染能够达到有效控制。从环境保护角度分析，在建设地点工艺、规模、性质不变的前提下,同意该项目建设。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2013年本）修正》中的淘汰类、限制类，属允许类。县发展和改革局以川投资备[20185111233003242188]FGQB-0012号予以备案。项目位于塘坝乡红光村1组，根据《犍为县城市总体规划（2013～2030）》塘坝乡规划为宝马水泥公司、石马坝产业园配套服务基地，县市场监管局、塘坝乡政府同意项目选址，因此符合国家产业政策和城市规划要求。

二、该《报告表》编制目的明确，编制依据充分，主要保护目标准确全面，评价标准和方法适当，项目工程概况和外环境关系介绍清晰，提出的污染防治具有一定的针对性，可以作为项目建设和环保“三同时”验收的依据。

三、项目建设应重点做好以下工作：

1、按照“雨污分流、清污清流”的原则建设厂区排水系统。在生产车间外侧设置截流沟，厂区东北侧设置3个沉淀池，沉淀池容积共10m3，由截流沟引至沉淀池，要求沉淀池混凝土全密闭式且防渗，生产废水经三级沉淀池沉淀处理后，回用于生产，循环使用，不外排；设置有事故收集池1个（容积2m3），生活污水经通过化粪池预处理后用于农灌，不外排。

2、原料堆场、成品场和切割区对车间进行密闭、场地进行硬化；磨边、切割等工序采取“湿法”作业抑制粉尘产生。

3、尽可能选用低噪声设备，合理布置高噪设备，并采取消声、隔声等降噪措施，夜间禁止作业，严禁生产期间的噪声扰，。

4、按照“资源化、减量化、无害化”的原则分类处置固体废物。严格按照环保“三防”措施要求建设固废临时堆场，其中危废临时堆场单独设置，并采取严格防渗措施；废机油等危险废物委托有资质的单位进行处置；生产切割废料、沉淀池污泥用作建筑材料或路基回填料；生活垃圾统一收集后由当地环卫部门进行清运处理。

5、以生产车间50米范围属卫生防护距离，做好卫生防护距离内规划建设工作，不得建设学校、医院等环境敏感目标。

四、项目主要污染物总量控制指标：无。

五、项目建设期间，严格执行环保“三同时”制度，即污染治理设施与项目同时设计、同时施工、同时投入运行。项目竣工时，按规定程序申请环境保护设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入营运。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。

六、请犍为县环境监察执法大队对项目施工期间的环境保护进行监督检查。

2018年6月5日