建设项目环境影响报告表（报批本）

项目名称：        废旧塑料加工生产线技改项目

建设单位（盖章）：乐山图南再生资源回收利用有限公司

编制日期：二〇二一年三月

编制单位：四川信诚朗科环保科技有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况                                 （表一）

| 项目名称 | 废旧塑料加工生产线技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 乐山图南再生资源回收利用有限公司 |
| 法人代表 | 陈舜慧 | 联系人 | 范儒晨 |
| 通讯地址 | 犍为县石溪镇石马村二组 |
| 联系电话 | 13668379822 | 传真 | / | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 乐山市犍为县舞雲镇石马坝园区（103.860585E，29.270106N） |
| 立项部门 | 犍为县经济和信息化局 | 立项文号 | 川投资备【2020-511123-42-03-482645】JXQB-0116号 |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改■ | 行业类别 及代码 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 |
| 占地面积 (平方米) | 15955.3 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 1689 | 其中：环保 投资(万元) | 73.1 | 环保投资占总投资比例 | 4.33% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 | 2021年8月 |
| 项目内容及规模 一、项目由来 乐山图南再生资源回收利用有限公司位于乐山市犍为县舞雲镇石马坝工业园区，是一家从事废旧塑料回收再生利用的企业。企业的《新建年产3万吨塑料颗粒项目环境影响报告表》于2016年12月5日取得原犍为县环境保护局（现已更名乐山市犍为生态环境局）批复，文号为“犍环审发[2016]119号”，建设内容为：新建厂房15955m2，办公用房1100m2，新建6条塑料颗粒加工生产线，项目建成后形成年产量3万吨/年的塑料颗粒生产规模。2017年因公司法人变更，由“乐山思恒塑业有限责任公司”变更为现在的“乐山图南再生资源回收利用有限公司”。 2017年6月，公司的《新建年产3万吨塑料颗粒项目环境影响评价补充报告》于2017年6月25日取得原犍为县环境保护局批复，文号为“犍环审发[2017]50号”，变更内容为：生产规模、产品类型不发生变化，根据实际生产线情况，新增烧网机2台，将过滤网进行烧网处理后重复利用，减少废过滤网产生量。 取得批复后在实际建设过程中，由于市场原因只建设了两条生产线，即年产1万吨塑料颗粒，除主体工程只建设了两条生产线，其余工程均按原批复3万吨/年建设，因此，验收时对1万吨塑料颗粒的规模以及仓储工程、环保工程等进行了验收。2019年1月，公司《新建年产3万吨塑料颗粒项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》取得验收意见。验收范围为：2条塑料颗粒生产线（生产规模为1万吨/年塑料颗粒），生产厂房，办公及生活设施（办公楼、宿舍楼、门卫室），仓储及其它（废旧塑料堆放区、成品堆放区）以及“过滤+UV光解+低温等离子”废气处理措施，自建3000m3/d污水处理站（总容积30000m3），3m3隔油池1个，5m2危废暂存间1个。 2020年4月，公司为满足市场需要，又建设一条塑料颗粒生产线（生产规模为年产塑料颗粒0.5万吨），本项目环评编制期间，正在开展验收工作。至此，公司一共有3条塑料颗粒生产线，共1.5万吨/年塑料颗粒的生产能力。 由于市场及企业自身的发展需求，乐山图南再生资源回收利用有限公司拟投资1689万元对剩余3条废旧塑料加工生产线进行技改，外购1台造粒机，3台拉丝机，原料仍为废旧塑料，产品由塑料颗粒变为塑料丝，加工规模由1.5万吨调整为0.65万吨。本项目技改完成后，原批复塑料颗粒3万吨/年的生产规模削减为2.15万吨/年，由1.5万吨/年的塑料颗粒、0.65万吨/年的塑料丝组成。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的要求，建设项目应进行环境影响评价。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目为“非金属废料和碎屑加工处理 C4220”；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目为“三十九、废弃资源综合利用业”中“85 非金属废料和碎屑加工处理422”（原料不涉及危险废物，工艺不仅为分拣、破碎），故应编制环境影响评价报告表。为此，建设单位委托我单位进行环境影响评价工作。接受委托后，评价单位即派有关人员进行现场踏勘和资料收集，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律、法规和“环评技术导则”等技术规范要求，编制完成《废旧塑料加工生产线技改项目环境影响报告表》，现上报审批。 二、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“C4220 非金属废料和碎屑加工处理”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属“鼓励类”中“27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”中废塑料循环再利用技术建设项目。同时，本项目采用的生产设备不属于淘汰类、限制类设备。符合相关法律法规和政策规定，因此拟建项目符合国家现行产业政策。 本项目已于2020年7月31日在犍为县经济和信息化局完成了备案，备案号：川投资备【2020-511123-42-03-482645】JXQB-0116号（详见附件2）。 综上所述，本项目符合国家现行产业政策。 三、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部文件《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的要求，建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等应与“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）进行对照。 生态保护红线符合性：根据《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号），四川省生态保护红线主要分布于川西高山高原、川西南山地和盆周山地，分布格局为“四轴九核”。“四轴”指大巴山、金沙江下游干热河谷、川东南山地以及盆中丘陵区，呈带状分布；“九核”指若尔盖湿地（黄河源）、雅砻江源、大渡河源以及大雪山、沙鲁里山、岷山、邛崃山、凉山—相岭、锦屏山，以水系、山系为骨架集中成片分布。 本项目位于乐山市犍为县舞雲镇石马坝工业园区，根据四川省人民政府关于印发《四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号），经校核本项目不涉及《四川省生态保护红线实施意见》划定的生态红线保护区域。因此，项目建设符合四川省生态保护红线实施意见的相关要求。 图1-1 项目所在地与生态红线关系图 资源利用上线符合性：本项目用水来自地下水。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 环境质量底线：本项目所在区域环境质量底线为环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；地表水水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准；声环境质量标准为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目所在区域大气环境质量较好，项目废气污染物经处理后均能达标排放，不会对周边环境造成明显影响；项目废水经处理后循环使用不外排；项目所在地声环境也能达标。项目能做到废水、废气、噪声达标排放，固体废弃物得到妥善处置。采取本环评提出的相关防治措施后，污染物对环境影响较小，该区域能维持目前环境质量现状，不使区域环境质量底线发生变化。 环境准入负面清单符合性：环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。本项目位于乐山市犍为县舞雲镇石马坝工业园区，所在区域不涉及《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号）中所规定的生态保护红线，不属于项目实施地环境准入负面清单项目。 综上，本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线中相关规定相符合，不属于环境准入负面清单上的项目，可以按照既定规模实施。 四、项目选址可行性及规划符合性分析 1、规划符合性 （1）项目建设规划选址符合性分析 乐山图南再生资源回收利用有限公司已与犍为县人民政府签订投资协议，同意公司入驻犍为县工业集中区中小企业孵化园（现为犍为新型工业基地石马坝组团），根据乐山图南再生资源有限公司已取得的不动产权证（川（2020）犍为县不动产权第0008799号），明确项目用地为工业用地。本项目在原有车间原规划建设区域内建设0.65万吨/年塑料丝生产线，不新增用地，因此，符合犍为县土地利用总体规划。 （2）项目建设与园区产业定位符合性 ①犍为新型工业基地基本情况介绍 由《犍为新型工业基地总体规划（2019-2030）环境影响报告书》及四川省生态环境厅关于印发《犍为新型工业基地总体规划（2019-2030）环境影响报告书》的审查意见（川环建函[2020]28号）可知： （一）规划范围 规划范围总面积2424.50公顷，包括石马坝组团、机场坝组团、孝姑组团、新民组团。其中石马坝组团为原犍为工业集中区的盐化工产业园，规划用地面积191.39公顷；机场坝组团包含现状玖龙纸业（乐山）有限公司和四川川南减震器集团公司用地范围，规划用地面积为83.76公顷；孝姑组团主要涉及孝姑镇的永平村、红久村、八一村、石盘村、沙湾村、田佳村，龙孔镇的陶家村、黎明村，规划用地面积为2013.81公顷；新民组团主要涉及新民镇的土坪村和板桥村的规划用地面积为135.54公顷。 （二）规划期限 规划基准年：2018年 规划期：2019年-2030年 （三）产业定位及布局 犍为新型工业基地的总体定位为：打造国家级高新技术产业示范区，全省临港产业示范区。 重点发展先进装备（临港装备），有序发展新材料（新型建材），优先发展特色轻工（制浆造纸）产业，兼顾发展医药健康产业，配套发展生产性服务业。将犍为新型工业基地划分为6个功能分区，即4个产业园区，1个物流仓储区，1个生活配套服务区。 （1）先进装备（临港装备）制造业 发展以临港重型装备制造为主要特色的先进装备制造业，积极引进工程机械、港口机械、能源装备、节能环保装备、轨道交通装备、现代农机装备等先进装备整机制造企业及项目，优化提升大型锻造件、截止阀等关键零部件等配套装备制造，构建带动能力强、特色突出、优势明显的先进装备制造体系。 （2）新材料（新型建材）产业 面向全市工业布局转移调整，重点发展不锈钢制品、陶瓷、新型墙体材料等中高端建材产品，鼓励发展保温绝热材料、建筑装修装饰材料、建筑防水材料等功能型高端建材，支撑全市建材产业绿色发展、集约发展、升级发展。 （3）特色轻工产业 主要承接乐山市和犍为县传统产业转移和退城入园的需要。依托川南地区林木资源、农产品资源以及产业基础资源，重点发展造纸、纺织服装等产业。 （4）医药健康产业区 建立完善中药材生产管理体系，推动中药饮片、冲剂等中成药以及中医药保健品发展。 （5）临港仓储物流产业区 依托岷江高石坝作业区（乐山港）建设，以装备制造、特色轻工、新材料、生物医药等实体产业为主要服务对象，主要提供仓储保管、分拨配送、流通加工、生产加工、物流以及商品展示、信息金融等业务。 （6）生活配套服务区。即园区综合服务区，以生活性服务业为主，为园区提供生活综合配套服务。 ②项目与园区规划符合性分析 本项目位于乐山市犍为县舞雲镇石马坝工业园区内，石马坝工业园区属于犍为新型工业基地中的过渡保留区石马坝组团，为已取得批复的6条废旧塑料加工生产线中剩余3条废旧塑料加工生产线的技改项目，原料仍为废旧塑料，产品由塑料颗粒变为塑料丝，加工规模由1.5万吨调整为0.65万吨。根据《新建年产3万吨再生颗粒制品项目》入驻证明，原犍为县工业集中区管理委员会同意乐山图南再生资源有限公司（原乐山思恒塑业有限责任公司）入驻，符合园区规划。本项目在现有车间内预留区域建设，不新增用地，因此，本项目符合园区规划。 根据《犍为新型工业基地总体规划（2019-2030）环境影响报告书》，石马坝组团严禁企业新增污水排放量，本项目生产废水经处理后回用，冷却水循环使用不外排，无新增生活污水，与《报告书》要求相符； 根据《犍为新型工业基地总体规划（2019-2030）环境影响报告书》，园区划定离岷江岸线1km控制区，石马坝组团靠岷江区域将采取防渗处理+局部垫地处理，处理后的岸线防渗墙顶高程为336m，以标高336m以上岸线外延1km划定控制区，控制区内后续严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。本项目为已取得批复的6条废旧塑料加工生产线中剩余3条废旧塑料加工生产线的技改项目，原料仍为废旧塑料，产品由塑料颗粒变为塑料丝，加工规模由1.5万吨调整为0.65万吨。属于技改项目且不新增废水外排，同时本项目属于非金属废料和碎屑加工处理项目，不属于上述严控项目，符合控制区要求。 根据《犍为新型工业基地总体规划（2019-2030）环境影响报告书》，过渡保留区规划区内不得新建、扩建工业项目，只允许进行项目技改，本项目为技改项目，因此项目符合犍为新型工业基地发展建设分区要求。 ③项目与入园要求符合性分析 《犍为县新型工业基地总体规划》（2019-2030）中规划包括过渡保留区和新区，其中入园要求针对新区入园企业，因此过渡保留区沿用原四川省环境保护厅《关于印发＜犍为县工业集中区扩区规划环境影响报告书＞审查意见的函》（川环建函[2012]364号）中行业准入、清洁生产门槛： （1）鼓励入园行业类型 ①与各产业园主导引进产业一致及其相配套的产业。 ②用水、节水、排水设计等方面达到国内先进水平，清洁生产标准优于国家先进水平；与主导产业产业不相禁忌的项目。 （2）禁止入园行业类型 ①不符合国家产业政策和行业准入条件的企业。 ②技术落后，项目清洁生产水平不能达到行业二级标准要求或低于全国同类型企业平均污染生产水平的项目。 ③盐化工产业园：禁止引进水泥、焦化、冶金、铸造、黄磷等废气污染型企业。 ④光伏产业园：禁止引进食品等对环境空气质量要求相对较高的企业。 ⑤临港产业园：禁止新引进除玖龙纸业之外的其他造纸企业，该企业可在规划用地范围内适度发展；禁止引进医药、农药、水泥、焦化、冶金等企业。 ⑥造纸印包产业园：禁止引进食品、医药等对环境空气质量要求相对较高的企业。 ⑦轻化产业园：禁止引进食品、医药等对环境空气质量要求相对较高的企业。 （3）允许入园行业类型 不属于上述鼓励、禁止行业类型，选址与周围环境相容的其它行业。 ④清洁生产门槛 入驻企业必须采用国标、国内先进水平的生产工艺、设备及污染治理技术，能耗、物耗、水耗等均应达到相应行业的清洁生产二级水平或国内同类企业先进水平。 本项目为废旧塑料加工生产线技改项目，不属于上述鼓励、禁止行业类型，选址与周围环境相容，属于允许入园行业。项目采用国内先进水平的生产工艺、设备，采用有效的污染治理技术，能耗、物耗及水耗均能达到同行业清洁生产二级水平。 （5）园区规划评价调整建议及符合性分析 2020年4月30日，《犍为新型工业基地总体规划（2019-2030）环境影响报告书》通过了四川省生态环境厅审查（川环建函[2020]28号）。该规划环评对园区后续规划发展提出以下调整建议，本项目与调整意见的符合性如下表所示： 表1-1 项目与园区规划环评调整建议符合性 规划调整建议 本项目情况 符合性 1、机场坝组团用地规划与城市总规不符 不涉及 / 2、孝姑组团规划有生活配套服务区，位于特色轻工产业区和二类工业用地的下风向。现状凤生纸业已建厂区位于孝姑集镇上风向，产生的异味、污水扰民现象时有发生。特色轻工产业若继续引进造纸等产生恶臭气体的企业，会对生活配套服务区居民的大气环境造成不良影响。 （1）建议控制生活配套服务区的发展规划，合理布局，孝姑镇居民集中居住区集中布置于现有场镇区域，可通过提高建筑容积率等方式来提高人口密度，生活配套服务区其他区域可布置办公、商业、人才公寓等孝姑组团企业的配套服务区。（2）居住用地和工业用地之间设置足够的防护隔离带（可根据具体项目情况继续环境影响的防护距离），产生恶臭等异味气体的企业如造纸企业应避免布置在生活配套服务区的正上风向1km以内。规划调整后，有利于减缓工业企业对居民生活区大气环境的影响。 不涉及 / 3、石马坝组团无供水、排水条件。 本项目位于石马坝组团内，项目用水能满足本项目新增的循环冷却水补水，无生产废水外排，不新增生活污水。 符合 4、孝姑组团近期无集中供热规划，根据调查，目前孝姑组团已建两台锅炉，总计供气量己达365t/h仅够凤生现有厂区及近期拟建项目使用，无多余蒸汽供给园区其他企业，目前孝姑组团规划的集中供热虽然供热负荷满足规划区内的热需求，但建设时序为远期，集中供热的过渡期较长，园区将存在较长时间的企业分散供热。分散供热一方面增加企业运营成本，另一方面不利于园区节能减排工作的推进。 分期建设孝姑组团集中供热，近期建设集中供热一期项目，供热规模约100t/h，同时园区应编制集中供热规划，远期可根据供热规划确定集中供热规模。 不涉及 / 5、凤生股份25万吨/年制浆造纸技改项目与本规划的土地利用规划以及产业布局均不相符。项目的选址与新型工业基地的土地利用规划以及产业布局均不相符。用地占用了部分农林生态用地和商业用地，同时跨轻工产业区和先进装备制造产业区。此外项目选址位于规划的生活配套服务区的上风向。 综合考虑凤生股份25万吨/年制浆造纸技改项目选址及土地性质，对规划的土地利用规划和产业布局进行优化调整，使重点项目与规划相协调。调整原则需确保规划工业用地总数不新增，农林生态用地总数不减少。 不涉及 / 6、规划的工业垃圾固废处理填埋场库容偏大、处理规模偏小规划工业垃圾固废处理填埋场，位于园区东北部，填埋场库容超过100万m3。该处属浅丘地带，地貌由北向南倾斜，废渣处理能力约为50t/d。根据远期工业新区一般工业固废产生量估算，按照90%的综合利用率，近期平均约有124t/d的一般工业固废产生量，远期平均约有227t/d的一般工业固废产生量。本规划一般工业固废填埋场的库容可满足规划期内一般固废的处置需求，但废渣日处理能力设计偏小。 考虑到固废处置量的不确定性，建议一般工业固废填埋场分期建设，根据实际处理量适时确定和调整未来建设进度和处置能力。 不涉及 / 综上，项目与《关于印发＜犍为县工业集中区扩区规划环境影响报告书＞审查意见的函》（川环建函[2012]364号）、《犍为新型工业基地总体规划（2019-2030）环境影响报告书》相关要求相符。 2、选址合理性分析 （1）用地合理性分析 本项目位于乐山市犍为县舞雲镇石马坝工业园区内，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和永久基本农田内，属于园区允许发展产业，与园区规划相符。本项目为已批复的颗粒建设项目技改项目，根据《新建年产3万吨再生颗粒制品项目》入驻证明，原犍为县工业集中区管理委员会同意乐山图南再生资源有限公司（原乐山思恒塑业有限责任公司）入驻；公司已与犍为县人民政府签订投资协议，同意公司入驻犍为县工业集中区中小企业孵化园（现为犍为新型工业基地石马坝组团），根据已取得的不动产权证（川（2020）犍为县不动产权第0008799号），明确用地为工业用地。本项目在现有车间内建设，不新增用地，因此，项目用地选址合理。 （2）环保选址可行性分析 ①规划及用地可行性 本项目选址于犍为县舞雲镇石马坝工业园区已建车间内，符合乐山市犍为县新型工业基地产业规划和规划环评要求。项目用地为工业用地，周边无自然保护区、世界文化自然遗产、地质公园等保护地以及饮用水水源保护区，无食品、药品等企业。 ②外环境相容性 本项目位于犍为县舞雲镇石马坝工业园区内（中心位置高程为+331.9m），地处工业园区，距犍为县城直线距离约7.5km，距石溪镇直线距离约1.7km。项目周边外环境关系如下： 北侧：紧邻园区内部道路，20m处为犍为县久源塑料制品有限公司（塑料制品生产销售，高程+332.4m），152m处为犍为中恒再生资源有限公司（加工销售废旧塑料、再生塑料，高程+332.4m），385m处为四川乔丰新材料科技有限公司（保温墙体材料生产销售，高程+332.3m），298m处为四川乔丰能源有限公司（原煤洗选加工，高程+333.4m），403m处为大湾幼儿园（高程+338.3m），487m处为犍为县南岸机械厂（机械配件加工销售，高程+333.6m），505m处为犍为县兵华金属加工厂（机械零部件加工销售，高程+332.1m），555m处为四川省犍为县峨山阀门有限责任公司（阀门、电磁阀、燃气输配设备生产销售，高程+333.1m），613m处为犍为县东欣机械有限责任公司（通用机械设备及配件生产，高程+332.6m），670m处为犍为县信安燃气阀门有限公司（燃气输配设备、燃气阀门生产销售，高程+334.2m），678m处为犍为安兴机械有限公司（生产销售机电设备及配件，高程+332.3m），747m处为犍为县和邦顺城盐业有限公司（盐产品生产销售，高程+339.6m），1.3km处为石溪岷江大桥（高程+325.9m），2.115km处为上糖房（约90人，高程+340.0m），3.863km处为楠木林（约200人，高程+340.6m），4.465km处为双漩坝（约1000人，高程+340.9m）； 西北侧：紧邻园区内部道路，28m处为乐山鸿鑫塑业科技有限责任公司（塑料打包袋研发，塑料加工，高程+332.3m），90m处为乐山市华辰陶瓷纤维制品有限公司（陶瓷纤维、玻璃纤维、保温材料生产销售，高程+332.5m），2.051km处为前锋村（约1200人，高程+352.9m），2.077km处为瓦厂坝（约50人，高程+344.6m），2.347km处为碉楼（约30人，高程+408.6m），3.311km处为刘家山（约100人，高程+446.0m），3.533km处为陈家沱（约380人，高程+369.7m），3.129km处为大坪村（约2000人，高程+416.6m），3.912km处为马湖口（约150人，高程+381.8m）； 西侧：与四川乐犍再生资源回收利用有限公司（废旧金属制品、汽车轮胎塑料制品及其他再生资源的回收加工，高程+332.3m）相邻，255m处为空置安置房（高程+336.6m），295m处为石马村/石马卫生室（约1200人，高程+337.8m），1.49km处为石溪镇（约1.8万人，高程+340.9m），3.705km处为毛狗洞湾（约300人，高程+418.2m），3.70km处为芭沟镇（约1万人，高程+380.9m），4.930km处为木头林（约150人，高程+520.4m）； 西南侧：1.1km处为岷江（高程+322.4m），1.378km处为金鸡岩坎上（约300人，高程+380.1m），2.051km为牛王庙（约250人，高程+552.1m），2.214km处为山包咡（约260人，高程+539.8m），3.751km处为梧桐湾（约60人，高程+378.5m），4.605km处为高峰寺（约60人，高程+524.5m）； 南侧：现状空地，720m处为松林山（约300人，高程+350.8m），2.304km处为塘房沟（约90人，高程+425.8m），2.521km处为金钱寺（约150人，高程+418.0m），2.869km处为斑竹林（约280人，高程+546.4m）； 东南侧：与国道213相接，85m处为沙咀塘（约300人，高程+384.2m），790m处为梁家坪（约260人，高程+367.2m），3.112km处为赖家坝（约500人，高程+333.8m），4.707km处为石桥咡（约150人，高程+525.5m）； 东侧：与国道213相邻，700m处为成渝环线高速（高程+375.9m），725m处为大湾寺（约90人，高程+439.7m），1.3km处为青明山（约280人，高程+509.1m），2.115km处为大山坪（约300人，高程+379.8m）； 东北侧：与国道213相接，20m处为四川乔丰用停车区、仓库（高程+350.6m），590m处为黄桷湾（约180人，高程+409.6m），790m处为成渝环线高速（高程+383.8m），1.385km处为大湾村（约90人，高程+503.1m），2.038km处为芭蕉湾（约60人，高程+396.6m），2.362km处为立子垭（约300人，高程+370.7m）； 本项目石马坝工业园区内，北侧主要为园区企业，主要以废旧资源利用、机械等企业为主，周边主要敏感保护目标为石马村居民以及周边散居住户，本项目最近敏感保护目标为西侧295m处的石马村（约1200人），本项目废气经生产区封闭+集气罩+UV光解+低温等离子+二级活性炭吸附处理设备处理后经15m排气筒达标排放，对周边环境无较大影响；项目所在区域地表水系为岷江，本项目不在饮用水源保护区范围内，符合《中华人民共和国水污染防治法》和《四川省饮用水水源保护管理条例》的有关规定。本项目无生产废水外排，无新增生活污水，现有生活污水经厂内预处理池处理后进入园区，经园区污水处理站二级生化处理后用作洗煤补充水，不外排。因此，项目实施对地表水影响较小。通过项目周边高差调查分析，本项目所处位置地势较低，周边住户敏感点距本项目有一定距离且高差在+6~+498m左右，能够有效降低本项目生产噪声对敏感点的影响，同时，本项目地势较低，场地内污废水经重力自流至周边敏感点的几率较小，环境风险较小。 项目拟建于现有车间内，用地性质为工业用地，符合园区规划（为园区允许发展产业）；评价范围内有一定环境敏感因素，在严格落实各项环保处理措施的情况下，能最大限度减少对外环境的影响，且本项目具有一定的环境正效益，削减了全厂塑料颗粒产量，减少了废气排放；同时，本项目的实施可有效减少废弃塑料量、实现废旧资源综合利用。因此，本项目与周边企业环境相容，实施后不会改变区域环境功能，与周围环境相容。 ③与饮用水源保护区相容性分析 表1-2 犍为县备用生活饮用水取水口保护区划定情况表 名称 集中式取水点位置 与项目相对方位 保护区界 保护要求 犍为县备用生活饮用水取水口保护区 犍为枢纽上游2.4km处，即岷江犍为大桥上游3.85km处 N 一级保护区 一级水域保护区：以取水点为基点，塘坝乡防洪堤外侧的库区500米径向范围内的水域。 陆域保护区：以取水点为基点，塘坝乡防洪堤上、下游500米，和对应范围内的堤岸内侧护坡坡脚线划分范围的陆域。 1、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 2、禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 二级保护区 二级水域保护区：二级水域保护区由以下3部分划分：①塘坝乡防洪堤外侧的库区水域内，一级保护区水域外的下游至防护堤末端的水域；②取水点处的水库过流断面上一级保护区外至对岸335m高程水线的水域。③一级保护区外的水域上游2000米至沙咀村位置断面的水域。 二级陆域保护区：由以下3部分划分：①沿塘坝乡防洪堤，一级陆域保护区界线上游至防洪堤末端范围纵深50米的陆域，以及防洪堤上游末端上溯800米范围的335蓄水线标高以上陆地纵深200米的陆域；②沿塘坝乡防洪堤，一级陆域保护区下游界线至防洪堤末端，纵深50米的陆域。③大坝北端上游至沙咀村的沿岸335米蓄水线标高以上纵深200m的陆域。 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 准保护区 准水域保护区：①二级水域保护区上游界线至犍为与五通桥交界处的9.4km水域。②二级水域保护区下游界（塘坝乡防护堤下游末端至犍为大坝）的1.6km水域。 准陆域保护区：①除开石马坝防护堤段，沿准保护区水域的两岸，正常水位线335标高以上纵深200m的陆域。②在石马坝防护堤段，正常水位线335标高以上纵深50m的陆域。 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得新增排污量。 本项目位于舞雲镇石马坝工业园区内，为犍为新型工业基地石马坝工业组团过渡保留区，本项目距犍为县备用生活饮用水取水口准保护区约980m，为技改项目，无生产废水外排，不新增生活污水，生产废水循环使用不外排，现有生活污水经预处理池处理后经园区污水处理站二级生化处理后用作洗煤补充水，不外排。乐山图南再生资源回收利用有限公司为过渡保留区内已有企业，不在准保护区范围内，且公司加强环境管理，能够确保污染物长期达标排放，本次技改不新增排污量。因此，项目建设对犍为县备用生活饮用水取水口准保护区无影响。 综上所述，从环保角度出发，项目选址可行。 3、与大气污染防治等相关规划的符合性 表1-3 与大气污染防治等相关规划符合性 文件名称 规范文件相关内容 本项目采取的防治措施 符合性 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号） 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。 严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）污染控制要求对项目的物料、转运以及生产过程实施全过程控制，最大程度降低挥发性有机物的无组织排放，有机废气经收集后分别进入相应废气处理装置进行处理后达标排放，挥发性有机物的排放得到有效控制。 符合 《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（2013年第31号公告） 二、源头和过程控制（九）涂料、油墨、...（十五）对于含低浓度VOCS的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。（十七）恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。 本项目封闭生产区，对生产过程中产生的废气分类收集后处理。废气经布袋除尘器+UV光解+低温等离子+二级活性炭吸附处理系统处理后，经15m排气筒高空排放。 符合 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号） （一）加大产业结构调整力度 新建涉VOCS排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉VOCS的排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCS含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目为技改项目，建设地点位于犍为县舞雲镇石马坝工业园区内，项目废气经布袋除尘器+UV光氧+低温等离子+二级活性炭吸附处理达标后，经15m排气筒排放。 符合 《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发[2019]4号） 三、重点任务 （一）调整产业结构、深化工业污染治理。 强化挥发性有机物综合治理。严格涉及VOCS排放的建设项目环境准入，加强源头控制。环境空气质量未达标的城市新增VOCS排放的建设项目，实行2倍削减量替代。扎实推进重点领域VOCS治理。加强VOCS的收集和治理，严格控制生产、储存、装卸等环节的排放。 本项目为技改项目，建设地点位于犍为县舞雲镇石马坝工业园区内，位于四川省大气污染防治重点区域。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）污染控制要求对项目的物料、转运以及生产过程实施全过程控制，最大程度降低挥发性有机物的无组织排放，有机废气经收集后分别进入相应废气处理装置进行处理后达标排放，挥发性有机物的排放得到有效控制。 符合 《乐山市人民政府关于印发乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》 （四）强化挥发性有机物综合治理。 开展工业VOCS达标排放整治。2019年6月前，建立全市化工、汽车制造、机械加工装备制造、家具制造、人造板制造、涂料、制鞋、印刷包装、制药等重点行业企业VOCS管控企业台账，2019年完成重点行业VOCS深度整治，确保VOCS稳定达标排放，无法实现稳定达标排放的企业，严格实施相关生产工艺或装置停产限期整改。 项目不属于VOCS重点管控行业，严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）污染控制要求对项目的物料、转运以及生产过程实施全过程控制，最大程度降低挥发性有机物的无组织排放，有机废气经收集后分别进入相应废气处理装置进行处理后达标排放，挥发性有机物的排放得到有效控制。 符合 《四川省挥发性有机物污染防治措施方案》（2018~2020年） （一）加大产业结构调整力度 2.严格建设项目环境准入。提高VOCS排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。各市（州）要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目。新建涉VOCS排放的工业企业要入园区。 （二）加快实施工业源VOCS污染防治 加强全过程控制，推广使用低（无）VOCS含量的原辅材料和生产工艺、设备。产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。 本项目为技改项目，建设地点位于犍为县舞雲镇石马坝工业园区内，严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）污染控制要求对项目的物料、转运以及生产过程实施全过程控制，最大程度降低挥发性有机物的无组织排放，有机废气经收集后分别进入相应废气处理装置进行处理后达标排放，挥发性有机物的排放得到有效控制。 符合 《中华人民共和国大气污染防治法》 ...产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放... 本项目产生的挥发性有机废气采取密闭生产区，集气罩收集，经布袋除尘器+UV光氧+低温等离子+二级活性炭吸附处理后，通过15m排气筒达标排放。 符合 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） ...VOCS物料储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，盛装的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭...企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCS废气进行分类收集...废气收集系统的输送管道应密闭... 本项目原料及产品常温状态下无挥发，加热工艺状态下产生的VOCS废气经集气罩收集，经布袋除尘器+UV光氧+低温等离子+二级活性炭吸附处理后，通过15m排气筒达标排放。 符合 综上分析，本项目与《中华人民共和国大气污染防治法》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》、《乐山市人民政府关于印发乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》、《四川省挥发性有机物污染防治措施方案》（2018~2020年）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求相符。 4、与水污染防治等相关规划的符合性 表1-4 项目与水污染防治等规划符合性 水污染防治文件 规划要求 本项目情况 符合性 国务院关于印发水污染防治行动计划的通知“国发[2015]17号”《重点流域水污染防治规划》（2016~2020年） （七）推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。 本项目无生产废水外排，无新增生活污水。项目生产废水经自建污水处理站处理后循环回用，仅排放少量生活污水，生活污水经园区污水处理站二级生化处理后用作洗煤厂补水，不外排。 符合 国家发展改革委、环境保护部印发关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见的通知（发改环资[2016]370号） （五）加强饮用水水源地保护：严格执行水源地保护管理条例及相关法律法规，优化沿江取水口和排污口布局，科学划定水源保护区，加快应急备用水源建设。2016年底前，全面取缔水源保护区、自然保护区、风景名胜区等禁设区域内的排污口；对没有满足水功能区管理要求和影响取水安全的排污口限期整改，整改不到位的一律取消。加强水源地水质监测能力建设，提升水质安全监测预警能力。 项目所在区域饮用水源为地下水，备用饮用水源位于岷江上游石溪镇-塘坝乡河段。本项目距离饮用水源准保护区约980m，项目无生产废水外排，无新增生活污水。项目生产废水经自建污水处理站处理后循环回用，仅排放少量生活污水，经园区污水处理站二级生化处理后用作洗煤厂补水，不外排。满足《四川省饮用水保护条例》要求。 符合 （六）优化沿江产业空间布局：落实主体功能区战略，实施差别化的区域产业政策。科学划定岸线功能分区边界，严格分区管理和用途管制。坚持“以水定发展”，统筹规划沿江岸线资源，严控下游高污染、高排放企业向上游转移。除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。 岷江为长江主要干流之一，项目所在园区位于岷江沿线。但项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，不属于新建石油化工或煤化工项目。 符合 （七）加快沿江产业结构调整：实施创新驱动发展战略，推动战略性新兴产业和先进制造业健康发展，发展壮大服务业，有序开发沿江旅游资源。大力发展低耗水、低排放、低污染、无毒无害产业，推进传统产业清洁生产和循环化改造。制定实施分年度落后产能淘汰方案，2016年底前，全面取缔“十小”企业。在三峡库区等重点水功能区，加快淘汰潜在环境风险大、升级改造困难的企业。 本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，不属于被取缔的“十小”企业。 符合 （八）严格沿江产业准入：加强沿江各类开发建设规划和规划环评工作，完善空间准入、产业准入和环境准入的负面清单管理模式，建立健全准入标准，从严审批产生有毒有害污染物的新建和改扩建项目。强化环评管理，新建、改建、扩建重点行业项目实行主要水污染物排放减量置换，严控新增污染物排放。加强高耗水行业用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。 项目拟建于符合规划的工业园区，无生产废水外排，不新增生活污水。项目生产废水经自建污水处理站处理后循环回用，仅排放少量生活污水，经园区污水处理站二级生化处理后用作洗煤厂补水，不外排。 符合 （九）推进沿江产业水循环利用：加大火电、钢铁、造纸、化工、纺织等行业节水改造力度，开展园区废水循环综合利用试点。到2020年，长江经济带万元工业增加值用水量比2015年下降30%以上。建设雨水收集利用设施，加大再生水利用力度。推广节水灌溉技术，提高农业灌溉用水效率，开展设施渔业养殖废水综合利用。 本项目无生产废水外排，无新增生活污水。项目生产废水经自建污水处理站处理后循环回用，仅排放少量生活污水，经园区污水处理站二级生化处理后用作洗煤厂补水，不外排。 符合 （十）狠抓工业污染防治：全面排查沿江工业污染源，对不能达标排放的企业一律停产整顿，限期治理后仍不能达到要求的，依法关闭。2016年底前，完成造纸、制革、电镀、印染、有色金属等重点行业专项治理任务。强化工业集聚区污染治理，引导工业企业向产业园区集中。2017年底前，长江经济带全部工业集聚（园）区必须建成污水集中处理设施及自动在线监控装置，并稳定运行，长三角区域提前一年完成。2018年底前，完成沿江已有工业集聚（园）区环境影响核查和跟踪评价，以及省级以上园区循环化改造。 本项目无生产废水外排，无新增生活污水。项目生产废水经自建污水处理站处理后循环回用，仅排放少量生活污水，经园区污水处理站二级生化处理后用作洗煤厂补水，不外排。 符合 （二十二）提高重点生态区域生态功能：划定生态保护红线，加强重要生态保护区、水源涵养区、生态环境敏感区和脆弱区等区域生态保护与修复、江河源头区保护，重点加强皖南-浙西南、大别山-罗霄山、秦巴山-武陵山、川滇高原四大生态功能区建设。强化生物多样性保护优先区域、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地保护与建设，探索建立沿江国家公园。开展珍稀濒危水生生物和重要水产种质资源跟踪观测和科学研究，根据需要采取就地和迁地保护措施，加强水生生物多样性保护。 本项目位于舞雲镇石马坝工业园区内，为犍为县新型工业基地过渡保留区，不涉及犍为县生态红线范围。 符合 四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知（川府发[2015]59号） 18.合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划；鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业及生态保护型旅游业，严格控制缺水、水污染严重地方和敏感区域的高耗水、高污染行业发展；长江干流（四川段）沿岸应严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 项目位于舞雲镇石马坝工业园区内，属于园区允许发展产业，符合园区及当地产业发展规划，不属于长江干流（四川段）沿岸应严格控制行业类别。项目所在岷江流域水资源丰富，且水质达标。 符合 22.加强工业水循环利用。经济和信息化部门指导钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用；发展改革、能源部门会同经济和信息化、水利等相关部门积极推进矿井水综合利用，推动煤炭矿区的补充用水、周边地方生产用水、生态用水优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。 本项目无生产废水外排，无新增生活污水。项目生产废水经自建污水处理站处理后循环回用，仅排放少量生活污水，经园区污水处理站二级生化处理后用作洗煤厂补水，不外排。对地表水环境影响较小。 符合 25.促进重点行业再生水利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，水利部门在审批水资源论证报告书时，应明确要求优先使用再生水，取水审批时不得批准其新增取水许可。 符合 31.抓好工业节水。严格执行国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，加大节水改造力度；在电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业实施用水定额管理，到2020年，创建一批具有行业示范和带动作用的节水企业。 符合 四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知（川府发[2019]4号）四川省打赢碧水保卫战实施方案（2019） 重点任务（二）水污染防治：“实施严重污染河流综合整治行动。围绕环境问题突出的29个国家优先控制单元，重拳出击岷江、沱江和嘉陵江重点污染流域，打好24条污染严重小河流域综合整治攻坚战役。开展岷江重点污染流域攻坚。以削减总磷、氨氮和化学需氧量为重点，强化企业排污监管，推行企业“双达标”清洁生产行动，完善污水管网配套建设，推行污水处理提标行动，加强畜禽养殖污染防治与综合利用，按照分阶段达到地表水Ⅲ类水质标准的要求，集中综合整治成都市府河、新津南河、江安河，眉山市毛河、体泉河、思蒙河、越溪河、金牛河，乐山市茫溪河共9条重点流域污染，力争“十三五”末期岷江流域优良水质率达到70%以.....” 本项目无生产废水外排，无新增生活污水。项目生产废水经自建污水处理站处理后循环回用，仅排放少量生活污水，经园区污水处理站二级生化处理后用作洗煤厂补水，不外排。对地表水环境影响较小。 符合 三、重点任务（三）实施工业污染治理工程，实施园区工业废水达标整治。（1）落实《四川省工业园区（工业集聚区）工业废水处理设施建设三年行动计划》，倒排工期，落实责任，按照属地管理、辖区负责的原则，省直相关部门按照管理权限督促指导各地加快推进工业园区（工业集聚区）污水处理设施建设，确保污水处理设施按期建成投入使用和正常运行。在处理设施建成前，依托生活污水处理厂、一体化应急设备全面处理工业废水，确保达标排放；处理设施建成后，加强运行维护，确保设施稳定运行。（2）减少工业废水排放量。减少重点行业工业企业废水排放量。岷江、沱江流域的制浆造纸、白酒、啤酒、制革等重点行业企业要尽快进行清洁生产改造，确保单位产品基准排水量达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。指导钢铁、印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回收利用。对具备使用再生水条件但未充分利用的企业，暂停其新增取水许可审批。（3）推进重点行业企业提标改造。严格执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》，按时完成岷江、沱江流域重点行业的工业企业污水处理设施提标改造。（4）推动产业布局结构调整。落实主体功能区战略，强化“三线一单”约束，积极推行区域、规划环境影响评价，优化产业布局和资源配置，有效控制区域发展规模和开发强度，着力解决沱江流域、岷江中游地区工业企业沿江不合理布局问题。提高环保准入门槛，充分考虑水资源、水环境承载力，以水定业、以水定产，严控高耗水、高污染项目建设，鼓励和支持低耗水、低污染高新技术产业发展，着力推动老工业城市产业升级。强化环保、能耗等标准约束，倒逼淘汰落后产能并防止转移。” 本项目无生产废水外排，无新增生活污水。项目生产废水经自建污水处理站处理后循环回用，仅排放少量生活污水，经园区污水处理站二级生化处理后用作洗煤厂补水，不外排。对地表水环境影响较小。 符合 《乐山市人民政府关于印发乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》 减少工业废水排放量。减少重点行业工业企业废水排放量。制浆造纸、发酵酒精和白酒、啤酒、制革及毛皮加工、无机磷化工、有机磷农药等重点行业企业要尽快实施清洁生产改造，确保单位产品基准排水量达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。加大钢铁、印染、造纸、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回收利用，对具备使用再生水条件但未充分利用的企业，暂停其新增取水许可审批。 本项目无生产废水外排，无新增生活污水。项目生产废水经自建污水处理站处理后循环回用，仅排放少量生活污水，经园区污水处理站二级生化处理后用作洗煤厂补水，不外排。对地表水环境影响较小。 符合 综上分析，项目与《重点流域水污染防治规划》（2016-2020年）、《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》（发改环资[2016]370号）、《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发[2015]59号）、《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发[2019]4号）（四川省打赢碧水保卫战实施方案2019）和《乐山市人民政府关于印发乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》相关要求相符。 5、与土壤污染防治等相关规划的符合性 表1-5 项目与土壤污染防治行动计划符合性 土壤污染防治行动计划 相关要求 本项目情况 符合性 《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》 （八）切实加大保护力度。 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，位于工业园区内，不占用耕地。 符合 （十六）防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。 项目按土壤导则要求开展土壤环境影响评价，并提出防范土壤污染的具体措施。 符合 （十七）强化空间布局管控。...严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；... 本项目位于舞雲镇石马坝工业园区内，不在居民区、学校、医疗和养老机构等周边。 符合 （十八）严控工矿污染。 （3）加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，...继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。按计划逐步淘汰普通照明白炽灯。提高铅酸蓄电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能。制定涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案，鼓励企业采用先进适用生产工艺和技术。 项目属于非金属废料和碎屑加工处理项目，不属于严控重点行业生产类项目，但在重点防控区，不涉及落后产能或产能过剩行业。项目作为技改项目，能够有效削减污染物排放，总量由厂内已有总量协调。 符合 （十八）严控工矿污染。 （4）加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。 本项目产生一般工业固废能够实现综合利用，危险废物暂存于危废暂存间内定期交资质单位处置，不会产生二次污染。 符合 《四川省环境污染防治“三大战役”实施方案2018年工作要点》（川污防“三大战役”办[2018]14号） （三）打好净土保卫战 10.实施建设用地污染风险防范行动。严格执行建设用地再开发利用场地调查评估和治理修复制度。建立疑似污染地块和污染地块清单，开展污染地块土壤环境调查、风险评估、治理修复、成效评估等工作。重度污染农用地转为城镇建设用地的要开展土壤环境调查与风险评估。排放重点污染物的建设项目要认真执行土壤环境影响评价有关规定，严格落实环保“三同时”制度。严禁不符合土壤环境质量要求的地块进入用地程序，确保人居环境安全。... 项目属于非金属废料和碎屑加工处理项目且项目位于工业园区内。 符合 综上分析，本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，位于乐山市犍为县舞雲镇石马坝工业园区内，不在居民区、学校、医疗和养老机构等周边，不占用耕地；项目产生的一般工业固废能够实现综合利用，危险废物暂存于厂内危废暂存间，定期交资质单位处置不会产生二次污染，固废暂存场所采取了污染防治措施，与土壤污染防治行动方案、《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》相符。 6、与《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性分析 根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》，废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 本项目严格按照《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》执行，防止二次污染。项目远离居民区，原料为废食品、饲料编织袋，不回收利用危废塑料及医疗塑料，生产废水经自建污水处理站处理后循环使用，符合环保要求。故项目符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》。 五、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：废旧塑料加工生产线技改项目 建设单位：乐山图南再生资源回收利用有限公司 建设地点：乐山市犍为县舞雲镇石马坝园区 建设性质：技改 投资总额：1689万元 员工人数：本项目无新增劳动定员。厂内现有劳动定员为60人，其中管理人员13人，生产工艺员10人，生产工人37人，本项目员工由厂内现有员工协调 工作制度：生产区采取三班制，单班工作时间8小时，办公区采取白班制，年工作300天 2、生产规模及产品方案 在现有面积约15955.3m2的生产厂房内对剩余3条废旧塑料加工生产线进行技改，外购1台造粒机，3台拉丝机，原料仍为废旧塑料，产品由塑料颗粒变为塑料丝，加工规模由1.5万吨调整为0.65万吨。 本项目产品方案见下表： 表1-6 项目产品方案一览表 序号 产品名称 数量（万吨/年） 变化情况（万吨/年） 技改后全厂（万吨/年） 技改前 技改后 1 塑料颗粒（PP） 3（其中1.5已建） 2.15（其中1.5外售，0.65深加工） ﹣0.85 2.15（其中1.5外售，0.65深加工） 2 塑料丝（PP） 0 0.65（深加工而来） +0.65 0.65（深加工而来） 因此，本项目技改后塑料颗粒由3万吨/年的生产规模削减为2.15万吨/年，产品形式由3万吨/年的塑料颗粒升级为1.5万吨/年的塑料颗粒、0.65万吨/年的塑料丝。 本项目建成后，全厂生产线变化情况如下： 表1-7 全厂生产线主要设置情况一览表 序号 生产线名称（编号） 产品名称 使用原料 单条生产线生产规模 备注 技改前 技改后 1 PP破碎清洗造粒生产线（1#） PP颗粒 废编织袋 5000t/a 5000t/a 现有 2 PP破碎清洗造粒生产线（2#） PP颗粒 废编织袋 5000t/a 5000t/a 现有 3 PP破碎清洗造粒生产线（3#） PP颗粒 废编织袋 5000t/a 5000t/a 现有 4 PP破碎清洗造粒生产线（4#） PP颗粒 废编织袋 拟生产5000t/a，未建设 改为一条PP破碎清洗造粒拉丝生产线，产品为塑料丝，6500t/a 新增 5 PP破碎清洗造粒生产线（5#） PP颗粒 废编织袋 拟生产5000t/a，未建设 6 PP破碎清洗造粒生产线（6#） PP颗粒 废编织袋 拟生产5000t/a，未建设 因此，本项目技改后，全厂现有已建的三条PP破碎清洗造粒生产线保持产能不变，将剩余3条1.5万吨/年塑料颗粒生产线改为1条0.65万吨/年塑料丝生产线。 3、项目组成及主要环境问题 项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、办公生活设施、储运系统组成。项目组成及主要环境问题见表1-8。 表1-8 项目组成及主要环境问题表 项目名称 建设内容 可能产生的主要环境问题 备注 施工期 营运期 主体工程 生产车间，面积约15955.3m2，四边形，框架结构 三条颗粒生产线，位于生产车间东区南侧，流程为废旧塑料原料—人工分选—粉碎—清洗—熔融（电能）—挤出—切粒—包装入库；生产线上布置有上料机、粉碎机、甩干机、造粒机等相关机械设备。 施工扬尘、施工废气、施工废水、施工噪声、建筑垃圾、施工人员生活废水、施工人员生活垃圾 熔融废气、烧网废气 现有 一条颗粒拉丝生产线，位于生产车间东区中部，流程为废旧塑料原料—人工分选—粉碎—清洗—熔融（电能）—挤出—切粒—混入聚丙烯新料、色母—配料—搅拌—拉丝—收卷—包装入库；生产线上布置有上料机、粉碎机、甩干机、造粒机、拉丝机、冷却塔等相关机械设备。 熔融废气、拉丝废气 新增 仓储及其他 废旧塑料堆放区 位于生产车间西区，占地面积约4000m2，料场区域与同一车间内的其他区域隔出一定的距离，并在区域内设置明显标志，明确要求禁止该区域内存放除原料外的其他物品。 / 现有 塑料颗粒堆放区 位于生产车间东区北侧，用于存放颗粒产品，临近项目生产车间北侧大门，便于产品的堆放及运送，占地面积约600m2。 / 现有 塑料丝堆放区 位于生产车间东区北侧，用于存放塑料丝产品，紧邻项目拉丝生产线收卷包装位置，同时邻近项目生产厂房北侧大门，便于产品的堆放及运送，占地面积约600m2。 / 新增 环保工程 废气 新增二级活性炭吸附处理设备，与现有布袋除尘器+UV光解+低温等离子一同处理造粒、拉丝等废气。 非甲烷总烃、颗粒物 新增 噪声 低噪声设备、合理布置噪声源、隔声减振措施。 噪声 新增 废水 冷却水循环使用不外排，生产废水经自建污水处理站处理后循环使用不外排；无新增生活污水。 / 新增 固废 废塑料清洗固废由环卫部门处理；废包装材料外售处理，次品丝返回造粒，除尘灰交环卫部门统一清运，废UV灯管厂家回收，废活性炭、浮油分类暂存于危废暂存间定期交资质单位处置。 一般固废、危险废物 新增 公用工程 供水 园区供水管网 / 现有 供电 园区电网 / 现有 供热 塑料熔融、拉丝工序均为电加热 / 现有 排水 厂区排水为雨污分流制，雨水排入园区市政雨水管网。本项目不涉及新增废水排放量。 / 现有 办公及生活设施 办公楼 2F砖混结构，建筑面积546.28m2，本次技改不新增劳动定员。 生活污水、生活垃圾 现有 宿舍楼 2F砖混结构，面积约555.52m2，用于员工倒班休息。 生活垃圾、生活污水、油烟、食堂废水 现有 门卫室 砖混结构，面积约17.82m2，位于厂区门口。 生活垃圾 现有 六、平面布置合理性 现有生产厂区总占地面积约15440.80m2，设置有生产车间及办公生活设施，办公生活设施设置在厂内北侧，为2F宿舍楼、2F办公室，与生产车间分隔开来，减少生产对办公生活的影响。生产车间位于厂内中、南侧，本项目建成后，生产车间为彩钢棚顶，四面封闭，仅预留出入口的半封闭结构，生产厂房内分西区和东区，西区为废塑料堆区；东区的南侧布置三条废塑料造粒生产线，中部布置一条废塑料造粒拉丝生产线，北侧为成品堆放区。项目厂房内设置道路连接项目生产线出料口、原料堆场，便于原料及产品的进出。项目主要产噪设备、废气排放位置及运输道路均位于远离北侧办公生活区域，减少了项目生产对厂内人员的影响。 项目平面布置均按照生产工艺流程进行布置，布局紧凑合理，运输方便，具体平面布置详见附图3。 七、主要原辅材料及能源消耗 本项目将已取得批复还未建设的3条共1.5万吨/年塑料颗粒生产线改为1条0.65万吨/年塑料丝生产线，造粒工序切粒后加入聚丙烯新料和色母进行拉丝生产，本项目建成后，原批复塑料颗粒3万吨/年的生产规模削减为2.15万吨/年，产品形式由3万吨/年的塑料颗粒升级为1.5万吨/年的塑料颗粒、0.65万吨/年的塑料丝。 本项目废塑料原材料已在采购地点分选好（本厂涉及的人工分选只是把不同规格、颜色的袋子进行分选，同一规格、颜色为一批次进入造粒机造粒），只需进行破碎清洗，原料及辅助材料运输方式为经汽车运输进场，环评要求原料运输过程中应对车辆进行密闭或遮盖。 表1-9 主要原辅材料及能耗一览表 项目 名称 现有工程 年用量 技改 新增年用量 技改后全厂总年用量 备注 废旧塑料加工 废编织袋* 30009t -8502.55 21506.45t PP，用量削减 聚丙烯新料颗粒 0 +390t 390t 外购 色母 0 +4t 4t 外购 治理有机废气 UV灯管 60根 +20根 80根 外购 活性炭 0 +22.6t 22.6t 外购 能耗 电 21万Kw·h -1万Kw·h 20万Kw·h 园区电网 水 8500m3/a +2.3万m3/a 3.15万m3/a 园区给水管网 *：本项目所用编织袋为饲料、米糠等编织袋，不包括化工原料等包装化学用品的编织袋。 因此，本项目技改后全厂除原料用量有减少外，其余辅材用量及来源不变，仅涉及增加少量聚丙烯新料、色母用于拉丝生产工艺。 废塑料来源、种类控制及准入制度： 1、材料鉴别 鉴定塑料材料的方法有很多种，但是由于工厂条件所限，不像实验室可用仪器分析，项目所用废旧塑料原料采购，材质鉴别均依靠一些简易鉴别法，同时依靠人员经验进行综合判断。主要的材质简易鉴别方法包括以下几类： （1）根据塑料制品回收标识进行鉴别 塑料制品的标志（GB/T 16288-2008）规定的塑料制品的标志极其尺寸、颜色、数量和设置的位置。其中可回收再利用塑料的标志见图1-2，该标准同时对相应材料进行了编号，每种原料对应一种代号，相应材料的可回收再利用材料标志为图1-2中的三角中心加上原料代码，项目所涉及的原材料所对应的标志见图2-3。该方法简单易行，且判断结果准确，但该方法仅适用于执行了该推荐标准的塑料使用，中国尚有许多无标记的塑料制品难以依靠此法进行分辨。 图1-2 “可回收再生利用”型塑料标志 图1-3 本项目所涉及材料的“可回收再生利用”标志 （2）外观鉴别 外观鉴别法是最常用、最简单且最有效的方法，很多塑料制品的初步鉴别都可以用这种方法来完成。外观鉴别，就是根据塑料的外观特性来区分不同的品种，有经验的分拣工人根据这些外观特征就能很准确的区分开塑料的品种。本项目所涉及的塑料原料外观特性如下： 聚丙烯（PP）：手感是光滑，划后无痕迹，可弯曲，不易折断，拉伸强度和刚性好。外观是未着色时白色蜡状，半透明，在水中漂浮，无味无臭。摔后声音响亮。常见制品有盒、桶、薄膜、家具、编织袋、瓶盖、汽车保险杠等。 （3）燃烧鉴别 塑料材料大部分都能燃烧，由于结构的不同其燃烧特征也不相同，因此可通过燃烧时的火焰颜色、气味以及离火后的状态等现象有效的鉴别、判断是哪种塑料。燃烧鉴别法非常简单，剪取一小块塑料试样，用镊子夹住塑料试样，点燃观察燃烧的难易程度、火焰光泽、烟的浓淡、自熄情况，同时闻气味，以便判断属于那种塑料材料。这种方法需要反复试验对比记忆才可掌握，因此需要经验丰富的分拣人员来进行鉴别。本项目所涉及的塑料燃烧特性如下： 聚丙烯：很容易燃烧，火焰状态为烟少，熔融滴落，火焰上黄下蓝。离火后情况为继续燃烧，气味为石油气味、辛辣味。 （4）密度鉴别法 密度鉴别法又称重选法，也是一种简易鉴别塑料的方法，塑料的品种不同，其密度也不相同。可利用密度的差异，在液体中的沉浮性来鉴别塑料的类别。但密度法很少单独使用，总是和其它方法配合起来鉴别塑料种类。 例如：用水可以从PET中漂出PP、PE，用饱和盐水可以漂出PP、PE、PS、PA、ABS，用饱和氯化钙水溶液可以漂出PP、PE、PS、PA、ABS、PC，只有PVC，其密度和PET相当，不能用漂浮法从PET中分离出去。 通过上述鉴别方法，基本可以保证项目所选原料材料类型。为保证鉴别准确，同时排除个人主观判断失误，环评要求每次应多种方法联合使用，同时安排两人及以上负责原料的采购，同时对已采原料定期抽查，允许且仅允许收集PP可回收塑料原料。 2、项目原料废旧PP购自各废品回收站，项目设备及产品对原料的清洁度有一定的要求，故项目回收的塑料原料从源头上进行把关，所购塑料原料需易于清洗，且不含有化学物品，不沾染有机物、油类等污染严重物质，为较为洁净的塑料原料。 本评价要求建设单位在后续生产工作中，明确并严格控制原料收购来源，做好原料来源及外售的台账记录，将原料收购责任落实到个人，同时，建立废塑料回收和再利用情况记录制度，内容主要包括得批次废塑料的团收时间、地点、来源、数量、种类预处理情况，时间、再生颗粒种类、再生颗粒的数量，再生颗粒的流向，做好月度和年度汇总工作。 3、本项目原料为PP塑料编织袋。依据《中华人民共和国固废废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》，该类物质不属于危险废物和限制物品，符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》中的要求，同时本项目废塑料原料的回收，包装、运输和贮存符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术划范(试行)》(HJ/T 364-2007)的要求，对环境和人体健康不会造成危害。 4、建设单位如需回收国外进口的废塑料，需要符合《进口废物环境保护控制标准-废塑料》中相关要求进行回收再利用且需要按照要求重新进行环境影响评价。 5、根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）中明确提出该技术规范不适用于属于医疗废物和危险废物的废塑料，并不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料，因此本项目不能回收医疗废物和危险废物的废塑料。 根据已建项目运行状况、本项目的建设条件，以及废旧塑料回收的相关规定，对于明确不能回收利用的废旧塑料种类，建设单位应该禁止收购，并提出废旧塑料收购负面清单，详见表1-10。 表1-10 原料负面清单 序号 物质名称 定义 具体物质 控制对策 1 含医疗废物的废旧塑料 指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物 主要为一次性医疗器具、手术后的废弃品，包括塑料药瓶、塑料输液瓶、输液器、针管等（详见医疗废物分类目录） 禁止收购或用作原料用于生产 2 含危险废物的废旧塑料 指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物 农药废弃包装物、盛装过危险废物的塑料容器等，详见《国家危险废物名录》（2016年） 3 含聚苯乙烯的废旧塑料 指由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物 包括一次性餐具、塑料汽车部件、包装材料、塑料玩具、塑料音像制品、光盘磁盘盒、灯具和室内装饰件等 4 含苯乙烯─丙烯腈共聚物的废旧塑料 以丙烯腈和苯乙烯为原料用悬浮法聚合而得到的，使用热引发剂引发亦可，也可采用乳液聚合法制得。由于该树脂固有的透明性，故非常普通地用于制造透明塑料制品 包括冷藏柜抽屉、搅拌器、真空吸尘器部件、加湿器部件和洗衣机洗涤剂喷洒器、汽车仪表盘、磁带盒和磁带盒上透明窗、唱机盖、仪表透明外壳、计算机卷纸器、蓄电池箱、按键帽、计算器和打印机工作 台、化妆盒、口红套管、睫毛膏盖瓶子、罩盖、帽盖喷雾器和喷嘴、一次性打火机外壳、刷子基材和硬毛、渔具、假牙、牙刷柄、笔杆、乐器管口等 5 盛装过农药种子、农药瓶等的废旧编织袋 包括盛装过农药种子、农药瓶等的编织袋 包括盛装过农药种子、农药瓶等的编织袋 主要原辅材料理化性质、毒理毒性： 主要原辅料组分、理化性质、毒理毒性见下表1-11。 表1-11 主要原辅料组分、理化性质、毒理毒性 名称 主要成分 组分及理化特性 燃烧特征 毒性、毒理 编织袋等 聚丙烯（PP）（普通） 主要成分为碳氢化合物，不含氯元素，无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100℃左右使用。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响，但低温时变脆，不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱等有机溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。熔点为173℃，成型范围205~315℃，裂解温度≥350℃。 具有燃烧性。其燃烧一般是由于受到外来的热而分解出可燃性气体，并与空气中的氧气相混合而着火。离火后继续烧烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，有少量黑烟产生，燃烧时发出石油味。 无毒 聚丙烯颗粒 聚丙烯 主要成分为碳氢化合物，不含氯元素，无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100℃左右使用。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响，但低温时变脆，不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱等有机溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。熔点为173℃，成型范围205~315℃，裂解温度≥350℃。 具有燃烧性。其燃烧一般是由于受到外来的热而分解出可燃性气体，并与空气中的氧气相混合而着火。离火后继续烧烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，有少量黑烟产生，燃烧时发出石油味。 无毒 色母 颜料/染料、载体、分散剂 色母粒是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物，主要用在塑料上。由颜料、载体和添加剂组成，把超常量的颜料均匀载附于树脂之中得到的聚集体，着色力高于颜料本身。加工时少量色母与未着色的树脂混合，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。本项目使用的色母为PP色母，以PP作为载体。 颗粒状，钛69~71%，增白剂0.01~0.02%，光亮剂2~4%，聚丙烯30%左右。 无毒 2、主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-12。 表1-12 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 现有 技改新增 技改后全厂 1 上料机 / 3台 +1台 4台 2 传送带 1×10×6m 4套 +1台 5套 3 喂料机 100*5.5 3台 +1台 4台 4 破碎机 1100 4台 0 4台 5 传送带2 2×30×6m 3套 +1台 4套 6 甩干机 80*2.6M 3台 +1台 4台 7 造粒主机 450*4.2M 3台 0 3台 8 造粒中机 350*2M 3台 0 3台 9 造粒三机 250*2M 3台 0 3台 10 冷却水槽 80*6M 3个 +1台 4个 11 切粒机 / 3台 +1台 4台 12 颗粒料灌装机 2吨 3台 0 3台 13 烧网机 / 2台 0 2台 14 拉丝机 4.2/3/2.4×0.8×0.3 0 +3台 3台 15 冷却塔 120m3/h 0 +1台 1台 16 造粒机 SJSZ-45 0 +1台 1台 八、公用工程 1、给水 本项目生产用水为废塑料清洗用水、喷淋用水、冷却水，无新增生活用水；项目用水依托目前已有厂区供水系统供给。 2、排水 本项目废塑料清洗废水、喷淋废水经厂区自建污水处理站处理后回用，不外排；塑料条、塑料丝冷却水，循环使用不外排；无新增生活污水。 3、供电 项目依托目前厂区供电系统，自园区接入电缆供电。 4、交通组织 本项目所在车间一共设置2个出入口，一个位于车间东侧，为原料入口，一个位于车间北侧，为成品出口以及职员出入口。 厂内共设置一个出入口，位于厂区北侧，为物流、人流出入口，主要供车辆、职员进出。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、企业现状简况 乐山图南再生资源回收利用有限公司原为“乐山思恒塑业有限责任公司”，于2017年因公司法人变更，更名而来，位于乐山市犍为县舞雲镇石马坝工业园区（犍为新型工业基地—石马坝组团内），是一家从事废旧塑料回收再生利用的企业。 二、现有项目环评及验收完成情况 企业的《新建年产3万吨塑料颗粒项目环境影响报告表》于2016年12月5日取得犍为县环境保护局（现已更名犍为县生态环境局）批复，文号为“犍环审发[2016]119号”，建设内容为：新建厂房15955m2，办公用房1100m2，新建6条塑料颗粒加工生产线，项目建成后形成年产量3万吨/年的塑料颗粒生产规模。 2017年6月，公司的《新建年产3万吨塑料颗粒项目环境影响评价补充报告》于2017年6月25日取得犍为县环境保护局（现已更名犍为县生态环境局）批复，文号为“犍环审发[2017]50号”，变更内容为：生产规模、产品类型不发生变化，根据实际生产线情况，新增烧网机2台，将过滤网进行烧网处理后重复利用，减少废过滤网产生量。 取得批复后在实际建设过程中，由于市场原因只建设了两条生产线，即年产1万吨塑料颗粒，除主体工程只建设了两条生产线，其余工程均按原批复3万吨/年建设，因此，验收时对1万吨塑料颗粒的规模以及仓储工程、环保工程等进行了验收。2019年1月，公司《新建年产3万吨塑料颗粒项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》取得验收意见。验收范围为：2条塑料颗粒生产线（生产规模为1万吨/年塑料颗粒），生产厂房，办公及生活设施（办公楼、宿舍楼、门卫室），仓储及其它（废旧塑料堆放区、成品堆放区）以及“过滤+UV光解+低温等离子”废气处理措施，自建3000m3/d污水处理站（总容积30000m3），3m3隔油池1个，5m2危废暂存间1个。 2020年4月，公司为满足市场需要，又建设一条塑料颗粒生产线（生产规模为年产塑料颗粒0.5万吨），本项目环评编制期间，正在开展验收工作。至此，公司一共有3条塑料颗粒生产线，共1.5万吨/年塑料颗粒的生产能力。 表1-13 公司现有项目环评情况一览表 序号 项目名称 建设内容 环评批复情况 环保验收情况 备注 1 新建年产3万吨塑料颗粒项目 新建厂房15955m2，办公用房1100m2，新建6条塑料颗粒加工生产线，项目建成后形成年产量3万吨/年的塑料颗粒生产规模 犍环审发[2016]119号 于2019年1月22日进行了一期工程自主验收，验收意见详见附件 建设2条塑料颗粒生产线，生产厂房、办公及生活设施、仓储及其他以及废气、废水、固废处理措施。 2 新建年产3万吨塑料颗粒项目补充报告 生产规模、产品类型不发生变化，根据实际生产线情况，新增烧网机2台，将过滤网进行烧网处理后重复利用，减少废过滤网产生量 犍环审发[2017]50号 新增烧网工艺对原废过滤网进行处理 3 新建年产3万吨塑料颗粒项目 新建1条塑料颗粒生产线，全厂共达到1.5万吨/年的生产规模 犍环审发[2016]119号 本项目环评办理期间，第三条塑料颗粒生产线的验收工作正在开展中 建设1条塑料颗粒生产线 表1-14 已批复建设内容与已建成建设内容对比情况 名称 已批复 已建成 验收情况 主体工程 生产厂房 厂房面积约15955.3m2，为四边形，框架结构，建设塑料颗粒生产线6条 厂房面积约15955.3m2，为四边形，框架结构，建设塑料颗粒生产线3条 已验收； 正在开展验收工作：塑料颗粒生产线1条 烧网间 在厂房外东侧建烧网间，面积约30m2，房间内设烧网机2台，废过滤网经过处理后回用，减少固废产生量 在厂房外东侧建烧网间，面积约30m2，房间内设烧网机2台，废过滤网经过处理后回用，减少固废产生量 已验收 公用工程 供电 由园区电网提供 由园区电网提供 已验收 供水 由园区管网提供 由园区管网提供 已验收 办公及生活设施 办公楼 2F，建筑面积546.28m2，主要为办公 2F，建筑面积546.28m2，主要为办公 已验收 宿舍楼 2F，建筑面积555.52m2，主要为员工提供休息 2F，建筑面积555.52m2，主要为员工提供休息 已验收 门卫室 17.82m2，位于厂区门口，砖混结构 17.82m2，位于厂区门口，砖混结构 已验收 仓储及其他 废旧塑料堆放区 5000m2，位于厂房内，主要用于存放回收的废旧塑料等 5000m2，位于厂房内，主要用于存放回收的废旧塑料等 已验收 成品堆放区 5000m2，位于厂房内，主要用于堆放成品塑料颗粒 5000m2，位于厂房内，主要用于堆放成品塑料颗粒 已验收 环保措施 废气 过滤棉+UV光解+低温等离子+15m排气筒 过滤棉+UV光解+低温等离子+15m排气筒 已验收 烧网废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理后，依托“UV光解+低温等离子+15m排气筒” 烧网废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理后，依托“UV光解+低温等离子+15m排气筒” 已验收 废水 食堂废水：隔油池1个（3m3）；生活污水及清洗废水经污水处理站处理后回用，自建污水处理站1座，规模3000m3/d； 食堂废水：隔油池1个（3m3）；生活污水及清洗废水经污水处理站处理后回用，自建污水处理站1座，规模3000m3/d； 已验收 固废 建设危废暂存间1间 建设危废暂存间1间 已验收 三、现有项目组成及主要环境问题 1、现有项目组成 表1-15 现有项目组成及工程建设内容 类别 项目内容 可能产生的环境问题 备注 营运期 主体工程 生产厂房 厂房面积约15955.3m2，为四边形，框架结构，建设塑料颗粒生产线6条。 噪声、粉尘、固废、有机废气、废水 现状已建设3条 公用工程 供水 由园区管网提供。 / / 供电 由园区电网提供。 / / 办公及生活设施 办公楼 2F，建筑面积546.28m2，主要为办公。 生活垃圾、生活污水 / 宿舍楼 2F，建筑面积555.52m2，主要为员工提供休息。 生活垃圾、生活污水、食堂废水 / 门卫室 17.82m2，位于厂区门口，砖混结构。 生活垃圾 / 仓储及其他 废旧塑料堆放区 5000m2，位于厂房内，主要用于存放回收的废旧塑料等。 / / 成品堆放区 5000m2，位于厂房内，主要用于堆放成品塑料等。 / / 环保措施 废气 工艺废气：过滤+UV光解+低温等离子+15m排气筒； 烧网废气：集气罩+布袋除尘器，处理后依托工艺废气排气筒排放。 有机废气 / 废水 食堂废水：隔油池1个（3m3）；生活污水：预处理池1个（63m3）；生产废水：自建3000m3/d污水处理站。 废水 / 固废 5m2危废暂存间1间。 废过滤网 / 2、现有项目主要生产设备 表1-16 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 1 造粒主机 450*4.2M 3台 2 造粒中机 350*2M 3台 3 造粒三机 250*2M 3台 4 自动喂料机 100*5.5 3台 5 切粒机 220 / 6 破碎机 1100 4台 7 甩干机 80*2.6M 3台 8 烧网机 / 2台 3、现有项目原辅材料及能源消耗 项目现状生产能力为年产塑料颗粒1.5万吨，所需原材料及能源消耗情况如下表。 表1-17 主要原辅材料及能耗一览表 类别 名称 年耗量 来源 主要成分 运输方式 主（辅）料 废编织袋 15004.5t/a 项目周边 PP 汽车 能源 电 11×104kw·h/a 由园区供电 / 电缆 水量 水 4250m3/a 由园区供水 / 园区管线 4、现有污染源治理及排放现状 图1-4 项目现状生产工艺流程图 4.1 废气产生及治理 （1）现有废气产生及治理情况 本项目运行中，废气主要为造粒废气、烧网废气和食堂油烟。 ①造粒废气：主要来源于3条废塑料造粒生产线的造粒废气，原环评要求采用滤棉+UV光解+低温等离子机处理后排放，在实际生产过程中发现废塑料熔融废气中含有类似轻质石油烃的油状物质，直接进入废气处理设施会造成粘结导致处理效率下降。因此，废气采用水膜+喷淋塔+过滤棉+低温等离子+UV光解处理后，经15m排气筒排放。 现有喷淋塔 现有水膜池箱 现有过滤棉+低温等离子+UV光解 现有排气筒 根据建设单位提供的例行监测报告数据，监测数据如下： 表1-18 造粒废气监测结果表 检测点 抽样日期（2020年） 检测项目 检测结果 标准限值 结果评价 第一次 第二次 第三次 均值 1# 5月7日 标杆烟气流量（Nm3/h） 10667 10925 10864 10819 / / 非甲烷总烃① 排放浓度（mg/m3） 29.9 25.0 12.5 22.5 60 达标 排放速率（kg/h） 0.319 0.273 0.136 0.243 3.4 达标 注：①VOCS以非甲烷总烃表示。 根据监测结果可知，造粒废气排放口符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3限值。 ②烧网废气：主要来源于2台烧网机对过滤网片煅烧产生的有机废气和烟尘，烧网废气经布袋除尘器处理后，接入UV光解+低温等离子机段，与造粒废气经同一根15m排气筒排放。 现有布袋除尘器 根据《新建年产3万吨塑料颗粒项目竣工环境保护验收监测》（翌检环字[2018]第1812177号）验收监测数据，监测数据如下： 表1-19 造粒、烧网废气监测结果表 样品信息 检测结果 测点编号 污染源名称 采样日期 项目名称 检测内容 单位 第一次 第二次 第三次 检测结果 标准限值 评价 P1 熔塑工序 12月21日 非甲烷总烃（VOCS） 实测浓度 mg/m3 1.07 1.27 1.43 1.26 / / 排放浓度 mg/m3 / / / 1.26 60 达标 排放速率 kg/h / / / 0.013 3.4 达标 颗粒物 实测浓度 mg/m3 ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 / / 排放浓度 mg/m3 / / / ＜20 120 达标 排放速率 kg/h / / / 0.048 3.5 达标 / 标杆排气流量 m3/h 10385 10563 10865 10604 / / P1 熔塑工序 12月22日 非甲烷总烃（VOCS） 实测浓度 mg/m3 1.09 1.26 1.26 1.20 / / 排放浓度 mg/m3 / / / 1.20 60 达标 排放速率 kg/h / / / 0.013 3.4 达标 颗粒物 实测浓度 mg/m3 ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 / / 排放浓度 mg/m3 / / / ＜20 120 达标 排放速率 kg/h / / / 0.050 3.5 达标 / 标杆排气流量 m3/h 10433 10606 10780 10606 / / 根据监测结果可知，项目有组织废气排放口所测指标非甲烷总烃（VOCS）的排放浓度和排放速率均符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3限值；颗粒物的排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值。 ③食堂油烟：项目食堂采用清洁能源天然气，设有2个灶头，属于小型规模。 ④颗粒物、二甲苯：因近期才作为废塑料加工行业造粒过程的特征污染物，其产生情况在已有环评及批复中未作规定、缺乏相关的计算和监测依据，且该工序主要污染物为非甲烷总烃，因此本次环评对颗粒物、二甲苯仅根据HJ 1034-2019选择污染防治可行技术，并对其处理后的排放作出相关要求。参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中“表14废塑料加工工业排污单位废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表”，废气处理工艺增加活性炭吸附处理装置。排气筒出口中颗粒物、二甲苯浓度均需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（颗粒物≤120mg/m3、二甲苯≤70mg/m3）。 ⑤废水处理设施恶臭气体：自建污水处理站处理工艺为“混凝沉淀+厌氧+二级好氧”，参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中表14，应考虑废水处理设施排放的恶臭气体，主要污染物种类为硫化氢、氨。 根据项目现状清洗废水的源强核算可知，项目废塑料清洗废水中COD、氨氮等浓度较低，且不刻意进行生化处理，因此污水处理站恶臭气体产生量较少，经自然扩散厂界浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准（硫化氢≤0.06mg/m3、氨≤1.5mg/m3）。 （2）现有废气污染源存在的环境问题 企业现有废气污染源治理措施较为完善，废气经相应的废气处理设施处理后能够实现达标排放。根据现场勘查，存在需要完善的环境问题如下： ①根据已批复的《新建年产3万吨塑料颗粒项目环境影响报告表》，食堂油烟需安装净化效率为75%的油烟净化器，经油烟净化器处理后由竖井引至楼顶达标排放，因此建议企业严格按照环评实施。 ②根据已批复的《新建年产3万吨塑料颗粒项目环境影响报告表》，整个塑料颗粒生产车间采取密封的形式，车间两侧采用通风机向车间内部通风换气，车间内部形成微负压，最大限度减少废气有组织排放。企业生产车间由于后续工程建设原因，目前没有采用彩钢夹芯板密封。环评建议在本次项目施工期完成后，对生产车间进行密封，尽量减少废气无组织排放。 ③根据已批复的《新建年产3万吨塑料颗粒项目环境影响报告表》，造粒废气收集率应达到95%，目前车间未封闭，简单集气罩收集，收集率仅能保证90%。环评要求造粒废气采用集气罩+塑料门帘进行负压收集，在封闭车间+塑料门帘+集气罩负压收集的情况下，保证95%的造粒废气收集率。 ④根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中“表14废塑料加工工业排污单位废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表”，本项目工艺废气处理工艺需增加活性炭吸附处理装置。 4.2 废水产生及治理 （1）现有废水产生及治理情况 企业废水主要有生产清洗废水、生活污水、食堂废水、车间地面清洁废水、道路地坪冲洗废水。 ①生产清洗废水 生产清洗废水包括原料清洗废水、车间地面清洁废水、道路地坪冲洗废水，根据《乐山图南再生资源回收利用有限公司新建年产3万吨塑料颗粒项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》以及《乐山图南再生资源回收利用有限公司新建年产3万吨塑料颗粒项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》验收意见，2条塑料颗粒生产线实际废水产生量为300m3/d，已建成污水处理站建设总容积为30000m3，设计处理能力为3000m3/d；因此，现有工程3条塑料颗粒生产线实际废水产生量应为450m3/d，污水处理站处理能够能够满足现有废水处理能力。生产废水经自建污水处理站处理后回用，不外排。 现有污水处理站 ②生活污水 项目产生的食堂废水经3m3隔油池隔油处理后，与生活污水一同进入63m3预处理池，经预处理池处理后排入园区污水管网，经园区污水处理站二级生化处理后用作洗煤补充水，不外排。 自建污水处理站工艺流程如下所示： 图1-5 污水处理站工艺流程图 （2）现有废水污染源存在的环境问题 本项目废水污染源治理措施较为完善，生产废水经自建污水处理站处理后回用于生产，生活污水经预处理后排入园区污水处理站二级生化处理达标后作为洗煤补充水，项目生产废水不外排，生活污水经园区污水处理站处理后综合利用不外排，废水处理措施可行，无遗留环境问题。 4.3 固废产生及治理 （1）现有固废产生及治理情况 固体废弃物的产生及处置情况见下表： 表1-20 现有固废产生及排放状况一览表 序号 污染物名称 性质 产生量（t/a） 处理措施 1 废塑料 一般固废 4.48 车间外沉砂池打捞后静置干燥，定期返回生产再利用 2 沉淀池污泥 140.04 定期清掏，交环卫部门处理 3 生活垃圾 9 垃圾桶收集，交环卫部门清运 4 废过滤棉 1410m2/a 厂家回收 5 废过滤网 900-013-11 危险废物 3 暂存于危废暂存间，定期交资质单位处置 6 烧网灰渣 900-013-11 0.6 暂存于危废暂存间，定期交资质单位处置 7 废机油桶、齿轮油桶 900-041-49 危险废物 6个/年 未作出相关要求 8 浮油 900-210-08 危险废物 0.3 未作出相关要求 需要说明的是： ①项目实际生产过程中产生少量固废污染物，废机油桶、齿轮油桶，产生量为废机油桶5个/年、废齿轮油桶1个/年，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于HW49其他废物中的900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，其处理在已有环评及批复中未作规定，业主作为危险废物暂存于危废暂存间，定期交资质单位处置。 ②项目实际生产过程中造粒废气经水喷淋处理后，喷淋废水会有浮油产生，需定期打捞，预计浮油（含水率约50%）产生量约0.6t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于HW08废矿物油与含矿物油废物中的900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥），其处理在已有环评及批复中未作规定，业主作为一般工业固废交由环卫部门清运处置，不符合危险废物管理规范，应委托相应资质单位清运处置。 现有危废暂存间 （2）现有危废暂存间防治情况 本项目危废暂存间设置于厂区南侧，占地面积约5m2，企业进行了简单防渗、防雨、防晒以及防风处理。 （3）现有一般固废防治情况 本项目产生的废塑料经车间外沉砂池沉淀后，定期清捞，在池子上部隔网静置滴干水分后，返回加工生产线再利用。 （4）现有固废存在的环境问题 经分析，与本工程项目有关的固废环境问题如下： ①危废暂存间现状地面为水泥地简单防渗，未按照要求进行重点防渗，环评要求危险废物暂存间需做好重点防渗等措施，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修订)的管理规定要求进行收集、暂存、交接和转运。 ②项目实际生产过程中，造粒废气中含有少量类似轻质石油烃的油状物质，为避免废气处理系统粘结处理效率下降，企业采用水膜+喷淋塔对废气进行预处理，水膜池面会产生一层浮油，打捞出的废物属于危险废物，其处理在已有环评及批复中未作规定，业主日常管理作为一般工业固废交由环卫部门清运处置，不符合危险废物管理规范，为保证水膜+喷淋塔效果，应定期清除废物，作为危险废物委托相应资质单位清运处置。 ③现有危废暂存间库容较小，有胀库风险。 4.4 地下水污染防治措施 （1）已采取的地下水污染防治措施 根据实际情况，现厂区采取分区防渗措施，分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。其分区防渗情况如下： 重点防渗区：洗水池、自建污水处理站，参照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行防渗设计，敷设抗渗混凝土（Mb≥6.0m，渗透系数≤10-10cm/s）。 一般防渗区：隔油池、化粪池采取防渗混凝土硬化的措施，渗透系数≤10-7cm/s。 简单防渗区：生产车间、办公室、危废暂存间采用粘土铺底，粘土上层铺设有10~15cm水泥进行了地面硬化。 （2）现有防渗措施存在的环境问题 项目生产过程中产生的危险废物若存储管理不当，造成污染物“跑、冒、滴、漏”，则会通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水，从而对地下水产生污染。危废暂存间现状地面为水泥地简单防渗，未按照要求进行重点防渗，环评要求危险废物暂存间需做好重点防渗等措施，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修订)的管理规定要求进行收集、暂存、交接和转运。 企业现有厂区环保手续齐备，现有工程已通过/正在办理环境保护“三同时验收”，本次环评针对现有项目目前采取的“三废”治理措施进行排查，并根据以上存在的环境的问题提出“以新带老”措施，具体措施见表五。 4.5 “关于责令犍为石马坝中小孵化园区五家塑料厂环境整改的通知”完成情况 根据乐山市犍为生态环境局2019年12月10日出具的“关于责令犍为石马坝中小孵化园区五家塑料厂环境整改的通知”（以下简称《通知》），提出的整改要求及完善情况如下： 整改要求1：5家废塑料企业根据各自实际情况，制定“一企一策”整改方案，原则上统一整改时限和标准，方案经专家审查后予以实施，实现有的放矢、精准治理目标。 完成情况1：乐山图南再生资源回收利用有限公司自收到《通知》后，陆续对整改要求提出的项目进行自查整改，但由于人员流动造成该项“一企一策”整改方案未按照要求完成。 本次环评要求1：企业应严格按照《通知》要求，制定“一企一策”整改方案，对已完成的整改项进行情况说明，对未完成的整改项制定整改方案并确定整改完成时限。 整改要求2：落实废气收集和处理设施。熔融挤出（造粒）工段有机废气在确保安全生产的前提下，原则上采用高温焚烧或催化燃烧；氯化氢采用碱喷淋；颗粒物采用水喷淋或布袋除尘，加强热熔、拉丝、切粒工段废气收集，各产污点采取密闭负压，确保废气收集率不少于90%。 完成情况2：企业根据自身情况，通过在原水膜+喷淋塔+UV光解+低温等离子的工艺基础上新增二级活性炭吸附装置作为替代措施，水膜+喷淋塔可隔除工艺废气中的轻质石油烃油状物质，根据《2923 塑料丝、绳及编织品制造行业系数手册（初稿）》，非甲烷总烃的去除率UV光解（40%）+低温等离子（55%）+二级活性炭吸附（单级70%），可实现95%的处理效率。颗粒物采用布袋除尘器收集处理。产尘及产废气点设置集气罩+塑料门帘收集废气，将风机加大至22kw确保足够负压保证废气抽吸至处理装置，在完成本次技改项目后，企业能够进一步加强车间封闭情况，确保废气收集率。 本次环评要求2：企业应足量填充活性炭并做到及时更换，同时对UV光解及低温等离子装置做好维护保养，以确保处理效果。 整改要求3：完善污水处理设施。对生产废水循环水池进行升级改造，采取二级生化处理，确保生产废水满足回用标准。 完成情况3：企业已建成处理工艺为二级生化处理的污水处理站，实现生产废水经处理后循环回用。 本次环评要求3：企业应做好污水处理站的日常维护管理和台账记录。 整改要求4：落实厂区“雨污分流”。规范雨水管网布设，建设初期雨水收集池和截断阀，确保前15分钟初期雨水全部进入污水沉淀池，作为生产用水循环使用，不外排。 完成情况4：企业已实现厂区“雨污分流”，但未建设初期雨水收集池和截断阀。 本次环评要求4：企业应严格按照《通知》要求，建设初期雨水收集池和截断阀，确保前15分钟初期雨水全部进入污水沉淀池，作为生产用水循环使用，不外排。 整改要求5：规范设置事故应急池，确保事故状态下废水不外排。 完成情况5：企业目前未设置事故应急池。 本次环评要求5：企业应严格按照《通知》要求，建设事故应急池，应急池保持空置，用于收纳事故状态下的废水，确保事故状态下废水不外排。 整改要求6：加强环境管理，加强生产废水的收集、处理和回用，杜绝跑冒滴漏；落实原辅料堆场“三防”措施，禁止露天堆放；加强进出运输车辆管理，进场原料车辆设置篷布等覆盖措施。 完成情况6：企业已加强生产废水的收集、处理和回用，已落实原辅料堆场“三防”措施，进场原料车辆设置有篷布覆盖措施。 本次环评要求6：企业应加强环境管理，提高员工环保意识，杜绝跑冒滴漏。 |

# 建设项目所在地自然环境简况                       （表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 犍为县隶属四川省乐山市，位于川西平原西南边缘、岷江中下游、四川省乐山市东南部。地理坐标东经103°43′35″~104°11′48″，北纬29°01′02″~29°27′47″。东西宽6km，南北长48km，幅员面积1375.4km2。东北与荣县交界，东南与宜宾县为邻，西南与沐川县相交，西北与沙弯区、五通桥区接壤，北面与井研县毗连。县城玉津镇地处岷江西岸，距乐山市58km，距成都市227km，国道213线纵贯全境，公路交通四通八达，以岷江为主航线的水上客、货运输，可以到达乐山、宜宾、重庆等市。 项目选址位于四川省乐山市犍为县舞雲镇石马坝工业园区，地理位置见附图1。 二、地形、地貌、地质 犍为县内山脉主要由铁山系、大凉山北系、大凉山南系三大山脉组成。县境内地形东北、西南高，东、南低，东北部的铁山海拔723m，西南部的梁家山海拔1047m，东部的龙孔镇海拔358m，呈起伏不平的丘陵、低山地形。岷江、马边河流经县境，形成沿河两岸的冲积平坝。地形特点是平坝、丘陵、山地皆具，以丘陵为主。低山占全县面积的18%，丘陵占76%，平坝占6%。境内地貌多样，坝、丘、山皆具，以丘陵为主。地势东北、西南高，东、南低，最高海拔1047米，最低海拔308米。以铁山、水心寨山、陈家山、梁家山、云峰寺山和同兴乡的望乡台等为东南西北之屏障，构成全县地形特征。 县境内还有多处溶洞，仅泉水镇就有十多处，其中黑咡凼溶洞最大，洞内钟乳石较多，十分壮观。金石井镇、寿保、铁炉、纪家、罗城等乡镇均有溶洞景观。 县境内的地质构造，属川中台拱威远穹窿构造西部（威西地区）及沐川—马边弧形褶束，地质构造简单，断裂稀少，以东北向或近东西向的平缓褶皱（背斜、向斜）构造为主，褶皱两翼地产状平缓，岩层倾角6°~20°。县境内按地质特征差异，以岷江为界，大致划分为东西两部：河东属威远穹窿构造西部铁山背斜；河西属沐川—马边弧形褶束。 河东铁山背斜从罗城西延寿保，南延定文，直趋伏龙，蜿蜒玉屏，成一弧形脊背，形成浅中丘地形。岩层倾斜4°~15°。地层分布以侏罗系下统自流井组和中统沙溪庙组为主；河西属沐川—马边弧形褶束。从马边县分南北两系经沐川入本县境。北系包括芭沟镇、马庙乡等地，断层交错，沟深壁峭，多形成坪状低山地形，岩层倾角10°~30°。地层分布以三迭系上统须家河组为主，次为三迭系中统雷口坡组；南系包括同兴乡、双溪乡等地。分布地层以须家河组为主，自流井组零星出露，岩层倾局10°~20°。 三、气候、气象 犍为县属于亚热带湿润气候。气候温和、雨量充沛。春旱，气候多变化；夏无酷热，雨集中；秋雨较多，秋季昼夜温差大，湿度大；冬无严寒，霜雪少，无霜期长。 表2-1 犍为县气象特征一览表 多年平均温度 18.1℃ 多年平均无霜期 350天 多年极端最高温度 41.9℃ 多年平均日照数 1194小时 多年极端最低温度 -2.6℃ 多年平均气压 964.8mba 多年平均降雨量 1187.7mm 多年平均风速 1.5m/s 多年平均相对湿度 81% 10分钟平均最大风速 19m/s 多年平均蒸发量 1379.2mm 瞬时最大风速 29m/s 主导风向 WN，风频15% 多年静风频率 28% 四、水文 1、地表水 犍为县境内溪河众多，形成了以岷江为主干及马边河为代表的岷江流域水系。全县有大小河流31条，流域面积1415km2，境内河流长度1227km；汇水面积大于10km2的共有17条，岷江、马边河、沐溪河、浏沧河、百支溪、新桥河较大，属常年性河流，其余皆是季节性河溪。沙湾区水文网较为简单，区内地表水包括大渡河、余溪河、沫溪河以及红猫堰。 岷江：由乐山五通桥流入县境内舞雲镇，再流经塘坝、玉津、下渡、安乐、南岸、孝姑、新民、龙溪等乡镇，入宜宾县境；境内流长60km，河流平均宽度306m，多年来年平均过境流量791.37亿m3，为航运的唯一主河道。一般情况下，水深7~15m。每年11月至次年4月为枯水期，水位（吴淞水标）304.2m左右，枯水流量为430.6m3/s；5月至10月为丰水期，水位320m左右，洪水流量45000m3/s。岷江以东的主流主要有刘沧河、滩子河、龙洞溪、百支溪、马湖溪、金鹅溪、烧房沟，支多溪长，比降小。岷江以西的支流主要有落叶溪、石板溪、葫芦溪、深溪沟、大龙溪、小龙溪、大沐溪、小沐溪，以上溪河沟深，壁峭。 马边河：从沐川县的黄丹流入马庙乡大界，经同兴、洛江、双溪、清溪、四平、南岸、安乐等乡镇，于玉津镇河口入岷江。县境内流程36.42km，沿途接纳11条小溪沟。多年年平均过境径流总量37.98亿m3。河面宽30~150m，平均水深3m以上，水位5.8m；枯水流量28.9m3/s，洪水流量6970m3/s。其支流主要有马庙溪、白杨溪、韩家滩溪、龙江溪。 另外，境内铁山河、新桥河、歪歪桥河流入荣县。长山河属沱江水系。全县水资源理论蕴藏量为5.89万千瓦。 全县水能资源理论蕴藏量为76.9564万千瓦，其中：岷江干流水能资源理论蕴藏量72万千瓦，马边河水能资源的理论蕴藏量4.14万千瓦；水能资源可开发利用量75.7525万千瓦，其中，岷江干流（犍为段）水能资源可开发利用量72万千瓦。水能资源已开发利用3.088万千瓦。 犍为县水资源总量884.94亿m3，其中本地水资源9.24亿m3，客水835.7亿m3。人均占有量为15.56万m3，耕地平均每公顷占有量为176.41万m2。此外，境内地下水储量约2亿m2。 水库：为了发展农业，犍为县先后修建了不同大小的水库75个。其中有中型水库3个，分别为罗城镇的新店水库，总库容2805.1万m3，集雨面积19.5km2，坝高27.0m，有效灌面4.64万亩；定文镇的三岔河水库，总库容1495.9万m3，集雨面积12.9km2，坝高34m，有效灌面3.2万亩；定文镇的太平寺水库，总库容1301.1万m3，集雨面积9.83km2，坝高36.2m，有效灌面0.55万亩。小型水库72个，其中不少就在旅游区内或边缘附近，是重要的配套景观。 2、地下水 县境地下水约2亿m3，占河川径流量23.1%。地下水大致分为两种基本类型，即松散堆积层孔隙水和碎屑岩孔隙裂隙水。松散堆积层孔隙水，广泛分布于沿江平坝第四系冲积层的空隙中，单井出水量一般在600~2600m3/d；碎屑岩孔隙裂隙水，县内又以2个亚系分布，即红岩裂隙水和碎屑岩裂隙水两种，前者分布于岷东区的罗城、龙孔德白垩系及侏罗系砂岩、泥岩地区，单井出水较小，一般在30m3/d以下，碎屑岩裂隙水分布于马庙、泉水一带，以泉水形势出流，弹孔水日产量可达50~100m3/d。 五、生态环境 犍为县气候温和，土壤因有机质含量高，适宜各种树木生长，据调查，全县林业用地占总面积的38.2%，森林覆盖率达到45.6%，境内原生植被破坏严重，现有植被多为人工造林形成，植物种类繁多，植被类型较为齐全。据统计，植被品种有300多种，常见树种有60多科、200多种，竹类20多种，古老珍稀数十种，如银杏、桫椤、红豆木、桢楠、珙桐、鹅掌楸、杜鹃、山茶、杨梅、油樟、金线槭、桂圆、荔枝、润楠等。大多分布于深谷山地。用材林以马尾松为主，占全县林木组成的一半以上，其余有杉、柏等树及各种经济林木分布全县各地。 犍为县境内植物生长繁茂，气候温暖潮湿，为各种野生动物的繁衍提供了良好的栖息环境。经调查，列入《四川省重点保护野生动物》对象中县境有兽类穿山甲、水獭、赤狐、香鼬、椰子猫等；有鸟类中华秋沙鸭（国家一级）、雀鹰（国家二级）、苍鹰、短耳鹗、鹰鹃、中白鹭、普通鸬鹚、鸿雁、董鸡、杜鹃、鸳鸯等；两栖类有大鲵（国家一级）；依法保护的蛇类，蛙类分布面广，数量较多。 经调查，评价范围内无珍稀野生动、植物资源分布，无古树木、珍稀树木分布。不在拟定的生态红线内。 六、矿产资源 犍为县主要矿产资源有煤炭、岩盐、石灰石、石英砂、陶土，另外还有天然气、石膏、泥炭等矿藏。煤炭是犍为主要矿产，大部分分布于威远的穹窿铁山背斜、寿保短轴背斜及峨马复式背斜大凉山余脉。工业储量1.1亿吨。岩盐主要分布于南阳、竹山、罗城、寿保等地，储量达60亿吨。石灰石分布多处，储量集中，基本与煤炭同地蕴藏，探明储量约为5000万吨。石英砂多分布于石溪、塘坝乡一带，工业储量约55万吨。陶土主要分布于西部及东北部，储量大。天然气、石膏等矿产资源储量也较为丰富，为县域工业发展提供了有利条件。 七、旅游资源 犍为境内旅游资源丰富，境内现有国家4A级景区2处、3A级及2A级景区各1处，国家湿地公园、国家矿山公园各1处，国家历史文化名镇1处。古镇众多，自然景观人文景观遍布全境。古镇有罗城古镇、清溪古镇、芭沟古镇、铁炉古镇、马庙古镇、金石井古镇。其他人文景观与自然风光主要有犍为文庙、桫椤湖、芭马峡、嘉阳小火车、子云山、泉水溶洞群、新民温泉、万亩茉莉花海。 犍为文庙是国家重点文物保护单位，国家AAA级旅游景区。始建于北宋，重建于明代洪武四年，迄今已有600多年历史。坐落于县城玉津镇南街297号，占地24000m2，规模宏大，在全国现存文庙中，规模居全国第四，四川第一。紧傍文庙东南侧，有建于清代的节孝坊和奎阁，如众星拱月，构成了一庙、一坊、一阁富有传统地方文化特色的古建筑群。文庙整体建筑布局座北向南构成一条中轴线，自南端始，万仞宫墙，灵星门、泮池、大成门、燎台、大成殿、启圣宫依次排列在中轴线上，贤关、圣域、礼门、义路、东庑、西庑等左右对称布局。文庙大成门三重檐牌楼式建筑是我国古代建筑史上的奇葩，受到中外建筑专家的青睐。 嘉阳桫椤湖景区是国家AAAA级景区，嘉阳桫椤湖景区主要由嘉阳国家矿山公园、芭沟古镇、嘉阳小火车、桫椤湖国家湿地公园、马庙古镇等组成，横跨石溪镇、芭沟镇、同兴乡、马庙乡四个乡镇。 罗城古镇国家是AAAA级旅游景区。罗城古镇位于犍为县东北部，距乐山市60千米。古镇主街凉厅街俗称“船形街”，始建于明代崇祯元年（1628年）。罗城古镇是四川省省级历史文化名镇。其中船型街是四川省首批“历史文化名街”，省级重点文物单位。除船形街外，镇上还有以五宫四庙为代表的各类文物古迹10多处。这座船形古镇全长2000多米，宽约650米。主街道为南北走向，两端较窄，中间宽敞。街面是船底，两边的房屋建筑是船舷，中部的戏楼是船舱，东端的灵官庙好似大船的尾篷，西端的天灯石柱恰似大船的篙竿，灵官庙右侧长22米的过街楼（现无存）犹如船舵，街道两侧各有一排长约200米，宽约6米的荫廊，仿佛船篷一般，又称“船厅街”。这条幸存下来的老街仍保留着部分明清时代老四川文化的人文风貌。 蜀南茉莉香都是国家AA级旅游景区。蜀南茉莉香都位于乐山市犍为县清溪镇沉犀村，坐落在古犍为郡遗址上。景区内有蜀南茉莉香都特色建筑群、沉犀节孝坊、沉犀秋月、杨泗庙、甘露桥、沿河栈道等景点以及犍为学宫、清溪渠大抽井、古沉犀坊、沉犀洞、牌坊坝沿岸的筒车群等遗址。 六大古镇：犍为境内今尚存金石井古镇、清溪古镇、罗城古镇、铁炉古镇、九井古镇、马庙古镇、芭沟古镇等七座古镇。其中罗城古镇已独立评为国家AAAA级景区，芭沟古镇、马庙古镇是嘉阳桫椤湖国家AAAA级景区重要组成，清溪古镇正在创建清溪古城国家AAAA级景区。金石井古镇、铁炉古镇处于待开发状态。 本项目评价区域范围内无自然保护区、风景名胜区、无列入国家及地方保护名录的珍惜濒危动植物及古、大、珍、奇树木分布，也无社会关注的具有历史、科学、民族、文化意义的保护地。

犍为新型工业基地总体规划概况 1、犍为新型工业基地总体规划概况及环评开展情况 2006年3月乐山市人民政府办公室下达了《关于加强工业集中区规划有关事项的通知》（乐府办函[2006]30号），要求每个县（市、区）要集中力量抓好1个工业集中区的建设。根据该文件精神，同年12月，犍为县设立“犍为县南岸工业集中区”，总规划面积为15.98km2，包括“石马坝组团”、“虎吼坝组团”、“机场坝丁家坝组团”和“孝姑组团”四大组团。其中：石马坝组团主要发展盐化工；虎吼坝组团主要发展盐磷硅产业；机场坝丁家坝组团和孝姑组团重点以盐磷化工、农副产品加工、机械等为主。 2006年12月犍为县工业集中区管委会委托编制了《犍为县南岸工业集中区规划环境影响报告书》，并取得了乐山市环境保护局（现更名乐山市生态环境局）《关于＜犍为县南岸工业集中区规划环境影响报告书＞的审查意见》（乐市环建管[2007]73号）。 2008年6月，乐山市经济委员会以《关于犍为县南岸工业集中区备案的批复》（乐市经[2008]197号）同意犍为县南岸工业集中区为市级工业集中区。经犍为县工业集中区管委会申请，2009年9月，乐山市经济委员会以《关于同意犍为县南岸工业集中区更名的批复》（乐市经[2009]333号）同意将犍为县南岸工业集中区更名为犍为县工业集中区，规划面积和四至范围保持不变。 2012年为加快犍为县经济发展，推动新型工业化进程，更好的承接产业转移，犍为县委、县政府以《关于实施县工业集中区（扩区）控规区域建设的决定》（犍委发[2012]13号）决定实施《犍为县工业集中区（扩区）控制性详细规划》。规划区域涉及犍为县玉津镇、清溪镇、石溪镇、新民镇、孝姑镇、下渡乡等乡镇，规划面积约为21.8km2，重点发展盐磷化工、光伏产业、港口物流、机械制造、造纸、印刷、包装、纺织、印染。2012年犍为县工业集中区管委会委托编制了《犍为县工业集中区扩区规划环境影响报告书》，并取得了四川省环保厅（现更名四川省生态环境厅）《关于＜犍为县工业集中区扩区规划环境影响报告书＞审查意见的函》（川环建函[2012]364号）。 2018年，犍为县工业集中区管委会委托信息产业电子第十一设计院科技工程股份有限公司对犍为县工业集中区扩区规划开展环境影响跟踪评价工作。2019年3月29日，四川省生态环境厅下达了《犍为县工业集中区扩区规划环境影响跟踪评价工作意见的函》（川环建函[2019]60号）。 为推动乐山新型工业化和“建设四川省区域中心城市”，实现工业与城市的良性互动发展需要，落实《乐山市城市总体规划2011-2030》（2017版）对犍为新型工业基地的发展要求，以及统筹安排基地合理布局与经济、建设的全面、可持续发展。犍为工艺集中区管委会委托乐山市城乡规划设计院编制了《犍为新型工业基地总体规划（2019-2030）》（以下简称“规划”），明确了犍为新型工业基地总体功能定位、发展规模、空间布局和近期建设重点。犍为工业集中区管委会于2019年1月委托南京国环科技股份有限公司承担了《犍为新型工业基地总体规划（2019-2030）环境影响报告书》的编制工作。2020年4月30日，四川省生态环境厅下达了《犍为新型工业基地总体规划（2019-2030）环境影响报告书》审查意见的函（川环建函[2020]28号）。 2、规划区总体规划要点 （一）规划范围 规划范围总面积2424.50公顷，包括石马坝组团、机场坝组团、孝姑组团、新民组团。其中石马坝组团为原犍为工业集中区的盐化工产业园，规划用地面积191.39公顷；机场坝组团包含现状玖龙纸业（乐山）有限公司和四川川南减震器集团公司用地范围，规划用地面积为83.76公顷；孝姑组团主要涉及孝姑镇的永平村、红久村、八一村、石盘村、沙湾村、田佳村，龙孔镇的陶家村、黎明村，规划用地面积为2013.81公顷；新民组团主要涉及新民镇的土坪村和板桥村规划用地面积为135.54公顷。 （二）规划期限 规划基准年：2018年 规划期：2019年-2030年 （三）产业定位及布局 犍为新型工业基地的总体定位为：打造国家级高新技术产业示范区，全省临港产业示范区。 重点发展先进装备（临港装备），有序发展新材料（新型建材），优先发展特色轻工（制浆造纸）产业，兼顾发展医药健康产业，配套发展生产性服务业。将犍为新型工业基地划分为6个功能分区，即4个产业园区，1个物流仓储区，1个生活配套服务区。 （1）先进装备（临港装备）制造业 发展以临港重型装备制造为主要特色的先进装备制造业，积极引进工程机械、港口机械、能源装备、节能环保装备、轨道交通装备、现代农机装备等先进装备整机制造企业及项目，优化提升大型锻造件、截止阀等关键零部件等配套装备制造，构建带动能力强、特色突出、优势明显的先进装备制造体系。 （2）新材料（新型建材）产业 面向全市工业布局转移调整，重点发展不锈钢制品、陶瓷、新型墙体材料等中高端建材产品，鼓励发展保温绝热材料、建筑装修装饰材料、建筑防水材料等功能型高端建材，支撑全市建材产业绿色发展、集约发展、升级发展。 （3）特色轻工产业 主要承接乐山市和犍为县传统产业转移和退城入园的需要。依托川南地区林木资源、农产品资源以及产业基础资源，重点发展造纸、纺织服装等产业。 （4）医药健康产业区 建立完善中药材生产管理体系，推动中药饮片、冲剂等中成药以及中医药保健品发展。 （5）临港仓储物流产业区 依托岷江高石坝作业区（乐山港）建设，以装备制造、特色轻工、新材料、生物医药等实体产业为主要服务对象，主要提供仓储保管、分拨配送、流通加工、生产加工、物流以及商品展示、信息金融等业务。 （6）生活配套服务区。即园区综合服务区，以生活性服务业为主，为园区提供生活综合配套服务。 （四）发展规模 人口规模：规划本地常驻人口约为3万人。犍为新型工业基地可提供就业岗位约4~5万个。 用地规模：本次规划范围面积为2424.50公顷，其中过渡保留区用地面积275.15公顷；新型工业基地用地面积2149.35公顷。 （五）园区规划功能划分 在发展建设分区上形成过渡保留区和新型工业基地建设区。 ①过渡保留区 过渡保留区由石马坝组团和机场坝组团组成，用地面积275.15公顷。规划区内不得新建、扩建工业项目，只允许进行项目技改，并在远期内采取“退城入园”的措施逐步进行搬迁，按照犍为县城市总体规划要求腾退为其他功能的建设用地。 ②新型工业基地建设区 新型工业基地位于犍为县城东南部，岷江左岸，由孝姑组团和新民组团组成，规划用地面积2149.35公顷。新型工业基地用地主要涉及孝姑镇的永平村、红久村、八一村、石盘村、沙湾村、田佳村，龙孔镇的陶家村、黎明村，新民镇的坪村和板桥村。 （六）空间布局 规划形成“一心、两轴、一带、五区”的总体空间结构。 “一心”为综合服务中心。在规划范围区主要纵横干路相交处打造新型工业基地未来的功能核心，是集园区的行政管理、文化会展、科技研发和小微企业商务办公、商贸中心等为--体的公共服务中心。 “两轴”为犍为新型工业基地发展主轴及次轴。主轴是新型工业基地东西向交通干路，串联了规划区的各功能组团，次轴是园区服务轴线，集中了服务设施。 “一带”为岷江滨江休闲景观带。依托岷江水系，结合新型工业基地生活区建设，打造集居民休闲配套为一体的滨河生态休闲景观带。 “五区”将犍为新型工业基地划分为五大功能板块，即先进装备（临港装备）产业区、新材料（新型建材）产业区、特色轻工产业区（含新民特色轻工产业园）、临港仓储物流产业区、生活配套服务区。 （七）产业布局及功能分区 重点发展先进装备（临港装备），有序发展新材料（新型建材），配套发展生产性服务业，兼顾发展1个产业（特色轻工产业）。将犍为新型工业基地划分为5个功能分区，即3个产业园区，1个物流仓储区，1个生活配套服务区。 ①先进装备（临港装备）产业区 发展以临港重型装备为主要特色的先进装备，积极引进工程机械、港口机械、能源装备、节能环保装备、轨道交通装备、现代农机装备等先进装备整机企业及项目，优化提升大型锻造件、截止阀等关键零部件等配套装备，构建带动能力强、特色突出、优势明显的先进装备制造体系。 ②新材料（新型建材）产业区 面向全市工业布局转移调整，重点发展不锈钢、陶瓷、新型墙体材料等中高端建材产品，鼓励发展保温绝热材料、建筑装修装饰材料、建筑防水材料等功能型高端建材，支撑全市建材产业绿色发展、集约发展、升级发展。 ③特色轻工产业区（含新民特色轻工产业园） 主要承接乐山市和犍为县传统产业转移和退城入园的需要。依托川南地区林木资源、农产品资源以及产业基础资源，以地域文化、旅游特色、打造品牌为导向，以农业、工业、旅游业、文化创意及其他现代服务业相融合为方向，重点发展日用轻工、纺织服装等领域，推动构建特色突出、优势明显的现代轻工产业体系。特色轻工产业区分别布局于孝姑片区(含“双百”纸制品产业园)及新民产业园，形成“一区一园”。依托乐山在原料药、化学药领域的发展优势，加快招商引资重大项.目，重点发展生物医药、现代中药、保健康养等行业，促进优势化学医药产业集群化发展。 ④临港仓储物流产业区 依托岷江高石坝作业区（乐山港）建设，以装备制造、特色轻工、新材料、生物医药等实体产业为主要服务对象，主要提供仓储保管、分拨配送、流通加工、生产加工、物流以及商品展示、信息金融等业务。 ⑤生活配套服务区。即园区综合服务区，以生活性服务业为主，为园区提供生活综合配套服务。 3、规划环评“三线一单” （1）生态保护红线 本规划区不属于盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线以及四川省划定的其他生态保护红线范围内。 桫椤湖国家湿地公园位于原临港产业园西侧外6km外，嘉阳小火车位于原盐化工产业园西侧2.6km外。 此外，规划内无文物保护单位。 （2）生态空间划定 ①重要生态功能区识别 根据生态评价结果，对工业基地范围内的重要生态功能区域和生态敏感区域进行叠加合并，并于各类保护地、禁止开发区域进行校验，识别出工业基地以提供生态服务和生态产品为主导功能的重要生态区域。 ②生态空间划定 综合考虑区域生态系统完整性、稳定性，结合区域生态安全格局，基于重要生态功能区、保护区和其他有必要实施保护的陆域、水域和海域，衔接土地利用和城市建设边界，划定开发区的生态空间。 ③生态分析结论 犍为县城备用生活饮用水水源地准保护区为一般生态空间，空间布局约束主要有： 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 生态用地：主要指规划区建设用地范围之外的水域、农林用地不宜建设的用地，该用地位于城市建设用地范围之外，用于维护园区生态空间，这类用地应加强植树造林工作，禁止开发建设污染型工业企业。 居住用地：居住用地边界50m以内范围，禁止规划工业企业，居住用地与工业用地之间设置20m绿化隔离带。 （3）资源利用上线 1）水资源利用上线 ①水资源利用要求 犍为县2020年用水控制目标为2.08亿m3，其中地下水开采控制目标为0.10亿m3，2030年用水目标为2.16亿m3，其中地下水开采控制目标为0.10亿m3。而根据水资源承载能力分析，犍为县用水总量控制指标为1.97亿m3。 万元GDP用水量为161.22m3，万元工业增加值用水量为76.45m3。 因此，对工业基地的水资源利用要求如下： 用水总量≤0.274亿m3/a； 地下水开采总量≤0.014万m3/d； 企业工业用水重复利用率≥90%； 单位工业增加值新鲜水耗≤76.45m3/万元。 ②重点管控区 土地资源利用要求《犍为县城市总体规划（2013-2030）》提出“2030年城乡建设用地总规模控制在2122.6公顷以内”。 全县土地总面积为136579.1000公顷，其中农用地118996.3000公顷，占土地总面积的87.13%。建设用地7771.3134公顷，占土地总面积的5.69%，未利用地9811.4866公顷，占土地总面积的7.18%。犍为新型工业基地总体规划2030年用地规划严格按照《犍为县城市总体规划（2013-2030）》要求进行布局和控制，在规划区建设的同时，犍为县将作好土地资源利用的总体平衡。 重点管控区据犍为县市土壤污染详查结果，将土壤污染风险重点防控区等不适宜开发的区域确定为土地资源重点管控区。 2）能源利用上线 根据乐山市“十三五”节约能源规划（2016-2020年）、乐山市环境保护“十三五”规划、乐山市城市总体规划（2010-2020）、2016年乐山市规模以上工业企业能源消费、2016年乐山市环统数据。汇编乐山市能源资源利用上线控制性指标。 据此确定本园区近期单位GDP能耗应低于0.739吨标煤/万元，能耗下降低高于17.5%。 根据园区现状调查，规划区内大多数中小型企业的工艺技术和装备都较为落后，能耗水平有待提高。新引入的企业均需采用天然气作为能源。 （4）环境质量底线 1）大气环境质量底线分析 ①大气环境质量目标 根据《犍为县“十三五”环境保护与生态建设规划（2016-2020）》：到2020年，空气质量和人居环境明显改善，灰霾污染明显减轻。县城区空气质量优良天数比例力争达到80%，PM10年均浓度下降比例满足省政府考核要求，PM2.5年均浓度较2015年下降10%，重污染天数比例控制在2%以内。二氧化硫、氮氧化物污染物排放量分别减少15%、15%以上，平均浓度达标。 ②大气污染物排放总量限值 A、大气环境质量改善潜力评估 根据对拟搬迁入园企业的污染源调查，拟搬迁入园企业现状大气污染物排放量为SO2947.45t/a，NOX256.787t/a，烟（粉）尘505.5t/a，搬迁后原厂区污染源不复存在，原厂区污染物总量被削减，能够进一步腾出一部分大气环境容量，对区域环境空气质量的改善有益。 B、大气污染物排放总量限值确定 根据规划方案分析及大气环境容量承载力评估，规划方案排放总量小于区域大气环境容量，结合大气承载力的分析结果、规划区大气污染物削减方案和环境管理目标，确定远期规划区主要大气污染物允许排放的总量限值分别为：二氧化硫162.06t/a、氮氧化物348.58t/a。 规划区内新材料区、先进装备制造区应实施特征污染物总量控制，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、VOCS新增排放量应按照本环评预测的远期排放量进行控制，超出部分必须实施等量替代。 ③大气环境管控分区 规划区无环境空气一类功能区，作为大气环境一般管控区。 2）水环境质量底线分析 ①水环境质量目标 根据《犍为县“十三五”环境保护与生态建设规划（2016-2020）》，到2020年，水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体大幅减少，岷江干流水环境状况持续好转。岷江干流水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到83%以上，县境内小流域污染得到有效控制，劣V类水体比例低于10%。县级集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类比例100%。 ②水污染物排放总量限值 A、水环境质量改善潜力评估 区域废水全面接管处理。通过污水处理基础设施的建设，规划区远期实现区域生产生活废水100%接管处理，污水处理厂尾水进行中水回用工程。 积极开展中水回用工程。规划实施新民片区污水处理厂中水回用工程。 （5）环境准入清单 表2-2 犍为新型工业基地环境准入清单 类别 具体内容 环境准入基本要求 ①引进的项目必须符合国家和地方产业政策，积极引进鼓励类项目，优先引进上下游产业协同发展的项目。 ②引进的项目生产工艺、装备技术、清洁生产水平等应达到国内领先或国际先进水平，优先引进资源能源消耗小、污染物排放少、产品附加值高的工艺技术、产品或项目。 ③引进的项目必须具备完善、有效的“三废”治理措施，能够实现废水、废气等污染物的稳定达标排放，保障区域环境功能区达标。 ④强化污染物排放强度指标约束，引进的项目污染物排放总量必须在基地允许排放总量范围内。 ⑤引进的项目环境风险必须可控，优先引进环境风险小的项目。 ⑥严格控制涉水排放总量，严控高耗水、高排水项目入驻，禁止新建涉磷排放工业项目。禁止耗水量大于500m/ha.d、或排水量大于200m/ha.d的项目入驻。 产业负面清单 产业类型 限制和禁止入园项目 先进装备产业 不得引入三类工业项目。不得引入冶金、铸造、有色金属生产类项目。不得引入排放铅、铬、镍、汞、镉的重金属污染物项目。不得引入电镀项目，对含电镀工艺的机械加工和电子元器件制造项目应限制引进。 医药健康产业 医药健康产业配套的研发实验室：禁止病毒疫苗类研发项目；禁止建设使用传染性或潜在传染性材料的实验室、禁止建设使用P3、P4实验室；禁止进行动物性实验；禁止手工胶囊、软木塞烫腊包装药品等《产业结构调整指导目录》（2011年本）中淘汰和限制类产业。医药健康产业生产类项目禁止引进原药合成生产、发酵等重污染及风险较大的项目。 新材料产业 不得引入水泥、平板玻璃等高污染或产能过剩产业。 轻工产业 不得引入含制浆的造纸企业（除保留现状凤生纸业外）；不得引进含漂染、印花、印染的纺织企业；不得引进含酿造的食品加工企业、制革企业。农副食品加工项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 列入《环境保护综合名录》“高污染、高环境风险”产品名录中的产品生产企业

# 环境质量状况                                     （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、大气环境质量现状 1、区域环境质量达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）中6.2.1基本污染物环境质量现状数据“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，本次评价引用《乐山市2019年环境质量公报》的数据及结论，根据《乐山市2019年环境质量公报》，乐山市环境空气质量如下： 2019年乐山市全市环境空气质量平均优良天数比例为89.2％，其中优33.9％，良55.3％，同比上升7.7个百分点。 2019年乐山市11个县（区、市）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳和可吸入颗粒物年均浓度分别为12.9μg/m3、24.0μg/m3、121.4μg/m3、1.4mg/m3和61.7μg/m3，均优于国家环境空气二级标准，同比下降了24.5％、6.7％、10.4％、5.6％和16.4％；细颗粒物平均浓度为39.1μg/m3，超过国家环境空气二级标准，同比下降了16.2％。超标的主要是由施工扬尘、工业粉尘以及燃煤烟尘造成的。 因此，项目所在地属于环境空气质量非达标区。 2、大气环境质量现状特征因子 本次评价按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）二级评价要求，建设单位乐山图南再生资源回收利用有限公司委托四川华皓检测技术有限公司于2020年08月11日至2020年08月25日对区域空气环境质量进行了补充监测，委托具体情况如下： （1）监测布点 大气现状监测共布设2个大气采样点，监测点位置见下表及附图。 表3-1 大气环境质量现状监测布点列表 编号 监测点位 备注 1# 项目场址中心 环境空气功能二类区 2# 项目场址常年主导风向下风向106m居民处 （2）监测项目 非甲烷总烃、TSP、臭气浓度。 （3）监测频次及时间 监测7天，臭气浓度每天1次，其余每天4次。 （4）执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）。 （5）监测项目及分析方法 表3-2 监测方法及方法来源 项目类别 检测方法 检出限 主要使用仪器 环境空气 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱 HJ 604-2017 0.07mg/m3 GC9790Ⅱ气相色谱仪H028 臭气浓度 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法GB/T14675-1993 / / 总悬浮颗粒物 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995 0.001mg/m3 AUW120D岛津分析天平H033、LHS-80HC-I恒温恒湿箱H020、ZR-3922环境空气颗粒物综合采样器H107/H108 （6）监测结果 本项目监测结果见表3-3。 表3-3 大气环境现状补充监测结果 检测日期 检测点位 检测项目 检测结果（mg/m3、臭气浓度：无量纲） 第一次 第二次 第三次 第四次 08月11日 项目厂址中心HG1 非甲烷总烃 0.70 0.79 0.92 0.75 总悬浮颗粒物 0.207 臭气浓度 ＜10 项目厂址下风向106m居民处HG2 非甲烷总烃 0.76 0.81 0.94 0.56 总悬浮颗粒物 0.224 臭气浓度 ＜10 08月12日 项目厂址中心HG1 非甲烷总烃 0.67 0.64 0.85 0.52 总悬浮颗粒物 0.216 臭气浓度 ＜10 项目厂址下风向106m居民处HG2 非甲烷总烃 0.91 0.95 0.86 0.57 总悬浮颗粒物 0.236 臭气浓度 ＜10 08月13日 项目厂址中心HG1 非甲烷总烃 0.55 0.68 0.72 0.47 总悬浮颗粒物 0.227 臭气浓度 ＜10 项目厂址下风向106m居民处HG2 非甲烷总烃 0.65 0.74 0.70 0.44 总悬浮颗粒物 0.205 臭气浓度 ＜10 08月14日 项目厂址中心HG1 非甲烷总烃 0.53 0.67 0.55 0.39 总悬浮颗粒物 0.213 臭气浓度 ＜10 项目厂址下风向106m居民处HG2 非甲烷总烃 0.49 0.57 0.54 0.47 总悬浮颗粒物 0.248 臭气浓度 ＜10 08月15日 项目厂址中心HG1 非甲烷总烃 0.52 0.63 0.58 0.49 总悬浮颗粒物 0.231 臭气浓度 ＜10 项目厂址下风向106m居民处HG2 非甲烷总烃 0.52 0.57 0.62 0.43 总悬浮颗粒物 0.272 臭气浓度 ＜10 （7）评价方法 采用单因子指数法对大气环境现状进行评价，其数学模式如下： 式中：Pi—i种污染物的单项评价指数； Ci—i种污染物的实测浓度，mg/m3； Si—i种污染物的评价标准，mg/m3； 根据污染物单因子指数计算结果，分析环境空气质量现状，论证其是否满足项目所在区域功能规划的要求，为项目实施对环境空气的影响分析提供依据。 （8）环境空气质量现状评价结果 评价结果见下表： 表3-4 大气环境现状补充监测结果评价 污染物 平均时间 评价标准 监测浓度范围 最大浓度占标率/% 超标率 达标情况 非甲烷总烃 小时值 2.0mg/m3 ＜0.33~0.95（mg/m3） 0.475 / 达标 臭气浓度 / / ＜10（无量纲） / / / 总悬浮颗粒物 日均值 0.3mg/m3 ＜0.205~0.278（mg/m3） 0.927 / 达标 由评价结果可知，本项目所在区域的环境空气现状监测指标中的其他污染物非甲烷总烃小时值、总悬浮颗粒物日均值能达标，臭气浓度较小。 3、乐山市大气环境质量限期达标规划 （1）规划范围和目标 根据《乐山市空气质量限期达标规划》（2017-2025），规划范围为乐山市行政辖区，包括五通桥区、市中区、沙湾区、金口河区、峨眉山市、犍为县、井研县、夹江县、沐川县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县。 为了实现乐山市环境空气质量在2025年实现达标，各阶段空气质量改善要求如下： ①近期目标：到2017年，全市细颗粒物年均浓度控制在51.9微克/立方米以内；到2018年，全市细颗粒物年均浓度控制在49.8微克/立方米以内；到2019年，全市细颗粒物年均浓度控制在47.6微克/立方米以内；到2020年，全市细颗粒物年均浓度控制在45.5微克/立方米以内。 ②远期目标：力争到2025年，PM2.5控制在35微克/立方米以内，PM10控制在70微克/立方米以内，达到国家二级标准要求。 表3-5 乐山市空气质量达标规划指标 序号 环境质量指标 （μg/m3） 2016年现状值 目标值 国家空气质量标准 属性 近期2020年 中远期2025年 1 二氧化硫年均浓度 17.3 ≤20 ≤60 约束 2 二氧化氮年均浓度 34 ≤40 ≤40 约束 3 可吸入颗粒物年均浓度 80 — 力争70 ≤70 约束 4 细颗粒物年均浓度 53.7 ≤45.5 力争35 ≤35 约束 5 CO日平均值的第95百分位数（mg/m3） 1.7 ≤2 ≤4 约束 6 臭氧日最大8小时平均值的第90百分位数 143 ≤160 ≤160 指导 7 空气质量优良天数比例（%） 72.1 ≥79.1 — — 预期 （2）空气质量限期达标战略 （一）总体战略 以环境空气质量达标为核心，以超标严重、健康危害大的PM2.5作为重点控制对象，实施空气质量达标战略。优化产业结构和布局，推进能源结构调整，深化工业锅炉、建材行业整治，有效控制扬尘、机动车、秸秆焚烧的污染排放，推进多污染多污染源协同控制，区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。 （二）分阶段战略 ①近期（2017-2020）—以减排促改善 “十三五”期间，通过控煤、控车、控尘以及调工业布局、调产业结构、调能源结构和成都平原经济区、各县(市、区)、市级部门联动“三控三调三联动”，集中攻坚削减大气污染物排放总量。严格执行大气污染物排放限值标准，强力实施产业和能源结构调整、工业污染整治、燃煤和餐饮油烟整治、城市和道路扬尘整治、机动车污染整治、露天焚烧污染整治等六大专项行动，努力解决灰霾问题。 针对当前乐山市产业以二产为主，末端治理水平有待提升的特点，近期乐山市空气质量达标措施以落后产能淘汰、重点行业企业末端治理为重要抓手，实现多污染物减排。推动煤炭清洁利用、热电联产，取缔、整治分散燃煤锅炉；以重点企业末端治理为抓手，提升水泥、钢铁、陶瓷、化工等重点行业污染物治理效率；通过淘汰黄标车、油品升级、机动车排放标准升级等综合管理措施，提升机动车综合管理水平；通过控制扬尘污染、控制秸秆露天焚烧、控制餐饮污染等手段深化面源治理。综合上述措施切实有效减少多种污染物排放量，初步实现环境空气质量改善。 ②中长期（2020-2025）—调结构促转变、强化源头控制，实现战略转型 逐步调整产业结构，以大气环境达标倒逼产业转型，逐步实现大气污染控制从末端治理到源头控制过渡，逐步步入工业发展绿色化进程。这一时期大气污染排放量控制的重点将是强化源头的全控制过程。以空间格局及产业布局优化为切入点，通过严格环境准入、企业搬迁、产能淘汰等差异化的空间管理要求，引导经济发展格局有序发展；通过提高环境准入门槛、淘汰落后产能等方式倒逼经济发展模式、能源结构和产业结构的优化升级。综合通过资源能源消费总量控制、调整产业结构、空间布局优化等手段从源头控制污染物排放。 二、地表水环境质量现状 本项目生产废水经自建污水处理站处理后循环回用不外排；冷却水循环使用不外排；不新增劳动定员因此无新增生活污水，现有项目生活污水经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入园区污水管网，为间接排放。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018）可知，评价等级为三级B，应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。 根据乐山市2019年环境质量公报，2019年乐山市47个监测断面中达到或优于Ⅲ类水质断面39个，达标率83.0％，同比上升了4.3％；Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质所占比例分别为53.2％、29.8％、4.3％、6.4％和6.4％。地表水断面水质监测中主要污染指标为总磷。 2019年，乐山市地表水共监测境内27条河流，岷江干流乐山段水质类别为Ⅱ—Ⅲ类；大渡河干流及其支流断面水质类别为Ⅱ—Ⅲ类；青衣江干流及支流断面水质类别为Ⅱ—Ⅳ类；马边河干流及其支流断面水质类别为Ⅱ—Ⅲ类，茫溪河干流及其支流断面水质类别为Ⅲ—劣Ⅴ类；龙溪河断面水质类别为Ⅱ类。乐山市10个国控、省控地表水断面中，监测断面总体达标率为90％；青衣江、大渡河、马边河、龙溪河水质优，岷江乐山段水质良好，茫溪河水质受到中度污染。 根据乐山市生态环境局公开发布的《地表水水质质量月报》（2019年12月-2020年12月）中的数据及结论，岷江干流乐山段共设置有3个监测断面（悦来渡口、马鞍山、月波），3个断面近1年的监测结果如表3-6。 表3-6 岷江干流乐山段地表水水质评价结果统计表（近1年） 断面时间 岷江干流乐山段 悦来渡口（入境） 马鞍山 月波（出境） 2020.12 Ⅱ Ⅱ Ⅲ 2020.11 Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2020.9 Ⅲ Ⅱ Ⅱ 2020.8 Ⅲ Ⅲ Ⅱ 2020.7 Ⅲ Ⅱ Ⅱ 2020.6 Ⅲ Ⅱ Ⅱ 2020.5 Ⅲ Ⅱ Ⅱ 2020.4 Ⅲ Ⅱ Ⅲ 2020.3 Ⅲ Ⅱ Ⅲ 2020.2 Ⅲ Ⅱ Ⅱ 2020.1 Ⅲ Ⅱ Ⅲ 2019.12 Ⅲ Ⅱ Ⅱ 综上所述，岷江（犍为段）主要污染物指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域要求，表明岷江（犍为段）水环境质量较好。而根据《犍为新型工业基地总体规划（2019-2030）环境影响报告书》对区域地表水环境的实测结果可知，除粪大肠杆菌群外，其余监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域要求，造成粪大肠杆菌群超标的主要原因是因为区域污水管网不够健全，污水处理设施建设滞后，生活污水未经处理直排水体。 三、地下水环境质量现状 本项目所在区域地下水水质现状委托四川华皓检测技术有限公司于2020年8月13日、9月9日对项目所在区域地下水水质的监测结果（HH20081107）。 1、评价标准 项目所在地地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 2、评价方法 按《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)推荐的标准指数法对地下水环境质量进行评价。标准指数>1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况： a）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法见公式： 式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲； Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L； Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L； b）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算方法见公式： pH≤7时 pH>7时 式中：PpH—pH的标准指数，无量纲； pH—pH的监测值； pHsu—标准中pH的上限值； pHsd—标准中pH的下限值。 3、监测结果 表3-7 地下水环境现状监测结果表 检测项目 检测结果 单位 08月13日 09月09日 厂区内南侧WX1 厂区外北侧WX2 项目东南侧居民处WX3 项目西侧居民处WX4 项目西侧居民处WX5 硫酸盐 128 35 54 35 121 mg/L 氯化物 59 11 22 15 31 mg/L 铁 ND ND ND 0.21 ND mg/L 锰 0.01 ND ND 0.08 ND mg/L 钾 22.3 14.6 4.13 4.09 2.86 mg/L 钠 30.2 22.0 36.2 24.2 32.9 mg/L Cl- 58.1 9.74 18.9 11.1 26.4 mg/L SO42- 128 32.0 51.5 30.6 107 mg/L 钙 47.2 30.8 93.4 60.0 101 mg/L 镁 35.6 11.1 16.9 10.7 22.8 mg/L 重碳酸根 171 139 322 260 300 mg/L 碳酸根 0 0 0 0 0 mg/L pH 7.24 7.29 7.41 7.52 7.44 无量纲 氨氮 0.414 0.037 0.089 0.441 0.028 mg/L 亚硝酸盐氮 ND ND ND 0.684 0.016 mg/L 硝酸盐氮 15.1 14.8 15.0 3.76 18.0 mg/L 挥发酚 ND ND ND ND ND mg/L 砷 ND ND ND ND ND mg/L 汞 ND ND ND ND ND mg/L 氰化物 ND ND ND ND ND mg/L 六价铬 ND ND ND ND ND mg/L 总硬度 277 126 309 199 346 mg/L 铅 2×10-3 ND ND ND ND mg/L 镉 6×10-4 7×10-4 9×10-4 ND ND mg/L 溶解性总固体 440 218 402 281 456 mg/L 氟化物 0.47 0.23 0.09 0.25 ND mg/L 细菌总数 59 83 90 76 44 CFU/mL 石油类 0.02 ND 0.02 0.02 0.03 mg/L 耗氧量（CODMn法，以O2计） 2.40 2.16 2.86 2.92 1.27 mg/L 总大肠菌群 ＜2 ＜2 ＜2 2 ＜2 MPN/100mL 备注：1、ND表示检测结果低于方法检出限或未检出。 2、2020年09月09日检测期间点位WX3地下水水位3.6m、点位WX4地下水水位2.4m、点位WX5地下水水位2.7m、点位WX6地下水水位2.2m、点位WX7地下水水位2.5m、点位WX8地下水水位1.8m、点位WX9地下水水位2.1m、点位WX10地下水水位1.5m、点位WX11地下水水位1.8m、点位WX12地下水2.2m水位。 4、监测结果评价分析 表3-8 地下水监测结果分析 项目 范围 Pi 标准 硫酸盐 35~128 mg/L 0.14~0.51 ≤250 mg/L 氯化物 11~59 mg/L 0.04~0.24 ≤250 mg/L 铁 ND~0.21 mg/L ≤0.7 ≤0.3 mg/L 锰 ND~0.08 mg/L ≤0.8 ≤0.1 mg/L pH 7.24~7.52 无量纲 0.16~0.35 6.5~8.5 无量纲 氨氮 0.028~0.441 mg/L 0.06~0.88 ≤0.5 mg/L 亚硝酸盐氮 ND~0.684 mg/L ≤0.68 ≤1.00 mg/L 硝酸盐氮 3.76~18.0 mg/L 0.19~0.9 ≤20 mg/L 挥发酚 ND mg/L / ≤0.002 mg/L 砷 ND mg/L / ≤0.01 mg/L 汞 ND mg/L / ≤0.001 mg/L 氰化物 ND mg/L / ≤0.05 mg/L 六价铬 ND mg/L / ≤0.05 mg/L 总硬度 126~346 mg/L 0.28~0.77 ≤450 mg/L 铅 ND~2×10-3 mg/L ≤0.2 ≤0.01 mg/L 镉 ND~9×10-4 mg/L ≤0.18 ≤0.005 mg/L 溶解性总固体 218~456 mg/L 0.22~0.46 ≤1000 mg/L 氟化物 ND~0.47 mg/L ≤0.47 ≤1.0 mg/L 细菌总数 44~90 CFU/mL 0.44~0.9 ≤100 CFU/mL 石油类 ND~0.03 mg/L / / 耗氧量（CODMn法，以O2计） 1.27~2.92 mg/L 0.42~0.97 ≤3.0 mg/L 总大肠菌群 ＜2~2 MPN/100mL ≤0.67 ≤3.0 mg/LMPN/100mL 根据监测结果可（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准限值，项目所在地地下水质量较好知，本项目所在区域周边地下水八大离子阴阳电荷基本平衡，各监测点监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）相关限值。 四、声环境质量现状 1、声环境质量现状监测 （1）噪声监测布点 具体位置见下表及附图。 表3-9 噪声现状监测项目和布点列表 编号 监测点名称 噪声性质 监测频率 执行标准 1# 项目北侧厂界外 厂界噪声 监测2天，每天昼夜各1次 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 2# 项目东侧厂界外 3# 项目南侧厂界外 4# 项目西侧厂界外 （2）监测项目：LAeqdB(A)；委托四川华皓检测技术有限公司于2020年08月11日至08月12日进行了现场采样和检测； 2、声环境质量现状评价 （1）评价因子及评价标准 噪声评价因子：LAeq； 本项目评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准详见下表。 表3-10 噪声评价标准表 标准号 标准类别 功能区 标准值（dB(A)） 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类 以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域 65 55 （2）评价方法 将统计整理得到噪声环境现状监测结果（LAeq）与评价标准值直接比较，评定项目区域范围内噪声现状。 3、评价结果 表3-11 噪声环境现状监测结果列表 单位：dB(A) 检测日期 点位编号 检测点位 检测结果（Leq）dB（A） 昼间 夜间 08月11日 1# 项目北侧场界外1m处 62 47 2# 项目东侧场界外1m处 62 51 3# 项目南侧场界外1m处 56 52 4# 项目西侧场界外1m处 60 48 08月12日 1# 项目北侧场界外1m处 62 44 2# 项目东侧场界外1m处 60 52 3# 项目南侧场界外1m处 59 46 4# 项目西侧场界外1m处 59 43 表3-12 噪声环境现状评价结果列表 单位：dB(A) 编号 噪声监测点位名称 评价结果 评价结果 昼间 夜间 昼间 夜间 比较 达标情况 比较 达标情况 1# 项目北侧厂界外 ＜62 达标 ＜47 达标 65 55 2# 项目东侧厂界外 ＜62 达标 ＜52 达标 3# 项目南侧厂界外 ＜59 达标 ＜52 达标 4# 项目西侧厂界外 ＜60 达标 ＜48 达标 标准来源 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 4、评价结论 由以上比较结果可以看出：项目厂界昼间噪声全部小于65dB(A)；夜间厂界噪声全部小于55dB(A)。因此，项目所在区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 五、土壤环境质量现状监测与评价 1、区域土壤环境现状 犍为县内山脉主要由铁山系、大凉山北系、大凉山南系三大山脉组成。县境内地形东北、西南高，东、南低，东北部的铁山海拔723m，西南部的梁家山海拔1047m，东部的龙孔镇海拔358m，呈起伏不平的丘陵、低山地形。岷江、马边河流经县境，形成沿河两岸的冲积平坝。地形特点是平坝、丘陵、山地皆具，以丘陵为主。低山占全县面积的18%，丘陵占76%，平坝占6%。境内地貌多样，坝、丘、山皆具，以丘陵为主。地势东北、西南高，东、南低，最高海拔1047米，最低海拔308米。以铁山、水心寨山、陈家山、梁家山、云峰寺山和同兴乡的望乡台等为东南西北之屏障，构成全县地形特征。 县境内还有多处溶洞，仅泉水镇就有十多处，其中黑咡凼溶洞最大，洞内钟乳石较多，十分壮观。金石井镇、寿保、铁炉、纪家、罗城等乡镇均有溶洞景观。 县境内的地质构造，属川中台拱威远穹窿构造西部（威西地区）及沐川—马边弧形褶束，地质构造简单，断裂稀少，以东北向或近东西向的平缓褶皱（背斜、向斜）构造为主，褶皱两翼地产状平缓，岩层倾角6°~20°。县境内按地质特征差异，以岷江为界，大致划分为东西两部：河东属威远穹窿构造西部铁山背斜；河西属沐川—马边弧形褶束。 河东铁山背斜从罗城西延寿保，南延定文，直趋伏龙，蜿蜒玉屏，成一弧形脊背，形成浅中丘地形。岩层倾斜4°~15°。地层分布以侏罗系下统自流井组和中统沙溪庙组为主；河西属沐川—马边弧形褶束。从马边县分南北两系经沐川入本县境。北系包括芭沟镇、马庙乡等地，断层交错，沟深壁峭，多形成坪状低山地形，岩层倾角10°~30°。地层分布以三迭系上统须家河组为主，次为三迭系中统雷口坡组；南系包括同兴乡、双溪乡等地。分布地层以须家河组为主，自流井组零星出露，岩层倾局10°~20°。 2、土壤环境质量现状 本次评价按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）三级评价要求委托四川华皓检测技术有限公司对土壤环境质量进行监测。具体布点如下表所示： 表3-13 土壤环境质量现状监测布点 编号 监测点名称 监测项目 监测频率 执行标准 1# 拟建拉丝生产区表层样0~20cm pH、基本45项 监测1天，采样1次 执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值。 2# 现有工程生产区表层样0~20cm 3# 污水处理站处表层样0~20cm （1）监测项目 pH、建设用地基本项目； 建设用地基本项目：pH、重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻-二甲苯；半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蔥、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 （2）监测技术要求及分析方法 各项目监测分析方法按《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中规定的执行。 （3）监测结果 土壤现状监测结果统计详见下表。 表3-14 土壤环境质量现状监测结果 检测日期 检测项目 检测结果 检出限 单位 拟建拉丝生产区S1 现有工程生产区S2 污水处理站处S3 08月12日 pH 6.82 6.91 6.97 / 无量纲 砷 8.57 19.5 12.3 0.01 mg/kg 镉 0.13 0.11 0.17 0.01 mg/kg 铬（六价） ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 0.5 mg/kg 铜 33 16 34 1 mg/kg 铅 25 62 40 10 mg/kg 汞 0.030 0.095 0.084 0.002 mg/kg 镍 51 24 43 3 mg/kg 08月12日 挥发性有机物 氯甲烷 ＜1.0 ＜1.0 ＜1.0 1.0 μg/kg 氯乙烯 ＜1.0 ＜1.0 ＜1.0 1.0 μg/kg 1,1-二氯乙烯 ＜1.0 ＜1.0 ＜1.0 1.0 μg/kg 二氯甲烷 ＜1.5 ＜1.5 ＜1.5 1.5 μg/kg 反-1,2-二氯乙烯 ＜1.4 ＜1.4 ＜1.4 1.4 μg/kg 1.1-二氯乙烷 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 1.2 μg/kg 顺－1,2-二氯乙烯 ＜1.3 ＜1.3 ＜1.3 1.3 μg/kg 氯仿 ＜1.1 ＜1.1 ＜1.1 1.1 μg/kg 1,1,1-三氯乙烷 ＜1.3 ＜1.3 ＜1.3 1.3 μg/kg 四氯化碳 ＜1.3 ＜1.3 ＜1.3 1.3 μg/kg 苯 ＜1.9 ＜1.9 ＜1.9 1.9 μg/kg 1,2-二氯乙烷 ＜1.3 ＜1.3 ＜1.3 1.3 μg/kg 三氯乙烯 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 1.2 μg/kg 1,2-二氯丙烷 ＜1.1 ＜1.1 ＜1.1 1.1 μg/kg 甲苯 ＜1.3 ＜1.3 ＜1.3 1.3 μg/kg 1,1,2-三氯乙烷 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 1.2 μg/kg 四氯乙烯 ＜1.4 ＜1.4 ＜1.4 1.4 μg/kg 氯苯 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 1.2 μg/kg 1,1,1,2-四氯乙烷 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 1.2 μg/kg 乙苯 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 1.2 μg/kg 间二甲苯+对二甲苯 10.6 11.8 18.2 1.2 μg/kg 邻－二甲苯 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 1.2 μg/kg 苯乙烯 ＜1.1 ＜1.1 ＜1.1 1.1 μg/kg 1,1,2,2-四氯乙烷 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 1.2 μg/kg 1,2,3-三氯丙烷 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 1.2 μg/kg 1,4-二氯苯 ＜1.5 ＜1.5 ＜1.5 1.5 μg/kg 1.2-二氯苯 ＜1.5 ＜1.5 ＜1.5 1.5 μg/kg 半挥发性有机物 苯胺 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 0.1 mg/kg 2-氯酚 ＜0.06 ＜0.06 ＜0.06 0.06 mg/kg 硝基苯 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 0.09 mg/kg 萘 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 0.09 mg/kg 苯并（a）蒽 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 0.1 mg/kg 䓛 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 0.1 mg/kg 苯并(b)荧蒽 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 0.2 mg/kg 苯并(k)荧蒽 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 0.1 mg/kg 苯并（a）芘 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 0.1 mg/kg 茚并(1,2,3-cd)芘 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 0.1 mg/kg 二苯并(a,h)蒽 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 0.1 mg/kg 备注：土壤检测指标中除pH检测指标外其余指标均为分包项目，分包单位为：江西志科检测技术有限公司、资质证书编号：181412341119，报告编号：SIT环字（2008）2808号。 3、土壤环境质量现状评价 （1）评价因子及评价标准 根据项目特点，本项目评价标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值。 （2）评价方法 将统计整理得到土壤环境质量现状监测结果与评价标准值直接比较，评定项目区域范围内土壤环境现状。 表3-15 土壤环境质量现状监测结果评价 检测项目 检测结果 单位 执行标准 是否达标 拟建拉丝生产区S1 现有工程生产区S2 污水处理站处S3 GB36600-2018表1，第二类用地筛选值 pH 6.82 6.91 6.97 无量纲 / / 砷 8.57 19.5 12.3 mg/kg 60mg/kg 达标 镉 0.13 0.11 0.17 mg/kg 65mg/kg 达标 铬（六价） ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 mg/kg 5.7mg/kg 达标 铜 33 16 34 mg/kg 18000mg/kg 达标 铅 25 62 40 mg/kg 800mg/kg 达标 汞 0.030 0.095 0.084 mg/kg 38mg/kg 达标 镍 51 24 43 mg/kg 600mg/kg 达标 挥发性有机物 氯甲烷 ＜1.0 ＜1.0 ＜1.0 μg/kg 37mg/kg 达标 氯乙烯 ＜1.0 ＜1.0 ＜1.0 μg/kg 0.43mg/kg 达标 1,1-二氯乙烯 ＜1.0 ＜1.0 ＜1.0 μg/kg 66mg/kg 达标 二氯甲烷 ＜1.5 ＜1.5 ＜1.5 μg/kg 616mg/kg 达标 反-1,2-二氯乙烯 ＜1.4 ＜1.4 ＜1.4 μg/kg 54mg/kg 达标 1.1-二氯乙烷 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 μg/kg 9mg/kg 达标 顺－1,2-二氯乙烯 ＜1.3 ＜1.3 ＜1.3 μg/kg 596mg/kg 达标 氯仿 ＜1.1 ＜1.1 ＜1.1 μg/kg 0.9mg/kg 达标 1,1,1-三氯乙烷 ＜1.3 ＜1.3 ＜1.3 μg/kg 840mg/kg 达标 四氯化碳 ＜1.3 ＜1.3 ＜1.3 μg/kg 2.8mg/kg 达标 苯 ＜1.9 ＜1.9 ＜1.9 μg/kg 4mg/kg 达标 1,2-二氯乙烷 ＜1.3 ＜1.3 ＜1.3 μg/kg 5mg/kg 达标 三氯乙烯 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 μg/kg 2.8mg/kg 达标 1,2-二氯丙烷 ＜1.1 ＜1.1 ＜1.1 μg/kg 5mg/kg 达标 甲苯 ＜1.3 ＜1.3 ＜1.3 μg/kg 1200mg/kg 达标 1,1,2-三氯乙烷 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 μg/kg 2.8mg/kg 达标 四氯乙烯 ＜1.4 ＜1.4 ＜1.4 μg/kg 53mg/kg 达标 氯苯 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 μg/kg 270mg/kg 达标 1,1,1,2-四氯乙烷 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 μg/kg 10mg/kg 达标 乙苯 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 μg/kg 28mg/kg 达标 间二甲苯+对二甲苯 10.6 11.8 18.2 μg/kg 570mg/kg 达标 邻－二甲苯 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 μg/kg 640mg/kg 达标 苯乙烯 ＜1.1 ＜1.1 ＜1.1 μg/kg 1290mg/kg 达标 1,1,2,2-四氯乙烷 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 μg/kg 6.8mg/kg 达标 1,2,3-三氯丙烷 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 μg/kg 0.5mg/kg 达标 1,4-二氯苯 ＜1.5 ＜1.5 ＜1.5 μg/kg 20mg/kg 达标 1.2-二氯苯 ＜1.5 ＜1.5 ＜1.5 μg/kg 560mg/kg 达标 半挥发性有机物 苯胺 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 mg/kg 260mg/kg 达标 2-氯酚 ＜0.06 ＜0.06 ＜0.06 mg/kg 2256mg/kg 达标 硝基苯 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 mg/kg 76mg/kg 达标 萘 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 mg/kg 70mg/kg 达标 苯并（a）蒽 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 mg/kg 15mg/kg 达标 䓛 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 mg/kg 1293mg/kg 达标 苯并(b)荧蒽 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 mg/kg 15mg/kg 达标 苯并(k)荧蒽 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 mg/kg 151mg/kg 达标 苯并（a）芘 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 mg/kg 1.5mg/kg 达标 茚并(1,2,3-cd)芘 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 mg/kg 15mg/kg 达标 二苯并(a,h)蒽 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 mg/kg 1.5mg/kg 达标 4、评价结果 土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值。由以上单因子指数可以看出，均未超出相应的第二类用地筛选值，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。据此，判定评价区域土壤本底环境状况达标，满足环境功能要求。 六、生态环境 本项目所在区域人类活动频繁，地表植被主要为灌木、草丛、人工经济林等次生植被。经现场调查评价范围内，未发现国家、市、县级自然保护区及野生动物保护区、森林公园、风景名胜区、重点文物及名胜古迹、生态敏感与珍稀野生动植物栖息地等环境保护敏感目标，区域生态环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 1、本项目外环境关系 本项目位于犍为县舞雲镇石马坝工业园区内，地处工业园区，距犍为县城直线距离约7.5km，距石溪镇直线距离约1.7km。项目周边外环境关系如下： 北侧：紧邻园区内部道路，20m处为犍为县久源塑料制品有限公司（塑料制品生产销售），152m处为犍为中恒再生资源有限公司（加工销售废旧塑料、再生塑料），385m处为四川乔丰新材料科技有限公司（保温墙体材料生产销售），298m处为四川乔丰能源有限公司（原煤洗选加工），403m处为大湾幼儿园，487m处为犍为县南岸机械厂（机械配件加工销售），505m处为犍为县兵华金属加工厂（机械零部件加工销售），555m处为四川省犍为县峨山阀门有限责任公司（阀门、电磁阀、燃气输配设备生产销售），613m处为犍为县东欣机械有限责任公司（通用机械设备及配件生产），670m处为犍为县信安燃气阀门有限公司（燃气输配设备、燃气阀门生产销售），678m处为犍为安兴机械有限公司（生产销售机电设备及配件），747m处为犍为县和邦顺城盐业有限公司（盐产品生产销售），1.3km处为石溪岷江大桥，2.115km处为上糖房（约90人），3.863km处为楠木林（约200人），4.465km处为双漩坝（约1000人）； 西北侧：紧邻园区内部道路，28m处为乐山鸿鑫塑业科技有限责任公司（塑料打包袋研发，塑料加工），90m处为乐山市华辰陶瓷纤维制品有限公司（陶瓷纤维、玻璃纤维、保温材料生产销售），2.051km处为前锋村（约1200人），2.077km处为瓦厂坝（约50人），2.347km处为碉楼（约30人），3.311km处为刘家山（约100人），3.533km处为陈家沱（约380人），3.129km处为大坪村（约2000人），3.912km处为马湖口（约150人）； 西侧：与四川乐犍再生资源回收利用有限公司（废旧金属制品、汽车轮胎塑料制品及其他再生资源的回收加工）相邻，255m处为空置安置房，295m处为石马村/石马卫生室（约1200人），1.49km处为石溪镇（约1.8万人），3.705km处为毛狗洞湾（约300人），3.70km处为芭沟镇（约1万人），4.930km处为木头林（约150人）； 西南侧：1.1km处为岷江，1.378km处为金鸡岩坎上（约300人），2.051km为牛王庙（约250人），2.214km处为山包咡（约260人），3.751km处为梧桐湾（约60人），4.605km处为高峰寺（约60人）； 南侧：现状空地，720m处为松林山（约300人），2.304km处为塘房沟（约90人），2.521km处为金钱寺（约150人），2.869km处为斑竹林（约280人）； 东南侧：与国道213相接，85m处为沙咀塘（约300人），790m处为梁家坪（约260人），3.112km处为赖家坝（约500人），4.707km处为石桥咡（约150人）； 东侧：与国道213相邻，700m处为成渝环线高速，725m处为大湾寺（约90人），1.3km处为青明山（约280人），2.115km处为大山坪（约300人）； 东北侧：与国道213相接，20m处为四川乔丰用停车区、仓库，590m处为黄桷湾（约180人），790m处为成渝环线高速，1.385km处为大湾村（约90人），2.038km处为芭蕉湾（约60人），2.362km处为立子垭（约300人）。 本项目选址周围不涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区、生态湿地、地质遗址等环境保护目标，与当地规划不相冲突，外环境中制约项目建设的因素少，选址与外环境相容。 2、环境保护目标 根据本项目排污特点和外环境现状特征，确定环境保护目标如下： （1）环境大气：根据大气评价范围确定项目的大气主要保护目标为项目周边5.0km范围内的住户、学校等，环境空气《环境空气质量标准》（GB3095-2012）满足二级标准； （2）地表水：本项目无生产废水外排，无新增生活污水，项目周边地表水体为岷江。因此确定本次评价的地表水评价范围为岷江，确定地表水主要保护目标为岷江水质，确保项目实施后岷江评价断面水质达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域水质标准； （3）声环境：保护区域内声环境质量不受明显影响，声环境质量应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准； （4）生态环境：以不减少区域内珍稀动植物种类和不破坏生态系统完整性为目标；水土流失以不增加土壤侵蚀为标准。 （5）土壤环境：保证项目用地范围及外延50m范围内，土壤环境质量维持现状水平。 表3-16 项目保护目标调查情况一览表 环境要素 名称 坐标 保护目标 保护内容 环境功能区划 相对厂址方位 相对厂界距离/m X/° Y/° 环境空气 大湾幼儿园 103.860825 29.275059 学校师生 环境空气、风险、噪声 环境空气质量二类区 北侧 403 上糖房（约90人） 103.857812 29.291698 散居农户 北侧 2115 前锋村（约1200人） 103.853628 29.293221 散居农户 西北侧 2051 瓦厂坝（约50人） 103.848392 29.290646 散居农户 西北侧 2077 碉楼（约30人） 103.844143 29.287749 散居农户 西北侧 2347 石马村/石马卫生室（约1200人） 103.854357 29.270798 散居农户 西侧 295 石溪镇（约1.8万人） 103.841418 29.273695 居住区 西侧 1490 金鸡岩坎上（约300人） 103.852834 29.257902 散居农户 西南侧 1378 牛王庙（约250人） 103.837556 29.259661 散居农户 西南侧 1000 山包咡（约260人） 103.846954 29.247259 散居农户 西南侧 2214 松林山（约300人） 103.863434 29.257988 散居农户 南侧 720 塘房沟（约90人） 103.863391 29.246915 散居农户 南侧 2304 沙咀塘（约300人） 103.863606 29.271163 散居农户 东南侧 85 梁家坪（约260人） 103.869957 29.258975 散居农户 东南侧 790 大湾寺（约90人） 103.863820 29.281891 散居农户 东侧 725 青明山（约280人） 103.879012 29.267257 散居农户 东侧 1300 大山坪（约300人） 103.882703 29.280947 散居农户 东侧 2115 黄桷湾（约180人） 103.861932 29.277342 散居农户 东北侧 590 大湾村（约90人） 103.867425 29.284295 散居农户 东北侧 1385 芭蕉湾（约60人） 103.866824 29.290861 散居农户 东北侧 2038 立子垭（约300人） 103.876266 29.289487 散居农户 东北侧 2362 地表水 岷江 103.844102 29.271365 岷江 地表水，风险 地表水Ⅲ N~W~S 1399~1518~1100 犍为县备用生活饮用水取水口 103.895596 29.240619 饮用水源取水口 地表水、风险 / 西北侧 4537 犍为县备用生活饮用水准保护区 103.903621 29.241853 饮用水源准保护区 地表水、风险 / 西侧 980 地下水 厂址区域 / / 分散式饮用水源 地下水 不进一步恶化 / / 声环境 厂址区域 / / 周边200m 声环境 声环境质量3类 / / 土壤 厂址区域 / / 建设用地 土壤 GB36600-2018中的第二类用地筛选值 / /

# 评价适用标准                                     （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 评价区环境空气质量指标SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司编，中国环境科学出版社），具体标准值见表4-1。 表4-1 大气环境质量标准限值 单位：μg/m3 污染物名称 平均时间 浓度限值 单位 参考标准 SO2 年平均 60 μg/m3 环境空气质量标准（GB3095-2012）及修改单二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 TSP 年平均 200 μg/m3 24小时平均 300 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 臭气浓度 二级 20 无量纲 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 2、地表水 本项目所在地附近地表水体为岷江，根据《水功能区监督管理办法》（水资源[2017]101号），岷江属Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 表4-2 地表水质量标准限值表 项目 标准值 执行标准 pH（无量纲） 6~9 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） III类水域标准 COD ≤20mg/L BOD5 ≤4mg/L NH3-N ≤1.0mg/L 石油类 ≤0.05mg/L 总氮 ≤1.0mg/L 总磷 ≤0.2mg/L 粪大肠菌群 ≤10000个/L 3、地下水 项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准，标准值见表4-3。 表4-3 《地下水质量标准》III类水域标准 项目 标准值 执行标准 K+ / 《地下水环境质量标准》 （GB3838-2017） III类水域标准 Na+ / Ca2+ / Mg2+ / CO32- / HCO3- / Cl- / SO42- / pH（无量纲） 6.5~8.5 氨氮（以N计） ≤0.50mg/L 硝酸盐（以N计） ≤20.0mg/L 亚硝酸盐（以N计） ≤1.00mg/L 挥发性酚类（以苯酚计） ≤0.002mg/L 氰化物 ≤0.05mg/L 砷 ≤0.01mg/L 汞 ≤0.001mg/L 铬（六价） ≤0.05mg/L 总硬度（以CaCO3计） ≤450mg/L 铅 ≤0.01mg/L 氟 / 镉 ≤0.005mg/L 铁 ≤0.3mg/L 锰 ≤0.10mg/L 溶解性固体 ≤1000mg/L 高锰酸盐指数 / 硫酸盐 ≤250mg/L 氯化物 ≤250mg/L 菌落总数 ≤100CFU/ml 总大肠菌群 ≤3.0CFU/100ml 石油类 / 4、土壤环境质量标准 本项目所在地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值标准，具体见表4-4。 表4-4 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 单位：mg/kg（pH值除外） 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值 管制值 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 60a 140 2 镉 7440-43-9 65 172 3 铬（六价） 18540-29-9 5.7 78 4 铜 7440-50-8 18000 36000 5 铅 7439-92-1 800 2500 6 汞 7439-97-6 38 82 7 镍 7440-02-0 900 2000 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 2.8 36 9 氯仿 67-66-3 0.9 10 10 氯甲烷 74-87-3 37 120 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 9 100 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 5 21 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 66 200 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 596 2000 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 54 163 16 二氯甲烷 75-09-2 616 2000 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 5 47 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 10 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 6.8 50 20 四氯乙烯 127-18-4 53 183 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 15 23 三氯乙烯 79-01-6 2.8 20 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.5 5 25 氯乙烯 75-01-4 0.43 4.3 26 苯 71-43-2 4 40 27 氯苯 108-90-7 270 1000 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 20 200 30 乙苯 100-41-4 28 280 31 苯乙烯 100-42-5 1290 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 1200 33 间-二甲苯+对-二甲苯 100-38-3,106-42-3 570 570 34 邻-二甲苯 95-47-6 640 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 76 760 36 苯胺 62-53-3 260 663 37 2-氯酚 95-57-8 2256 4500 38 苯并[a]蒽 56-55-3 15 151 39 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 15 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 151 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 151 1500 42 䓛 218-01-9 1293 12900 43 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 1.5 15 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 15 151 45 萘 91-20-3 70 700 a具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 5、环境噪声 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，见表4-5。 表4-5 声环境质量标准限值表 单位：dB（A） 评价标准 类别 昼间 夜间 声环境质量标准（GB3096-2008） 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 熔融废气、拉丝废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4规定排放限值，详见表4-6；企业边界任何1小时大气污染物平均浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9规定限值，详见表4-7；企业厂区内VOCS无组织执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中排放限值，详见表4-8；恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准值》（GB14554-93）中二级标准，详见表4-9；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），详见表4-10。 表4-6 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限值 序号 污染物项目 排放限值（mg/m3） 适用的合成树脂类型 污染物排放监控位置 1 非甲烷总烃 100 所有合成树脂 车间或生产设施排气筒 2 颗粒物 30 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t） 0.5 所有合成树脂（有机硅树脂除外） 备注：报告仅摘录与本项目涉及的相关标准。 表4-7 企业边界大气污染物浓度限值 单位：mg/m3 序号 污染物项目 限值 1 颗粒物 1.0 2 非甲烷总烃 4.0 表4-8 厂区内VOCS无组织排放浓度限值 污染物项目 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃（NMHC） 10 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 监控点处任意一次浓度值 表4-9 恶臭污染物排放标准限值 项目 恶臭污染因子 排放量 排气筒高度，15m 臭气浓度 2000（无量纲） 厂界二级新扩改建标准 20（无量纲） 表4-10 饮食业油烟排放标准 规模 小型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60% 根据四川省生态环境厅《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（2020年 第2号），自公告发布之日起12个月后，乐山市（市中区、五通桥区、沙湾区、峨眉山市、犍为县、井研县、夹江县全域）执行特别排放限值和特别控制要求，本项目位于犍为县舞雲镇石马坝工业园区内，因此自2021年3月17日后，本项目熔融废气、拉丝废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值，详见表4-11；企业厂区内VOCS无组织执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中特别排放限值，详见表4-12。 表4-11 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限值 序号 污染物项目 排放限值（mg/m3） 适用的合成树脂类型 污染物排放监控位置 1 非甲烷总烃 60 所有合成树脂 车间或生产设施排气筒 2 颗粒物 20 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t） 0.3 所有合成树脂（有机硅树脂除外） 备注：报告仅摘录与本项目涉及的相关标准。 表4-12 厂区内VOCS无组织排放浓度限值 污染物项目 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃（NMHC） 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 2、废水 本项目生产废水经自建污水处理站处理后循环使用不外排；冷却水循环使用不外排；本项目无新增生活污水，现有生活污水经厂区内预处理池处理后排入园区污水管网，应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表4-13 污水综合排放标准（GB 8978-1996） 评价标准 SS BOD5 氨氮 动植物油 COD pH 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 ≤400 ≤300 — ≤100 ≤500 6~9 3、噪声 施工期的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中不同施工阶段噪声限制。具体数值详见下表。 表4-14 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准，见表4-15。 表4-15 噪声排放标准 单位：dB（A） 执行标准 昼 夜 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类 65 55 4、固废 一般固废参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关规定；危险废物按照《国家危险废物名录》（2021年版）分类，收集、贮存等过程应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关标准要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目用水环节为废塑料清洗水、喷淋用水、塑料条冷却水、拉丝机冷却水，其中废塑料冷却废水、喷淋废水进入厂区自建污水处理站处理后回用，不外排；塑料条冷却水、拉丝机冷却水仅补充新鲜水，无废水外排；本项目不新增劳动定员，无新增生活用水。因此，本项目技改完成后无新增废水外排，无需设置水污染物总量控制指标。 本项目大气污染物主要是非甲烷总烃，设“集气罩+UV光解+低温等离子+二级活性炭吸附+15m排气筒”处理达标后排放，通过以新带老，现有造粒废气非甲烷总烃排放量为1.003t/a，已批复非甲烷总烃为2.02t/a，余量1.017t/a；本次技改排放非甲烷总烃0.778t/a，由于本公司已批复非甲烷总烃的余量能够满足本次技改排放非甲烷总烃的排放量，且本项目实施后，通过以新带老，全厂非甲烷总烃总量较技改前减少0.239t/a，有较好减排效应；现有颗粒物排放量为0.730t/a，已批复颗粒物为5.10t/a，余量4.37t/a；本次技改排放颗粒物0.066t/a。公司现有非甲烷总烃、颗粒物总量能够满足调剂需求，因此，本次技改排放的非甲烷总烃、颗粒物均通过公司已有总量余量替代。 该指标最终由乐山市犍为生态环境局核定。 |

# 建设项目工程分析                                 （表五）

一、施工期 本项目施工期主要集中在生产车间的施工内容，主要包括设备安装、车间封闭。 1、施工期工艺流程及产污位置 施工期主要工艺流程及产污位置见下图： 图5-1 施工期流程及产污位置图 设备安装、调试：主要为造粒机、拉丝机、冷却塔等设备的安装。该阶段主要的污染物为设备安装、调试噪声和废包装材料，施工工人产生的生活污水和生活垃圾等。 厂房密闭：项目现状为3条废旧塑料加工生产线，本项目设备安装、调试完成后，全厂规划主体工程建设完毕，因此采用彩钢夹芯板将生产区密闭，明确功能分区，将原料暂存区、成品暂存区和生产区明确分开，仅保留出入口，其余区域密闭，工艺废气采用车间密闭+集气罩收集后处理，以此减少废气无组织排放量。该阶段主要的污染物为厂房密闭过程产生的施工噪声、少量扬尘和彩钢板边角料，施工工人产生的生活污水和生活垃圾等。 2、施工期污染物类型 ①废水 施工期废水主要来自设备安装及调试人员产生的生活污水。 ②废气 施工期废气主要为少量施工扬尘。 ③噪声 主要来自设备安装过程中搬运噪声和设备调试过程产生的设备噪声。 ④固体废物 主要为设备安装调试人员生活垃圾、废包装材料、彩钢板边角料。 3、施工期污染物排放及治理措施 （1）废水 施工期的废水是施工人员产生的生活污水。本项目施工期不设施工营地，无食堂及工人宿舍，在建设单位已建员工食堂用餐，在附近住宿。根据类比分析，估算本项目施工高峰期有施工人员约5人，每人每天生活用水定额以0.05m3/d计，则生活用水量为0.25m3/d，污水排放系数按0.8计，施工期生活污水排放量为0.2m3/d，污水中主要含COD、BOD5、NH3-N、SS等。施工阶段，施工人员生活污水经已建63m3预处理池处理后排入园区污水管网。 （2）废气 项目施工期主要为厂房密闭施工扬尘，无土建施工，且均在厂房内进行，施工期扬尘产生量较小，对外环境无明显影响。 1）施工扬尘 施工扬尘主要来自于钻孔等施工过程、厂房清扫、设备运输及设备安装。产生扬尘作业点位于室内且相对集中，扩散性较差，若不采取有效控制措施，会对周围环境产生一定影响。环评要求施工单位应制定严格的污染防治措施控制扬尘，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T-2007）、《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32号）、《四川省灰霾污染防治实施方案》的要求防治扬尘污染。按照要求加强施工场地扬尘控制后，由于本项目的施工范围较小、施工期较短，且均位于项目厂区内，施工扬尘影响较小。 2）汽车尾气 施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑材料、设备及器材、施工垃圾等，排出的机动车尾气主要污染物是CH、CO、NOX等。其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内施工单位注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。机械设备、车辆燃油废气防治措施如下： ①选用先进的施工机械，减少油耗和燃油废气污染； ②尽量使用电气化设备，少使用燃油设备； ③做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗，同时降低污染。 （3）噪声 施工噪声主要是来源于施工现场的各类机械设备噪声，如：挖掘机、运输车辆等；这些机械的噪声一般在80~100dB之间，由于每个阶段的施工机械不同，对周围环境的噪声影响和范围也不同，所以施工厂界的噪声难以确切计算。施工期主要施工机械、数量及声压级见表5-1。 表5-1 各施工阶段主要噪声源状况 施工阶段 设备名称 数量 声级 基础、主体施工 挖掘机 1 80-85dB(A) 装载机 1 80-85dB(A) 切割机 1 80-85dB(A) 装饰、设备安装工段 电焊机 1 90-95dB(A) 电钻 1 100-115dB(A) 运输车辆 2 85-90dB(A) 电锤 1 100-105dB(A) 治理措施：项目施工会对周围环境造成一定影响。因此，本环评要求： ①施工单位合理安排施工作业时间，禁止夜间（夜间22：00－早上6：00）、午休时间及中、高考期间施工。 ②施工设备采用先进低噪声设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。合理进行施工平面布置，道路在进行路面施工时，高噪固定声源采取远离居民住宅等敏感点布置，并采取必要的隔声、降噪措施。并在靠近居民房等特殊敏感点施工时安装临时隔声屏障，同时禁止在午休及夜间进行施工，以减小施工对其的影响。 ③使用商品混凝土，禁止设置搅拌站，采用先进低噪声设备，并对设备基底进行隔声减振，对产噪设备较大的机器设置隔声罩。 ④施工单位加强与施工点周围农户的沟通和联系，做好受影响群众的思想工作，提高广大群众的认识，争取群众的理解和支持。 ⑤施工单位加强对职工的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。 ⑥施工前做好准备工作计划安排，包括人、物、材料等，并有专人指挥施工，争取在最短时间内完工，尽量缩短施工噪声对民众的影响时间段。 （4）固体废物 本项目固废为废设备包装材料、彩钢板边角料以及生活垃圾。 ①生活垃圾 施工高峰期施工人员约5人，项目按照生活垃圾产生系数0.5kg/人d计算，则施工期间生活垃圾产生量为2.5kg/d。本项目生活垃圾依托已有垃圾桶，每天收集施工区域的生活垃圾，交由环卫部门统一清运、处理。 ②废包装材料、彩钢板边角料 本项目废弃设备包装材料、彩钢板边角料统一收集外卖废品回收站。 综上，拟建项目施工期固体废弃物去向明确，不会造成二次污染。 总体而言，本项目的施工期相对而言工期较短，施工期对周边环境的影响随着施工期的结束而结束。在采取相应的预防、治理措施后，本项目施工期的影响较小。 总体而言，本项目的施工期相对而言工期较短，施工期对周边环境的影响随着施工期的结束而结束。在采取相应的预防、治理措施后，本项目施工期的影响较小。 二、营运期 1、营运期工艺流程及产污位置 本项目对剩余3条废旧塑料加工生产线进行技改，外购1台造粒机，3台拉丝机，原料仍为废旧塑料，产品由塑料颗粒变为塑料丝，加工规模由1.5万吨调整为0.65万吨。项目营运期工艺流程及产污位置见图5-2。 图5-2 项目营运期工艺流程及产污位置图 工艺简述： （1）分选：通过人工将原料废编织袋进行分选，人工挑出不符合本项目生产要求的编织袋，由原料供应厂家回收。 （2）清洗：采用污水处理站处理后的水对原料编织袋进行清洗，清洗过程不添加洗涤剂。清洗废水进入污水处理站处理后循环回用。 （3）湿式破碎：清洗后的原料通过提升输送机送入破碎机，破碎成小碎片。 （4）离心干燥：采用离心机将破碎后的原料离心干燥。 （5）熔融挤塑：塑料片通过密闭塑料管道采用真空抽吸的方式进入造粒机，通过电加热方式将造粒温度控制在180~200℃范围内，使塑料碎片成熔融状态，并经挤出工序挤成条状。此工序会产生有机废气、噪声。 （6）冷却成型切粒：熔融态塑料在单螺杆挤出机经过模头挤出成条状，经过水冷却槽冷却，最后经切粒机切成圆柱状颗粒。此过程中使用的冷却水是经过污水处理站处理后的循环水，水温保持低温。再生塑料颗粒的粒径在0.7~1.5mm范围内，塑料颗粒由于粒径较大，不会抛洒到空气中。 （7）配料：切粒后的颗粒中加入聚丙烯颗粒、色母（部分产品使用），按照一定比例进行配比（再生料：新料=1:0.25）。由于再生塑料颗粒的性能原因，需搭配新料聚丙烯颗粒才能拉出符合产品要求的塑料丝。 （8）搅拌：各原料称重配料后，使用拉丝机自带的搅拌机进行搅拌，主要的环境影响为投料及搅拌过程中产生的粉尘以及搅拌机工作噪声。 （9）拉丝：本项目采用塑料拉丝机，原料电加热至160~170℃，成为熔融状态后挤出塑料膜（原料在拉丝机内先经过加热到融化后挤出，经过循环冷却水直接冷却成膜），塑料膜经过拉丝机自带切刀将塑料膜分割成丝。分割成丝的过程会产生次品丝，拉丝过程会产生有机废气、设备噪声。 （10）绕丝：合格的塑料丝利用拉丝机自带绕丝将丝收卷成锭，成品入库待售。 2、营运期污染物汇总 ①废水 本项目无新增劳动定员，不新增生活污水；生产废水为塑料清洗废水、塑料条冷却水、喷淋废水、拉丝冷却水。 ②废气 主要来自造粒废气、搅拌过程产生的粉尘以及拉丝工序产生的非甲烷总烃。 ③噪声 主要来自生产过程中的设备运行噪声。 ④固体废物 本项目无新增劳动定员，不新增员工生活垃圾；营运期产生的固废中一般固废为废塑料清洗过程产生的固废、次品丝、除尘灰；危险废物为浮油、活性炭吸附设备产生的废活性炭、废UV灯管。 3、营运期污染物排放及治理 （1）废气 1）造粒废气 本项目在严格控制原料来源（不含有Cu、Fe等可作为催化剂的物质）和工艺温度的前提下，不会产生二噁英。故塑料热熔工废气中的主要污染物为挥发性有机物。 根据《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编），聚丙烯分解产生的颗粒物排放因子为0.05kg/t、丙烯单体排放因子为0.35kg/t。本项目聚丙烯的用量为6500t，因此，本项目挤出造粒工序产生的颗粒物为0.325t/a，非甲烷总烃为2.275t/a。 2）搅拌粉尘 项目所用色母为颗粒状，在投入搅拌机及搅拌过程中产生粉尘，粉尘产生量为5‰，本项目色母年使用量为4t/a，因此粉尘产生量为0.020t/a，产生速率为0.003kg/h。 3）拉丝废气 由工艺分析可知，本项目在熔融和拉丝过程中产生的主要污染物为非甲烷总烃。项目拉丝过程除聚丙烯新料、部分少量添加色母外不添加任何助剂，因此，不存在由于新添加的有机助剂造成的污染物产生，拉丝机采用电加热方式，控制温度160~170℃左右，该温度下的聚丙烯颗粒均可熔融，且未达到聚丙烯裂解温度370℃。 项目拉丝过程废气产生量及非甲烷总烃污染物产生量参考我国《塑料加工手册》及美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，废气的产生量基本在原料用量的0.01%~0.04%之间。本次评价，考虑对环境最不利的角度，非甲烷总烃的产生量以原料用料的0.04%计，本项目聚丙烯用量为6890t，因此，非甲烷总烃的产生量为2.756t/a。 采取措施： ①有组织 本项目废气的产生工序包括造粒、搅拌、熔融拉丝过程，造粒、拉丝产生的废气采用厂房密闭+集气罩+塑料门帘进行负压收集，通过彩钢板将成品堆放区、原料堆放区和生产区明确分开，仅保留出入口，生产区密闭，在造粒机、拉丝机处设置塑料门帘形成半封闭区，门帘内单独设置集气罩，废气直接抽吸进入排气管道，收集后的废气统一由已有废气处理设施布袋除尘器+水膜+喷淋塔+UV光解+低温等离子处理，参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中“表14废塑料加工工业排污单位废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表”，新增活性炭吸附处理装置，最终由布袋除尘器+水膜+喷淋塔+UV光解+低温等离子+二级活性炭吸附处理设备处理后由已有废气排气筒排放。其中，水膜+喷淋塔用于隔除再生塑料颗粒工艺废气中的轻质石油烃油状物，颗粒物以及非甲烷总烃通过废气处理系统中的“布袋除尘器+UV光解+低温等离子+二级活性炭”处理。 本项目废气收集措施收集率按90%计（厂房密闭+塑料门帘半封闭造粒、拉丝设备区+集气罩负压收集），根据《4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册（初稿）》末端治理技术去除效率，去除率按布袋除尘器（颗粒物去除率90%）+UV光解（40%）+低温等离子（50%）+二级活性炭吸附（单级55%）处理设施的颗粒物去除效率为90%，非甲烷总烃总处理效率以93.92%计，则本项目粉尘收集量为0.311t/a，处理后的粉尘排放量为0.031t/a；非甲烷总烃收集量为4.528t/a，处理后的非甲烷总烃排放量为0.275t/a。 由于已建废气处理设施风量为22435m3/h（22kw），目前车间内造粒废气处有三个集气罩，集气罩规格为2.5m×1.2m×3，为保证集气效果，集气罩边缘风速为0.3m/s；本项目建设后，新增造粒机集气罩规格为2.5m×1.2m×3，同时由于增加规格为4.2m、3m、2.4m拉丝机各一台，以最大规格4.2m，宽幅0.8m设计集气罩，新增拉丝机集气罩最大规格为4.2m×0.8m×3，集气罩边缘风速为0.3m/s。因此，本项目建成投产后，集气系统负载风量为（2.5m×1.2m×4×0.3m/s×3600s）+（4.2m×0.8m×3×0.3m/s×3600s）=23846.4m3/h＞现有废气处理系统设计风量22435m3/h。 因此增加活性炭装置后现有废气处理系统设计风量不能够满足本项目废气处理需要，需加大风机至风量不小于25000m3/h（即30kw及以上的风机）。废气经布袋除尘器+UV光解+低温等离子+活性炭吸附处理装置处理，经已有15m排气筒高空排放。项目排气筒设置在最近敏感点较远的生产车间中部东侧外，且位于敏感点下风向。 经废气处理设施处理后，项目颗粒物有组织排放量为0.031t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为0.173mg/m3；非甲烷总烃有组织排放量为0.275t/a，排放速率为0.038kg/h，排放浓度为1.529mg/m3。项目颗粒物、非甲烷总烃排放浓度可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4规定排放限值（颗粒物≤30mg/m3，非甲烷总烃≤100mg/m3），同时根据四川省生态环境厅《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（2020年 第2号），执行特别排放限值和特别控制要求后，项目有组织排放废气亦能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值（颗粒物≤20mg/m3，非甲烷总烃≤60mg/m3）。 ②无组织 本项目无组织排放废气主要来源于未收集到的造粒颗粒物、造粒非甲烷总烃、搅拌粉尘、拉丝非甲烷总烃，未收集到的部分按照10%计算，则粉尘无组织排放量为0.035t/a，排放速率为0.005kg/h；非甲烷总烃无组织排放量为0.503t/a，排放速率为0.070kg/h。项目无组织废气产生量较少，采取车间排气扇抽排或顶部通风等措施后，颗粒物及非甲烷总烃的厂界浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9规定限值。 环评要求：相关环保措施对工艺废气的有组织收集率需确保达到环保要求，特征污染物的无组织排放厂界浓度需满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准（颗粒物≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤4.0mg/m3）。 本项目产生废气排放情况见表5-2。 表5-2 本项目废气排放情况 排放源 污染物名称 类型 污染物排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 造粒拉丝生产线 非甲烷总烃 有组织 0.275 0.038 无组织 0.503 0.070 颗粒物 有组织 0.031 0.004 无组织 0.035 0.005 4）二噁英的产生机理 ①二噁英简介 二噁英是氯化物簇的简称，是指多氯二苯并二噁英(Polychlorinated dibenzo-p-dioxins，简称PCDDs)，也是多氯二苯并二噁英与多氯二苯并呋喃(Polychlorinated dibenzofuran，简称PCDFs）的总称，是存在于环境中的超痕量剧毒性有机污染物。二噁英被称为“地球上毒性最强的毒物”，非常难以降解，而且容易在动植物内富集，很低浓度的二噁英就能致动植物死亡。二噁英的污染途径有大气、食物、水和土壤等，是目前人类制造的最可怕的化学物质之一。 ②二噁英的形成机理 根据黄文章等在《重庆科技学院学报》中发表的文章《二噁英的产生机理和控制》及强艳艳等在《电力环境保护》中发表的文章《二噁英的产生及控制方法初探》可知，二噁英的产生机理主要包括一下四类： 1、原料中本身含有二噁英类化学物质。 2、前驱物的异相催化。在烟尘中携带的氯化铜、氯化铁等催化剂的作用下，各种二噁英的前驱物就会发生反应生成二噁英，此类反应进行的温度为250~450℃。一般步骤为在热解、焚烧过程中形成的氯苯、氯芬、聚氯芬等PIC类前驱物、一氧化碳、挥发性有机物、过渡金属及盐、氧化物（催化剂）等前体物质在能够吸附它们的表面活性物质上进行复杂的有机活性催化反应，生成二噁英类物质。 3、重新合成反应。在300-500℃的温度下，大分子碳可以被氧化成一氧化碳和二氧化碳，也可以通过裂解反应产生芳香族化合物。在有机氯或无机氯存在的情况下其中极少部分的一氧化碳和二氧化碳在催化剂的作用下转化为脂肪族的前驱物。如果有氧化铝存在，脂肪族前驱物还可以发生催化反应，生成芳香族的前驱物，香族化合物又发生氯代反应产生芳香族前驱物，最后这些前驱物在过渡金属（主要是铜）作催化剂的条件下反应生成二噁英。 4、高温生成机理。由于燃烧或热解不充分，烟气中含有过多的未燃尽的物质（比如碳粒），遇到适当的催化物质（主要是铜），在一定的温度下（500~800℃）会使已经分解的二噁英又重新生成。 ③项目相关分析 根据二噁英的形成机理可知，影响二噁英产生的主要因素包括原料、温度、催化剂（Cu、Fe等）。本项目使用的原料为聚丙烯（PP），原料只含有元素有C、H，项目所有原料中不存在过渡金属及其盐、氧化物等催化成分，项目造粒、烧网不添加任何助剂，不存在由于新添加的有机助剂造成的污染物产生，拉丝中少量塑料丝需加入色母，色母的成分为颜料、色母粒基体（与项目使用PP相同）、分散剂（硬脂酸盐），本项目所用原料的裂解温度为350℃左右，造粒机采用电加热的加热方式，聚丙烯（PP）再生塑料颗粒加工温度在170~210℃左右，拉丝工艺温度在160~170℃，工艺温度下的废塑料可熔融，拉丝原料可熔化且未达到相应塑料原料的裂解温度，也未达到二噁英的生成温度。烧网温度在500℃左右，虽达到二噁英产生温度，但由于原料中不含有氯元素，因此，不会产生二噁英。 因此，本项目原料中不含有氯元素，且严格控制原料来源（不含有Cu、Fe等可作为催化剂的物质，不含油），采用低温再生工艺，故不会产生二噁英。 （2）废水 本项目营运期间主要用水为废塑料清洗水、喷淋用水、塑料条冷却水、拉丝机冷却用水。项目不新增劳动定员，不新增生活污水排放。 ①废塑料清洗废水 废旧塑料清洗废水主要来源于废旧塑料清洗及离心脱水工序，本项目原料为废饲料编织袋（PP塑料），粘附的物质以泥沙为主，采用物理清洗方法，不添加任何清洗剂进行清洗。根据《工业污染源产排污系数手册》（2010修订下册）中4320 非金属废料处理行业产排污系数表进行污水量计算，计算参数见表5-3，计算结果见表5-4。 表5-3 产污系数 名称 产污系数 工业废水量（吨/吨-原料） 化学需氧量 （克/吨-原料） 总磷 （克/吨-原料） 石油类 （克/吨-原料） 固体废物（废杂） （吨/吨-原料） 废聚丙烯（PP） 1.5 844.2 / / 0.0012 表5-4 污水产污系数及计算结果 主要成分 原料总用量 （吨/年） 产污量 工业废水量 （吨/年） 化学需氧量 （千克/年） 总磷 （千克/年） 石油类 （千克/年） 固体废物（废杂） （吨/年） 废聚丙烯（PP） 6501.95 9752.925 5488.94619 / / 7.80234 通过上表计算结果可知，本项目年产生废塑料清洗废水9752.925t/a（32.51t/d），通过上表结果再进行计算可知，本项目废塑料清洗综合废水的主要污染物浓度为COD：562.8mg/L。经本公司自建污水处理站“调节池-絮凝-沉淀-ABR厌氧-二级接触氧化-沉淀”处理，根据常用构筑物COD去除率，调节池：10%；絮凝沉淀：30~50%；ABR厌氧：30~50%；二级接触氧化：65~85%；沉淀：15%；综上，本公司自建污水处理站COD去除率在95%以上，以95%计，处理后COD浓度为28.14mg/L，能够满足回用要求。 本项目废塑料清洗过程中蒸发、散失量、进入清洁原料的损失水量按照废塑料清洗水总用水量的15%计算，则项目废塑料清洗水用水量为11474.03t/a（38.25t/d）。 ②塑料条冷却水 由于造粒机挤出的粘性塑料条仍具有较高的温度，因此为保持塑料条形状并快速进行切粒，需将具有较高温度的粘性塑料条引到水槽中进行冷却，本项目造粒机配套1个冷却水槽，尺寸为：4.0m*0.5m*0.5m，容水量为0.8m3，项目造粒机出口端塑料条直接与冷却水槽中的洁净水接触降温，本项目塑料条冷却水用量为1.1m3/d，冷却水的蒸发、散失量按照冷却水总量的10%计算，则项目定期对其进行补充0.11m3/d的蒸发损失水量，年补充量为33m3。 ③喷淋废水 废气处理设置中的水膜+喷淋塔，用水对烟气进行降温，并去除废气中的浮油便于后续废气处理，水膜及喷淋塔定期补充喷淋水（新鲜水补充量约3m3/d），定期打捞浮油后循环使用，一般2天更换一次，产生喷淋废水12m3/次，合计约1800m3/a，喷淋废水进入自建污水处理站处理后循环回用。 ④拉丝冷却水 项目拉丝过程使用水进行冷却，共有三台拉丝机，配套1台冷却塔，冷却塔为200m3/h，蒸发系数以1.67%计，则冷却塔共需补水3.34m3/d，1002m3/a。冷却水循环使用，仅补充新鲜水，无废水产生。 多级沉砂池依托可行性分析：企业已在生产车间洗料线旁设置有一个宽5m、长40m、深3m的多级沉砂池，用于废旧塑料清洗废水初步沉淀，根据《乐山图南再生资源回收利用有限公司新建年产3万吨塑料颗粒项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》以及《乐山图南再生资源回收利用有限公司新建年产3万吨塑料颗粒项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》验收意见，2条塑料颗粒生产线实际废水产生量为300m3/d，因此现有工程3条塑料颗粒生产线实际废水产生量应为450m3/d，本项目进入污水处理站废水量为38.51m3/d，远小于多级沉砂池剩余容纳量，因此，本项目生产废水能够经现有多级沉砂池初沉处理后再自流进入自建污水处理站处理后回用，不外排。 自建污水处理站依托可行性分析：根据《乐山图南再生资源回收利用有限公司新建年产3万吨塑料颗粒项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》以及《乐山图南再生资源回收利用有限公司新建年产3万吨塑料颗粒项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》验收意见，已建成污水处理站建设总容积为30000m3，设计处理能力为3000m3/d；2条塑料颗粒生产线实际废水产生量为300m3/d，因此现有工程3条塑料颗粒生产线实际废水产生量应为450m3/d，本项目进入污水处理站废水量为38.51m3/d，远小于污水处理站剩余处理能力，因此，本项目生产废水能够经自建污水处理站处理后回用，不外排。 本项目水平衡图如下： 图5-3 本项目水平衡图（m3/d） （3）噪声 1）声源 本项目运营期声源主要为造粒机、拉丝机、冷却塔等各类机械设备，噪声源强为75-85dB(A)，项目主要噪声源强见表5-5。 表5-5 主要噪声源强一览表 所在位置 噪声源 台数 噪声源强 治理后噪声源强 备注 生产车间 造粒机 1 85 <65 设备位于封闭式加工区内，设备连续工作。 拉丝机 3 85 <65 冷却塔 1 75 <55 2）防治措施 项目位于工业集中区内，噪声影响范围内保护目标少。为保证项目厂界噪声达标且不扰民，环评要求采取如下措施减降噪声： ①购买低噪声设备，在安装时，设备基础加装减振垫，设备之间保持一定间距，避免噪声叠加影响； ②合理布局，将噪声较高的布设在厂房中部位置，通过距离衰减降噪。 ③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时厂房密闭应采用吸声、隔声的材料； ④采取严格操作规程，加强交通管理，禁止夜间（晚22时至早6时）运输； ⑤定期进行设备检修维护，保证设备正常运转，避免异常产噪。 ⑥封闭厂房及厂区绿化隔声降噪。 在采取以上防治措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间不高于65dB（A），夜间不高于55dB（A））。 （4）固废 本项目投入运营后，不新增劳动定员无新增生活垃圾；产生的固体废物主要为废塑料清洗过程产生的固废、废包装材料、次品丝、除尘灰和浮油、废UV灯管、活性炭吸附装置更换下来的废活性炭。 1）废塑料清洗过程产生的固废 生产车间洗料线旁设置有一个宽5m、长40m、深3m的多级沉砂池，对废旧塑料清洗废水进行初步沉淀后再进入自建污水处理站，因此会产生一定量的沉渣。 根据《工业源产排污系数第十分册》中4320列—非金属废料处理行业产排污系数表计算本项目破碎、清洗过程中产生的固体废物量，经计算可得清洗废水沉淀池沉渣产生量约7.80t/a，暂存于一般固废暂存区定期交环卫部门统一清运。 2）废包装材料 本项目原料为袋装，年产生废包装材料约0.3t，属于一般工业固体废物，外售废品回收站。 3）次品丝 切丝过程产生的次品丝量为产品量的5‰，因此次品丝的产生量为32.5t/a，收集后返回现有再生塑料颗粒生产线再利用。 4）除尘灰 布袋除尘器收集的除尘灰，本项目新增除尘灰0.28t/a，收集后交环卫部门统一处理。 5）浮油 本项目造粒废气经水膜+水喷淋后，废水会有浮油产生，需定期打捞，预计浮油（含水率约50%）产生量约0.13t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于HW08废矿物油与含矿物油废物中的900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥），本项目浮油定期打捞后妥善暂存于危废暂存间，定期交资质单位处置。 5）废UV灯管 UV光解催化设备定期更换的废紫外灯管，本项目运行后，UV光解设备预计需80根灯管保证处理效果，灯管寿命为5000~8000小时，单根重量为0.1kg，因此废UV灯管产生量为0.008t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废UV灯管属于危险废物，废物类别：HW29含汞废物，废物代码：900-023-29 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥，危险特性为毒性（T），本项目废UV灯管由厂家更换后带走。 由于UV灯管使用寿命为5000~8000小时，因此灯管更换周期为每年更换一次，并且为确保UV灯管正常工作，建设单位应严格执行生产管理的有关规定，保持负压工况，加强UV光解设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置设备事故应急措施及管理制度，建立环保台账登记更换记录及更换人员，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的使用效果。 6）废活性炭 本项目与现有再生塑料颗粒生产线共用1套“UV光解+低温等离子+二级活性炭吸附”净化装置，对熔融挤出工序产生的废气以及拉丝工序产生的废气进行净化处理，活性炭有效吸附量qe=0.25kg/kg活性炭。 ①本项目废活性炭产生量 本项目活性炭吸附废气量为4.25t/a，则活性炭的用量为4.25t/a÷0.25=17t/a。因此，本项目废活性炭产生量为4.25t/a+17t/a=21.25t/a（被吸附废气量+活性炭用量）。 ②现有项目“以新带老”新增废活性炭产生量 废气处理系统增加活性炭吸附处理装置后，现有项目活性炭吸附废气量为1.40t/a，则活性炭的用量为1.40t/a÷0.25=5.60t/a。因此，现有项目废活性炭产生量为1.40t/a+5.60t/a=7t/a（被吸附废气量+活性炭用量）。 因此，本项目技改完成后全厂将产生废活性炭28.25t/a。废活性炭中吸附的物质主要为烃类等有机废气，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物，废物类别：HW49其他废物，废物代码：900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为毒性（T/In），本项目废活性炭收集后暂存于危废暂存间定期交资质单位处置。 由于活性炭随着有机废气吸附逐渐饱和将导致吸附能力下降，因此废气处理系统每次活性炭的盛装量为5.65t，更换周期为每三个月更换一次，并且为确保活性炭的吸附效率，建设单位应严格执行生产管理的有关规定，保持负压工况，加强活性炭吸附设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置设备事故应急措施及管理制度，建立环保台账登记更换记录及更换人员，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的使用效果。 危废暂存间依托可行性分析：企业于厂区南侧污水处理站旁已建一个面积为5m2的危废暂存间，仅做了防风防雨和简单防渗，不满足危险废物贮存管理要求，且危废暂存间库容较小，现状已有胀库风险，因此无法满足本项目依托，环评要求本次技改完善危废暂存间“三防”措施，完善标识标牌和台账管理，并增加危废暂存间库容确保能够妥善分类暂存全厂危险废物。 （5）地下水污染防治 本项目废水处理系统存在污染地下水的可能性。污染物进入地下水的途径主要是由废水收集不完全或污水事故排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 ①主动控制即从源头控制措施，主要包括在管道、设备及生产装置等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②被动控制即末端控制措施，主要包括全厂区范围内污染区地面（生产车间、污水处理设施、一般固废暂存区、垃圾收集点、危废暂存间）的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，在污染区地面进行防渗处理，防治洒落地面的污染物渗入地下。 ③实施覆盖项目区的地下水污染控制系统，包括建立完善的监测制度、配套检测仪器和设备，保留地下水现状监测井作为地下水监测井，及时发现污染、及时控制。 ④应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 （6）项目污染物排放汇总 本项目营运期污染物产排情况见表5-6。 表5-6 污染物产排情况一览表 类型 排放源 污染物名称 产生情况 治理措施 排放情况 废气 造粒拉丝生产线 工艺废气 产生量：非甲烷总烃5.031t/a，粉尘0.345t/a。 有组织：经“集气罩+布袋除尘器+UV光解+低温等离子+活性炭吸附+15m排气筒”处理达标后排放 达标排放 排放量：非甲烷总烃0.275t/a，粉尘0.031t/a； 排放速率：非甲烷总烃0.038kg/h，粉尘0.004kg/h。 无组织：加强通风，自然扩散 达标排放 排放量：非甲烷总烃0.503t/a，粉尘0.035t/a； 排放速率：非甲烷总烃0.070kg/h，粉尘0.005kg/h。 噪声 造粒拉丝生产线 设备噪声 70~85dB(A) 购买低噪设备、加装减振垫；加强厂区管理；封闭厂房及厂区绿化隔声降噪。 厂界达标；昼间小于65dB（A），夜间小于55dB（A） 固体 废物 造粒拉丝生产线 废塑料清洗过程中产生的固废 7.80t/a 交环卫部门统一清运 合理处置，不会产生二次污染 废包装材料 0.3t/a 外售处理 次品丝 32.5t/a 返回再生颗粒生产线再利用 除尘灰 0.28t/a 交环卫部门统一清运 废UV灯管 0.008t/a 设备厂家更换后带走 废活性炭 28.25t/a 暂存于危废暂存间，交资质单位统一处置 三、“以新带老”措施 根据原有环境问题，结合企业实际情况，本次环评提出以下“以新带老”措施并提出相应要求，具体如下： 1、废气治理“以新带老”措施及整改要求 ①造粒废气现有治理措施为水膜+喷淋塔+过滤棉+UV光解+低温等离子处理后经15m排气筒排放，其中水膜+喷淋塔用于隔除造粒废气中的油状物，无废气去除效率；本次技改废气处理系统增加二级活性炭吸附处理装置，提高废气处理效率。根据《4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册（初稿）》末端治理技术去除效率，UV光解（40%）+低温等离子（50%）非甲烷总烃的总去除效率为70%。根据例行监测报告，非甲烷总烃排放速率为0.243kg/h，项目年生产300天，三班制每班8h，因此造粒废气年产生量为6.48t/a。废气处理系统增加活性炭吸附处理装置后，处理系统组成为水膜+喷淋塔+过滤棉+UV光解+低温等离子+二级活性炭吸附，根据《4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册（初稿）》末端治理技术去除效率，UV光解（40%）+低温等离子（50%）+二级活性炭吸附（单级为55%）非甲烷总烃的总去除效率为93.92%。因此，造粒废气非甲烷总烃排放量为1.003t/a，对比未增加活性炭吸附处理前，非甲烷总烃排放量减少了1.395t/a。 ②生产车间由于后续工程建设原因，没有采用彩钢夹芯板密封。本次技改将生产车间密封，造粒废气产废气点采用车间密闭+集气罩+塑料玻璃门帘进行负压收集，保证90%收集率，减少废气无组织排放。 ③根据已批复的《新建年产3万吨塑料颗粒项目环境影响报告表》，食堂油烟需安装净化效率为75%的油烟净化器，经油烟净化器处理后由竖井引至楼顶达标排放，因此评价要求企业严格按照环评实施。 2、固废治理“以新带老”措施及整改要求 现有危废暂存间库容较小，随着暂存量增加转运不及时的情况下有胀库风险，且危废暂存间简陋，未实现重点防渗，因此本次技改将完善危废暂存间“防风、防雨、防渗”三防措施，完善标识标牌，并增加危废暂存间库容。 表5-14 “以新带老”措施及设施一览表 序号 类别 原设施或措施 以新带老设施或措施 优点 1 工艺废气处理措施 过滤棉+UV光解+低温等离子+15m排气筒 增加活性炭吸附处理装置，水膜+喷淋塔+过滤棉+UV光解+低温等离子+二级活性炭吸附+15m排气筒 多台设备串联，增大了废气处理效率，减少了废气处理设施出现问题时的风险 2 车间密闭 考虑后续工程，部分未密闭 设备安装结束后对车间进行密闭，造粒废气产气点采用集气罩+塑料门帘收集 减少废气无组织排放 3 危废暂存间 粘土铺底，上层铺设有10~15cm水泥，简单防渗 参照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行防渗设计，敷设抗渗混凝土（Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s），完善标识牌。增加危废暂存间库容。 满足现有危险废物管理规定、规范，避免二次污染和胀库风险 4 食堂油烟 排风扇无组织排放 按照已批复的《新建年产3万吨塑料颗粒项目环境影响报告表》，食堂油烟需安装净化效率为75%的油烟净化器，经油烟净化器处理后由竖井引至楼顶达标排放 油烟废气达标排放 四、项目污染物排放“三本账”统计 表5-15 项目污染物排放“三本账”统计 污染物类别 污染物名称 企业现有排放量（t/a） 厂区以新带老削减量（t/a） 厂区新增排放量（t/a） 项目技改后企业排放量（t/a） 变化量（t/a） 废气 塑料热熔工序废气 非甲烷总烃 2.398 1.395 0 1.003 -1.395 颗粒物 0.730 0 0 0.730 0 造粒拉丝废气 非甲烷总烃 0 0 0.778 0.778 +0.778 颗粒物 0 0 0.066 0.066 +0.066 废水 生活污水 排水量 1440 0 0 1440 +0 COD 0.432 0 0 0.432 0 NH3-N 0.043 0 0 0.043 0 固废 沉淀池污泥 140.04 0 7.80 147.84 +7.80 废包装材料 0 0 0.3 0.3 +0.3 次品丝 0 0 32.5 32.5 +32.5 生活垃圾 9 0 0 9 0 废过滤棉 1410m2/a 0 0 1410m2/a 0 废过滤网 3 0 0 3 0 烧网灰渣 0.6 0 0 0.6 0 除尘灰 0 0 0.28 0.28 +0.28 废UV灯管 0 0 0.008 0.008 +0.008 浮油 0.3 0 0.13 0.43 +0.13 废机油桶、齿轮油桶 0.3 0 0 0.3 0 废活性炭 0 0 28.25 28.25 +28.25 注：①废水排放量为项目排污口排放量，非最终排入环境量；②预处理池出水浓度COD300mg/L，NH3-N30mg/L； 由上表可知，本项目实施后，严格执行本环评提出的措施，能够有效地处理各类污染物，做到达标排放，对外环境影响较小。环评要求企业应进一步认真遵守有关环境法律法规，切实完善环境保护的相关配套设施和管理手段，减少或避免对周围环境造成的影响。 五、总量控制 1、水污染物总量控制指标 本项目用水环节为废塑料清洗水、喷淋用水、塑料条冷却水、拉丝机冷却水，其中废塑料冷却废水、喷淋废水进入厂区自建污水处理站处理后回用，不外排；塑料条冷却水、拉丝机冷却水仅补充新鲜水，无废水外排；本项目不新增劳动定员，无新增生活用水。因此，本项目技改完成后无新增废水外排，无需设置水污染物总量控制指标。 2、大气污染物总量控制指标 本项目废气包括造粒拉丝工序产生的颗粒物和非甲烷总烃。本项目产生的废气经布袋除尘器+UV光解+低温等离子+二级活性炭吸附处理装置处理后，经15m排气筒达标排放。 （1）现有项目非甲烷总烃、颗粒物排放量 根据《新建年产3万吨塑料颗粒项目环境影响评价补充报告》及其批复（犍环审发[2017]50号），现有项目污染物总量控制指标：非甲烷总烃：2.02t/a；颗粒物：5.10t/a。 现有项目采用治理措施为水膜+喷淋塔+过滤棉+UV光解+低温等离子处理后经15m排气筒排放，其中水膜+喷淋塔用于隔除造粒废气中的油状物，无废气去除效率。废气收集率为90%，根据《4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册（初稿）》末端治理技术去除效率，UV光解（40%）+低温等离子（50%）非甲烷总烃的总去除效率为70%。根据例行监测报告，现有项目非甲烷总烃排放速率为0.243kg/h，颗粒物排放速率为0.048kg/h。 表5-16 项目已投产部分验收污染排放量计算 类别 废气收集率 废气处理设施处理效率 排放量 非甲烷总烃 有组织 90% UV光解+低温等离子70% 1.750t/a 无组织 / 0.648t/a 合计 2.398t/a 颗粒物 有组织 90% 布袋除尘器90% 0.346t/a 无组织 / 0.384t/a 合计 0.730t/a （2）项目总量 根据《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）、《犍为新型工业基地总体规划（2019-2030）环境影响报告书》及《四川省环境保护厅办公室关于贯彻落实<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》等文件相关内容，新增的VOCS需进行2倍总量指标替换。根据本项目营运期工程分析废气部分所核算出的污染物排放量可得到本项目所需总量控制指标，见下表。 表5-17 项目已投产部分验收污染排放量计算 污染物种类 现有污染物排放量（t/a） 技改后污染物排放量（t/a） 技改后污染物变化量（t/a） 所需总量指标 现有项目非甲烷总烃 2.398 1.003 -1.395 已批复总量2.02t/a，余量可替代1.017t/a 现有项目颗粒物 0.730 0.730 -0 已批复总量5.10t/a，余量可替代4.37t/a 本项目非甲烷总烃 / 0.778 +0.778 / 本项目颗粒物 / 0.066 +0.066 0.066 通过以新带老，现有造粒废气非甲烷总烃排放量为1.003t/a，已批复非甲烷总烃为2.02t/a，余量1.017t/a；本次技改排放非甲烷总烃0.778t/a，由于本公司已批复非甲烷总烃的余量能够满足本次技改排放非甲烷总烃的排放量，且本项目实施后，通过以新带老，全厂非甲烷总烃总量较技改前减少0.239t/a，有较好减排效应；现有颗粒物排放量为0.730t/a，已批复颗粒物为5.10t/a，余量4.37t/a；本次技改排放颗粒物0.066t/a。公司现有非甲烷总烃、颗粒物总量能够满足调剂需求，因此，本次技改排放的非甲烷总烃、颗粒物均通过公司已有总量余量替代。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况                 （表六）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 建筑材料运输、装卸、堆放 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工机械 | NOx、CO、THC | 少量 | 少量 |
|  | 运行期 | 造粒拉丝生产线 | 粉尘 | 0.345t/a | 0.066t/a |
|  |  |  | 有机废气 | 5.031t/a | 0.778t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 0.2m3/d | 施工人员生活污水依托现有化粪池处理后排入园区污水管网。 |
|  |  | 施工废水 | COD、SS | 少量 | 施工废水沉淀处理后循环使用，不外排。 |
|  | 运行期 | 拉丝机冷却水 | / | 196.66m3/d | 循环使用，不外排 |
|  |  | 塑料条冷却水 | / | 0.99m3/d | 循环使用，不外排 |
|  |  | 喷淋废水 | COD、NH3-N | 6m3/d | 依托自建污水处理站处理后循环使用，不外排 |
|  |  | 废塑料清洗废水 | COD、SS、NH3-N | 32.51m3/d |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工区 | 废包装材料、彩钢板边角料 | 少量 | 外售废品回收站 |
|  |  | 施工区 | 生活垃圾 | 2.5kg/d | 集中收集，交环卫部门处置。 |
|  | 运行期 | 废塑料清洗 | 污泥 | 7.80t/a | 环卫部门统一清运 |
|  |  | 包装 | 废包装材料 | 0.3t/a | 外售处理 |
|  |  | 拉丝 | 次品丝 | 32.5t/a | 返回生产线再加工 |
|  |  | 除尘 | 除尘灰 | 0.28t/a | 环卫部门统一清运 |
|  |  | 有机废气处理 | 废UV灯管 | 0.008t/a | 厂家更换后带走 |
|  |  |  | 浮油 | 0.13t/a | 暂存于危废暂存间，定期交资质单位处置 |
|  |  |  | 废活性炭 | 28.25t/a | 暂存于危废暂存间，定期交资质单位处置 |
| 噪声 | 造粒机、拉丝机、冷却塔等生产设备 | 噪声 | 75～85dB（A） | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 |
| 主要生态影响 根据现场勘查情况，目前区域人为开发强度大，自然生态环境受人类活动干扰很大，区域无需要特殊保护的珍稀、野生动植物资源，主要以人工栽种植物为主。由于人群活动频繁，树木、草丛中已无大型哺乳动物，仅有鸟类、鼠类及昆虫类小型动物。本项目营运期对生态环境的影响较小。 |

# 环境影响分析                                     （表七）

一、施工期环境影响分析 项目施工期的环境影响主要包括施工废水、废气和噪声对水质、环境空气和声学环境的影响，其影响主要集中在施工期间，施工结束后，这些影响将会消失，本项目施工期在现有车间内进行，包括设备安装、车间封闭，不新增土地，不新建厂房。 1、大气环境影响分析 （1）施工扬尘、车辆动力起尘 施工期的主要污染因子是扬尘，不同施工阶段产生扬尘的环节较多，且大多数排放源扬尘排放的持续时间较长。经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约3.5mg/m3。 为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，施工期的扬尘应采取措施严控扬尘，采取措施如下：①现场主要运输道路尽量采用硬化路面；②自卸车、垃圾运输车等运输车辆出场前一律使用毡布覆盖，进出车辆在施工区出口设置防尘飞扬垫；③采用密目安全网，以减少粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少75%左右，并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气是进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 因此，项目施工时采取封闭施工现场、采用密目安全网、定期对地面洒水、对撒落在路面的渣土及时清除、施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面、自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，出场前一率清洗轮胎，用毡布覆盖，并且在施工区出口设置防尘飞扬垫等一系列措施，大大减少了施工扬尘对环境空气的影响。施工过程中严格按照“七不准”、“六必须”的原则进行，采取大风天气禁止施工，合理安排施工时间等措施来最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。 （2）机械燃油废气（汽车、施工机械、柴油发电机等） 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备，涉及使用施工机械与柴油发电机等，这些设备运行会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性排放。项目所在地为农村环境，地势开阔，机动车尾气通过自然扩散。 综合上述分析，建设单位在严格执行环评提出的防治措施后可有效降低施工期各大气污染物对区域大气环境质量的影响。本项目施工期大气污染物对区域大气环境影响将随着施工期结束而结束。 2、地表水环境影响分析 施工期污水主要为施工人员生活污水。 根据本工程施工实际情况，项目不设置施工营地，施工人员生活废水产生量约0.2m3/d。施工现场施工人员产生的生活污水经现有63m3预处理池处理后排入园区污水管网，经园区污水处理站二级生化处理后作为洗煤厂补充水，不外排。 在采取了上述措施后，施工期废水不会对水环境造成影响。 3、声环境影响分析 施工期间，评价主要考虑噪声对各侧环境保护目标的影响。施工期噪声主要可分为施工作业噪声、施工车辆噪声和机械噪声。施工作业噪声主要指施工中发生的零星的敲打声、运输车辆装卸作业时的撞击声等，多为瞬间噪声。施工车辆的噪声为运输车辆行驶时发出的噪声，属于交通噪声。机械噪声由施工机械产生，如电钻、手工钻等。该类噪声源多为点声源，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平不同，由于本项目施工场所位于现有生产车间，施工期工程量较小，施工噪声影响是暂时的，随着设备安装到位、车间封闭结束而消失，且项目位于工业园区内，施工噪声对周边环境影响较小。本次评价建议施工期采用以下噪声防治措施，进一步减轻施工噪声对周边环境的影响，具体如下： ①选用低噪设备，并采取有效的隔声减振措施。 ②严格做到文明施工，装卸、搬运材料等严禁抛掷，做到轻拿轻放；材料运输车辆进场要专人指挥，场内运输车辆实施限速、禁止鸣笛。 ③合理安排施工时间，夜间不施工。 ④合理安排工期，尽量缩短施工时间。 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，评价认为施工期噪声会对区域声造成一定的影响，但施工噪声影响是暂时的，将随着施工期的结束而消失，通过采取合理安排施工时间、采用低噪声设备以及文明施工等措施减少施工噪声对周围环境的影响。 经采取上述措施后，工程施工对周围环境保护目标影响较小，施工结束影响即消失。 4、固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为废包装材料、彩钢板边角料和施工人员生活垃圾。 施工期产生的废包装材料、彩钢板边角料统一收集外卖废品回收站，生活垃圾依托已有垃圾桶，每天收集施工区域生活垃圾交环卫部门统一清运处理。 综上，施工期固废均得到合理有效的处置，不会造成二次污染。 5、施工期生态环境影响分析 本项目的施工期是对现有车间进行设备安装和封闭，不新增用地，不涉及自然植被等的破坏，因此建设及营运期对自然生态系统影响较小。 6、社会经济影响分析 项目建设过程中，由于短暂的施工建设活动，将会对项目所在地附近居民产生一些不利影响，同时也为当地剩余劳动力提供一些就业机会，提高人民生活水平，对社会环境、社会经济有一定的正效益。 7、施工期环境影响总结 综上，项目施工期对环境造成一定影响，在加强施工期的环境管理并采取环评要求的环保措施的基础上，可将其影响控制在最低程度。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）废气排放情况 ①废气有组织排放情况 根据工程分析，本项目集气罩收集风量为25000m3/h，废气收集率为90%，废气处理系统中对颗粒物的处理效率为90%，非甲烷总烃的处理效率为93.92%，经废气处理设施处理后，项目颗粒物有组织排放量为0.031t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为0.173mg/m3；非甲烷总烃有组织排放量为0.275t/a，排放速率为0.038kg/h，排放速率为1.529mg/m3。项目颗粒物、非甲烷总烃排放浓度可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4规定排放限值，同时根据四川省生态环境厅《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（2020年 第2号），执行特别排放限值和特别控制要求后，项目有组织排放废气亦能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值。 ②废气无组织排放情况 本项目粉尘无组织排放量为0.035t/a，排放速率为0.005kg/h；非甲烷总烃无组织排放量为0.503t/a，排放速率为0.070kg/h。项目无组织废气产生量较少，采取车间排气扇抽排或顶部通风等措施后，颗粒物及非甲烷总烃的厂界浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9规定限值。 表7-1 大气污染物排放情况表 类型 污染源名称 污染物排放量t/a 排放速率kg/h 排放参数 有组织 非甲烷总烃 0.275+0.355 =0.63 0.038+0.049 =0.087 排气筒高度m 排气筒内径m 风量m3/h 15 0.8 22435 颗粒物 0.031+0.346 =0.377 0.004+0.048 =0.052 无组织 非甲烷总烃 0.503+0.648 =1.151 0.070+0.090 =0.16 体源高度m 体源长度m 体源宽度m 颗粒物 0.035+0.384 =0.419 0.005+0.053 =0.058 8 88 17 注：由于项目在现有车间建设，技改前后共用一套废气处理系统，共用一个排气筒，因此有组织、无组织分别加上现有项目“以新带老”后非甲烷总烃以及颗粒物进行计算预测。 （2）环境影响预测 ①预测因子：TSP、PM10、非甲烷总烃； ②预测内容：采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）推荐模式的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ③评价标准：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关要求，本次预测颗粒物取值GB3095表2中24h均值的3倍值，即900μg/m3。 ④预测模式：采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）推荐模式的估算模式AERSCREEN进行影响预测，该模式是基于AERMOD内核算开发的单源估算模型。 ⑤项目估算参数 估算模式所用参数见表7-2。 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 39.7 最低环境温度 -4.3 土地利用类型 农田 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/m / 岸线方向/° / 大气评价等级判定依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ⑥评价等级判定：采用估算模式计算污染物在简单平坦地形、全气象组合情况下的最大地面浓度占标率Pi及污染物地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 Coi一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 评价工作等级按下表的分级判据进行划分。若污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对应的D10%。 表7-3 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% 本项目有组织废气Pmax=0.1802%，无组织废气Pmax=8.5975%，因此本项目为二级评价。 ⑦预测结果 正常工况下有组织排放废气影响分析： 使用导则推荐的模型进行估算，其计算结果如表7-4： 表7-4 正常工况下有组织废气排放估算模型计算结果表 下风向距离 有组织排放 NMHC浓度(μg/m³) NMHC占标率(%) PM10浓度(μg/m³) PM10占标率(%) 50.0 0.8133 0.0407 0.4861 0.1080 100.0 1.2476 0.0624 0.7457 0.1657 200.0 1.2046 0.0602 0.7200 0.1600 300.0 0.9809 0.0490 0.5863 0.1303 400.0 0.9844 0.0492 0.5884 0.1308 500.0 0.9107 0.0455 0.5443 0.1210 600.0 0.8316 0.0416 0.4971 0.1105 700.0 0.7594 0.0380 0.4539 0.1009 800.0 0.7218 0.0361 0.4315 0.0959 900.0 0.6868 0.0343 0.4105 0.0912 1000.0 0.6523 0.0326 0.3899 0.0866 1200.0 0.5892 0.0295 0.3522 0.0783 1400.0 0.5356 0.0268 0.3201 0.0711 1600.0 0.4994 0.0250 0.2985 0.0663 1800.0 0.4751 0.0238 0.2840 0.0631 2000.0 0.4487 0.0224 0.2682 0.0596 2500.0 0.3846 0.0192 0.2299 0.0511 3000.0 0.3439 0.0172 0.2055 0.0457 3500.0 0.3120 0.0156 0.1865 0.0414 4000.0 0.2980 0.0149 0.1781 0.0396 4500.0 0.2844 0.0142 0.1700 0.0378 5000.0 0.2694 0.0135 0.1610 0.0358 10000.0 0.1774 0.0089 0.1060 0.0236 11000.0 0.1664 0.0083 0.0995 0.0221 12000.0 0.1586 0.0079 0.0948 0.0211 13000.0 0.1509 0.0075 0.0902 0.0200 14000.0 0.1433 0.0072 0.0857 0.0190 15000.0 0.1361 0.0068 0.0813 0.0181 20000.0 0.1131 0.0057 0.0676 0.0150 25000.0 0.0966 0.0048 0.0578 0.0128 下风向最大浓度 1.3565 0.0678 0.8108 0.1802 下风向最大浓度出现距离 127.0 127.0 127.0 127.0 D10%最远距离 / / / / 在正常工况条件下，非甲烷总烃最大落地浓度为1.3565μg/m3，出现最大落地浓度时占标率为0.0678%，颗粒物的最大落地浓度为0.8108μg/m3，出现最大落地浓度时占标率为0.1802%，对应的距离均为127.0m。正常排放时对大气环境影响小。 非正常工况下有组织排放废气影响分析： 本项目非正常工况选用UV光解+低温等离子故障，单次持续时间约1~2d，年发生频次0~1次，其他废气处理装置、收集率均正常的情景，影响预测分析如下： UV光解+低温等离子故障的情况下，废气处理效率下降70%，因此，废正常工况下有组织非甲烷总烃的排放量为2.098t/a，排放速率为0.291kg/h。 使用导则推荐的模型进行估算，其计算结果如表7-5： 表7-5 非正常工况下有组织废气排放估算模型计算结果表 下风向距离 非正常工况有组织废气 NMHC浓度(μg/m³) NMHC占标率(%) PM10浓度(μg/m³) PM10占标率(%) 50.0 2.7235 0.1362 0.4861 0.1080 100.0 4.1780 0.2089 0.7456 0.1657 200.0 4.0338 0.2017 0.7199 0.1600 300.0 3.2849 0.1642 0.5862 0.1303 400.0 3.2966 0.1648 0.5883 0.1307 500.0 3.0498 0.1525 0.5443 0.1210 600.0 2.7849 0.1392 0.4970 0.1104 700.0 2.5432 0.1272 0.4539 0.1009 800.0 2.4173 0.1209 0.4314 0.0959 900.0 2.3001 0.1150 0.4105 0.0912 1000.0 2.1845 0.1092 0.3899 0.0866 1200.0 1.9732 0.0987 0.3521 0.0783 1400.0 1.7937 0.0897 0.3201 0.0711 1600.0 1.6724 0.0836 0.2985 0.0663 1800.0 1.5911 0.0796 0.2840 0.0631 2000.0 1.5027 0.0751 0.2682 0.0596 2500.0 1.2881 0.0644 0.2299 0.0511 3000.0 1.1515 0.0576 0.2055 0.0457 3500.0 1.0448 0.0522 0.1865 0.0414 4000.0 0.9979 0.0499 0.1781 0.0396 4500.0 0.9524 0.0476 0.1700 0.0378 5000.0 0.9021 0.0451 0.1610 0.0358 10000.0 0.5939 0.0297 0.1060 0.0236 11000.0 0.5573 0.0279 0.0995 0.0221 12000.0 0.5312 0.0266 0.0948 0.0211 13000.0 0.5052 0.0253 0.0902 0.0200 14000.0 0.4799 0.0240 0.0856 0.0190 15000.0 0.4557 0.0228 0.0813 0.0181 20000.0 0.3788 0.0189 0.0676 0.0150 25000.0 0.3236 0.0162 0.0578 0.0128 下风向最大浓度 4.5425 0.2271 0.8107 0.1802 下风向最大浓度出现距离 127.0 127.0 127.0 127.0 D10%最远距离 / / / / 根据表7-5，项目非正常工况下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率0.2271%＜10%，约为正常工况的3倍。因此，企业要加强废气处理设施的管理和维护工作，确保废气处理设施正常运行。 项目废气非正常排放时，通过排气筒排放的非甲烷总烃的最大落地浓度小于相应的环境质量标准限值的10%，但是对周围环境空气质量影响较正常排放时增加量较大。因此建设方必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施来确保废气达标排放： ①注意废气处理设施的维修保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训； ③安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，如发现环保设备未正常运行，需立即停产，并修好后再进行开机生产。 无组织排放废气影响分析： 本项目无组织排放废气主要是未被收集到的工艺废气，主要污染物为非甲烷总烃、TSP。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的估算模式对本项目无组织排放废气污染物进行预测评价，其预测结果如下： 表7-6 项目无组织废气排放估算模型计算结果表 下风向距离 无组织废气 NMHC浓度(μg/m³) NMHC占标率(%) TSP浓度(μg/m³) TSP占标率(%) 50.0 170.9900 8.5495 61.9839 6.8871 100.0 109.0800 5.4540 39.5415 4.3935 200.0 72.8070 3.6403 26.3925 2.9325 300.0 62.8160 3.1408 22.7708 2.5301 400.0 55.1070 2.7553 19.9763 2.2196 500.0 49.6440 2.4822 17.9960 1.9995 600.0 46.3820 2.3191 16.8135 1.8682 700.0 43.3720 2.1686 15.7224 1.7469 800.0 40.7290 2.0364 14.7643 1.6405 900.0 38.3760 1.9188 13.9113 1.5457 1000.0 36.2630 1.8131 13.1453 1.4606 1200.0 32.6160 1.6308 11.8233 1.3137 1400.0 29.5790 1.4789 10.7224 1.1914 1600.0 27.0150 1.3508 9.7929 1.0881 1800.0 24.8240 1.2412 8.9987 0.9999 2000.0 22.9340 1.1467 8.3136 0.9237 2500.0 19.3680 0.9684 7.0209 0.7801 3000.0 16.8460 0.8423 6.1067 0.6785 3500.0 14.8730 0.7436 5.3915 0.5991 4000.0 13.2830 0.6642 4.8151 0.5350 4500.0 12.1380 0.6069 4.4000 0.4889 5000.0 11.3020 0.5651 4.0970 0.4552 10000.0 6.6915 0.3346 2.4257 0.2695 11000.0 6.2190 0.3110 2.2544 0.2505 12000.0 5.8081 0.2904 2.1054 0.2339 13000.0 5.4439 0.2722 1.9734 0.2193 14000.0 5.1191 0.2560 1.8557 0.2062 15000.0 4.8278 0.2414 1.7501 0.1945 20000.0 3.7334 0.1867 1.3534 0.1504 25000.0 3.0198 0.1510 1.0947 0.1216 下风向最大浓度 171.9500 8.5975 62.3319 6.9258 下风向最大浓度出现距离 45.0 45.0 45.0 45.0 D10%最远距离 / / / / 由表7-6可见，本项目无组织排放的废气的最大落地浓度出现在下风向45.0m处，其中非甲烷总烃浓度为171.9500μg/m3，占标率为8.5975%，TSP浓度为62.3319μg/m3，占标率为6.9258%，小于相应的环境质量标准限值的10%，对大气环境影响较小。通过预测结果可知，本项目技改后，对周边环境不会造成较大影响。 （3）废气污染物核算 根据导则规定：二级项目不进行进一步的预测与评价，只对污染物排放量进行核算。因此，本项目废气污染物核算见下表。 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（μg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 1#排气筒 非甲烷总烃 1529.424+2195.142 =3724.566 0.038+0.049 =0.087 0.275+0.355 =0.63 2 1#排气筒 颗粒物 172.5+2139.514 =2312.014 0.004+0.048 =0.052 0.031+0.346 =0.377 一般排放口合计 非甲烷总烃 3724.566 0.087 0.63 颗粒物 2312.014 0.052 0.377 有组织排放总计 非甲烷总烃 0.63 颗粒物 0.377 注：有组织排放总计核算年排放量，为本项目核算年排放量+现有项目核算年排放量。 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 — 挤出造粒 非甲烷总烃 加强车间通风换气 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 4.0 0.648 2 — 颗粒物 1.0 0.384 3 — 造粒拉丝 非甲烷总烃 4.0 0.503 4 — 颗粒物 1.0 0.035 无组织排放总计 无组织排放合计 非甲烷总烃 1.151 颗粒物 0.419 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 非甲烷总烃 1.781 2 颗粒物 0.796 （3）大气环境防护距离 大气环境防护距离计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，并结合厂区的平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护距离。当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。对于同属一生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放源，应合并作为单一面源计算并确定大气环境防护距离。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离。经计算，本项目无组织排放废气无超标点，大气环境防护距离计算为0m。故本项目不设置大气防护距离。 综上所述，本项目采取以上治理措施后，大气污染物可实现达标排放，对区域大气环境质量影响甚小。 （4）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平； B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取，见表7-10。 表7-10 卫生防护距离计算系数 计算系数 工业企业所在地区近五年平均风速m/s 卫生防护距离 L≤1000 1000<L≤2000 L>2000 工业企业大气污染源构成类别1） Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2~4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 按《GB/T13201-91》规定选取，A为470，B为0.021，C为1.85，D为0.84。本项目卫生防护距离计算结果详见7-11。 表7-11 项目卫生防护距离计算结果表 位置 污染物 污染源类型 排放速率（kg/h) 标准限值（mg/m3） 计算结果 卫生防护距离（m） 生产车间 颗粒物 面源 0.0533 0.9 0.419 50 非甲烷总烃 面源 0.128 2.0 1.151 50 本项目污染物的卫生防护距离为根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991），无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm值计算其所需卫生防护距离，故项目应以配料区、造粒、造粒拉丝边界50m划定为卫生防护距离。本项目卫生防护距离内无居民住宅、学校、医院等对环境质量要求较高的敏感目标，符合卫生防护距离的要求，设定的50m卫生防护距离能够得到满足。环评要求：在卫生防护距离范围内，建议不新进食品厂、自来水厂等为外环境要求较高的企业、医院、学校、居民区等敏感点。 综上所述，本项目采取以上措施后，大气污染物可实现达标排放，对区域大气环境质量影响甚小。 （5）大气环境影响评价自查表 详见附表-建设项目大气环境影响评价自查表。 2、地表水环境影响分析 （1）废水治理措施 根据工程分析，本项目运营期废水主要包括废塑料清洗废水、塑料条冷却水、喷淋废水、拉丝机冷却水。项目采取雨污分流分流处理原则，厂区地面全部采用水泥硬化，废塑料清洗废水和喷淋废水依托厂区已建污水处理站处理后回用，不外排；塑料条冷却水、拉丝机冷却水仅补水，无废水产生。本项目不新增生活污水。现有项目废水治理措施为：生产废水经自建3000m3/d污水处理站处理后循环回用；食堂废水经3m3隔油池隔油处理后与生活污水一同经63m3预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，最终经园区污水处理站二级生化处理后作为洗煤厂补水，不外排。 （2）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染物影响型建设项目评价等级判定见表7-12。 表7-12 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥6000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）分级判据，本项目废水排放方式为间接排放，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B可不进行水环境影响预测，只进行简单分析。 （3）水污染控制和水环境影响减缓有效性评价 企业已在生产车间洗料线旁设置有一个宽5m、长40m、深3m的多级沉砂池，用于废旧塑料清洗废水初步沉淀，本项目进入污水处理站废水量为38.51m3/d，远小于多级沉砂池剩余容纳量，因此，本项目生产废水能够经现有多级沉砂池初沉处理后再自流进入自建污水处理站处理后回用，不外排。 本项目进入污水处理站废水量为38.51m3/d，远小于污水处理站剩余处理能力（2550m3/d），本项目生产废水能够经自建污水处理站处理后循环使用，不外排。 根据犍为县工业集中区管理委员会出具的“关于乐山思恒塑业有限责任公司新建年产3万吨再生颗粒制品项目生活污水处理说明”可知，园区污水处理站能够容纳乐山图南再生资源回收利用有限公司（原乐山思恒塑业有限责任公司）生活污水，本项目不新增生活污水，现有生活污水能够经过园区污水处理站二级生化处理后用于洗煤厂补水，不外排。据此，项目生产废水经处理后循环回用，生活污水经园区污水处理站处理后能够实现洗煤厂回用，因此，本项目废水排放不会改变周边水体环境功能。 综上所述，评价认为本项目废水排放去向明确，处理方式有效、可行，不会改变评价区地表水现有质量级别和功能。 另外，环评要求，运营期生产废水严禁外排厂区周边地表及地下水体，建设单位不得私自设立废水排污口。综上所述，在采取相应治理措施后，项目运行期废水对地表水环境的影响较小。 3、地下水影响分析 本项目属于废塑料加工项目，按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中地下水等级划分一般原则规定，项目为Ⅲ类项目，项目所在地地下水环境敏感程度为较敏感，因此本项目地下水评价等级为三级。 3.1 区域水文地质概况 （1）地下水类型及赋存条件 评价区地下水类型以第四系松散岩类孔隙水为主，东侧补给区地下水类型为碎屑岩类孔隙裂隙水和基岩裂隙水（红层砂、泥岩风化带孔隙裂隙水）。 ①松散岩类孔隙水 第四系松散岩类孔隙水主要赋存于本项目厂区所在的岷江一级阶地之冲洪积层（Q4al+pl）砂砾卵石层含水岩组中，也是评价区内的主要地下水类型。以钻孔统一口径（200mm）和统一降深（5m）之单井涌水量作为划分依据，评价区内松散岩类孔隙水富水性中等，单井涌水量100～1000 m3/d，含水层厚度13～17m，透水性良好。 ②碎屑岩类孔隙水 赋存于厂区北侧岩壁及下伏基岩三叠系上统须家河组（T3xj）的裂隙水孔隙层间含水岩组中，以裂隙含水为主，一般裂隙率0.17～1.99%，富水性划分以单井涌水量和常见泉流量为依据，评价区内该类地下水富水性相对较差，单井涌水量一般小于100 m3/d，泉流量小于0.1L/s。 ③红层砂、泥岩风化带孔隙裂隙水 赋存于评价区东侏罗系自流井组（J1-2zl）和沙溪庙组下段（J21s）侧红层砂泥岩孔隙裂隙中，强～中风化裂隙带厚度约为30～50m，在丘谷处水位埋深较浅，丘陵斜坡处埋深较大。该含水层富水性受地质环境和地貌条件的控制，一般丘顶、谷坡地带地形较陡，是地下水的入渗补给和径流区，地下水循环交替强，不利于地下水储存，富水性差；斜坡下部及沟谷地区，富水一般相对较好。泉水流量<0.1L/s，地下水径流模数小于1.0L/s·km2。 （2）地下水补给、径流和排泄条件 评价区内地下水的补给来源包含地表水及大气降水，受控于地形地貌、岩性及水文、气象、植被的不同而有别。 第四系松散岩类孔隙水储存于一级阶地砂、砾卵石层的孔隙之中，地下水一般接受大气降水和基岩裂隙水补给，排泄于岷江之中。在洪水期，则部分接受岷江水补给。接受补给之后的地下水在孔隙之中，受地形控制，逐步向下游迁移，最终向岷江隐伏排泄。评价区内碎屑岩类裂隙孔隙水在接受大气降水或后缘红层风化裂隙水补给后，受控于地形向东侧径流，部分以泉的形式排泄，部分则隐伏渗入阶地的第四系地层中。红层砂泥岩浅部风化裂隙发育，大气降水入渗径流途径顺畅，降水通过风化孔隙裂隙网络渗入地下，地下水接受补给后，一般根据地形顺谷坡由高向低径流。主体方向为向西部低处汇流，经过评价区一级阶地，最终汇入岷江。 图7-1 评价区水文地质平面图 （3）地下水水位分布调查 评价区一级阶地上砂卵砾石层孔隙潜水水位变化与降雨和岷江水位变化有密切关系，一般雨季部分接受地表水补给，旱季则向地表水排泄。因为岷江补给来源比较稳定，水位年变幅一般小于1.0m。本项目于地下水环境现状监测期间2020年8月～9月对评价区内水位进行了统测，区内地下水水位埋深统测成果见表7-13。根据观测结果，本项目评价区分布的居民井孔口高程介于372.92～416.47m，钻井深度介于1.9～70m，水位埋深介于1.59～9.98m。 表7-13 地下水水位埋深统测成果表 编号 井口标高（m） 井深（m） 地下水埋深（m） 水位标高（m） WX3 347.3 9.5 3.6 343.7 WX4 338.4 8.5 2.4 336 WX5 340.2 10.0 2.7 337.5 WX6 340.9 9.0 2.2 338.7 WX7 339.7 11.0 2.5 337.2 WX8 339.1 8.0 1.8 337.3 WX9 375.5 15.0 2.1 373.4 WX10 362.1 20.0 1.5 360.6 WX11 362.5 18.0 1.8 360.7 WX12 340.1 25.0 2.2 337.9 3.2 地下水污染源调查 通过现场调查和取样分析，评价区范围内地下水水质较好，无天然劣质水分布，无地方性疾病等地下水环境原生问题。本项目位于犍为县舞雲镇石马坝工业园区内，地处工业园区，距犍为县城直线距离约7.5km，距石溪镇直线距离约1.7 km。目前工业园内已经入园的企业有犍为县久源塑料制品有限公司（塑料制品生产销售）、四川乔丰新材料科技有限公司（保温墙体材料生产销售）、犍为县信安燃气阀门有限公司（燃气输配设备、燃气阀门生产销售）、犍为和邦顺城盐业有限公司（盐产品生产销售）、乐山鸿鑫塑业科技有限责任公司（塑料打包袋研发，塑料加工）、乐山市华辰陶瓷纤维制品有限公司（陶瓷纤维、玻璃纤维、保温材料生产销售）、四川乐犍再生资源回收利用有限公司（废旧金属制品、汽车轮胎塑料制品及其他再生资源的回收加工）及佛山新美陶瓷有限公司犍为分公司（陶瓷墙地砖生产销售）等企业，可能造成地下水污染的物质为COD、BOD、氨氮、氯离子、SS废水、石油类等。评价范围内部分地区仍居住有住户，农村生活污水未经处理直接排放，会对地下水环境产生一定的影响。另外区内仍有部分水田和旱地，农业污染主要以农药化肥的使用，主要的影响因子为高锰酸盐指数、氨氮和大肠杆菌等。 3.3 地下水影响分析 （1）预测原则 本项目地下水环境影响预测原则为： ①考虑到地下水环境污染的隐蔽性和难恢复性，遵循环境安全性原则，为评价各方案的环境安全和环境保护措施的合理性提供依据。 ②预测的范围、时段、内容和方法根据评价工作等级、工程特征与环境特征，结合当地环境功能和环保要求确定，以拟建项目对地下水水质的影响及由此而产生的主要环境水文地质问题为重点。 （2）模型概化范围及时段 ①模型概化范围 参考评价区水文地质条件，模型模拟范围：项目场地东侧以一级阶地边缘为界，西侧、北侧及西南侧以岷江为界。据测算，本项目地下水环境影响预测范围稍小于评价范围一致，共计约5.04km2。 ②预测时段 针对本项目产污特征，同时结合评价区水文地质概况，本次预测时段为非正常状况发生后0～20a。 （3）预测因子 根据工程分析，本项目主要产污构筑物主要为冷却水塔。依据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ 610-2016），环评要求其下部采取一般防渗措施。在采取防渗措施后，本项目正常运行状况废水基本上不会下渗，对地下水环境影响极小，本报告将不进行预测分析。 根据项目运行状况设计及污染源强核算，本项目非正常状况下因塔体设备或管道老化及腐蚀等原因，冷水塔输水管道破损或滑落发生泄漏，冷却循环水泄漏于底部围堰易被及时发现及处置。泄露时间依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），设置为30min。根据本项目水文地质勘察钻探成果及水文地质试验（包气带厚1.5～3.6m，主要由粉质粘土构成，粉质粘土渗透系数介于1.33×10-6～2.78×10-6cm/s量级），借鉴大气降雨入渗系数，假设泄露溶液中10%下渗进入地下水系统，90%通过导流沟收集至废水处理站调节池。 参照项目现有洗水池中废水水质，非正常状况下循环冷却水的污染源强估算分别见表7-14。 表7-14 非正常运行状况污染源源项分析 赋值区域 下渗量 （m3） 下渗时长 污染物总下渗量（kg） CODMn 氨氮 一类赋值区 冷水塔 71.25 一次性注入 11.90 2.14 （4）预测方法 基于资料收集和现场调查，分析并掌握项目区的环境和水文地质特征，本项目位于岷江一级阶地上，地下水以松散岩类孔隙水为主，地下水补径排特征相对简单。按照项目工况设计，冷水塔泄漏下渗量为71.25m3，不会对地下水流场产生明显影响；并且评价区内含水层基本水文地质参数没有变化的可能性。因此，本项目地下水环境影响预测使用《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ 610-2016）推荐的解析解公式，针对本项目运行期非正常状况可能对地下水环境产生的影响进行预测。 （5）地下水流场数值模拟 ①数学模型 事故状态下的地下水溶质运移模拟可看做是一维稳定流动二维水动力弥散问题，根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016），此次预测采用平面瞬时点源污染问题水动力弥散方程解析解作为预测数学模型。平面瞬时点源污染水动力弥散方程解析解为： 式中： x，y——计算点处的位置坐标； t——时间，d； C（x，y，t）——t时刻点（x，y）处的污染物浓度，mg/L； M——含水层的厚度，m； ——长度为M的线源瞬时注入污染物的质量，kg； u——水流速度，m/d； n——有效孔隙度，无量纲； ——纵向弥散系数，m2/d； ——横向y方向弥散系数，m2/d； ——圆周率。 ②水文地质条件及污染源概化 本项目位于岷江一级阶地，评价范围内地下水以第四系松散岩类孔隙水为主，含水层厚度相对稳定，含水层以下为三叠系须家河组（T3xj）形成的相对隔水层。根据评价区水文地质情况和解析解的适用条件，将该模型的水文地质条件概化为：各含水层之间无水力联系或水力联系较弱，各含水层厚度均一，水平方向为均质各向同性，含水层水平均匀展布的水文地质概念模型。 由于项目场地相对评价区范围较小，将本项目的冷水塔泄漏点作为点状污染源，由于泄漏时间相对于溶质运移的过程时间较短，因此将泄漏点概化为瞬时点源。 ③模型参数赋值 渗透系数：本项所在区域潜水含水层可概化为第四系松散岩类孔隙水含水层，根据本项目收集的同区域抽水试验成果资料，项目区下伏潜水含水层渗透系数介于6.83×10-3cm/s～2.13×10-2cm/s，模型水平方向含水层渗透系数取均值1.58×10-2cm/s（13.65m/d），垂向渗透系数取1.37m/d。 表7-15 本次模型渗透系数取值 介质分类 Kx, Ky（m/d） Kz（m/d） 第四系松散岩类孔隙水含水层 13.65 1.37 地下水流速：根据上述，本项目评价区含水层水平渗透系数取值13.65m/d，水力坡度取值0.007，有效孔隙度取值0.20，则地下水流速μ取值为0.48m/d。 含水层厚度：根据《犍为幅区域水文地质普查报告》，项目区红层含水层厚度相对稳定，平均厚度在13.0～17.0m，本次取均值15.0m。 弥散系数：根据文献资料（Gelhar，1992）弥散系数受观测尺度影响较大，纵向弥散度高可靠性区域主要集中于100～101（图7-1），弥散系数与弥散度、渗流速度成正比。依据《地下水污染物迁移模拟技术规范》（建议稿），第四系孔隙介质弥散度介于3.0～61.0m，本次取20m；根据渗流场模拟结果，地下水渗流速度为0.48m/d，纵向弥散系数取9.6m2/d。 图7-2 纵向弥散度对观测测度、数据根据可靠性分类：弥散系数=弥散度*渗流速度 （6）地下水污染预测模拟和影响分析 利用平面瞬时点源污染水动力弥散方程解析解，计算冷水塔泄漏点周围及下游污染物（CODMn及氨氮）污染物的浓度值，并画出等值线图。根据本次地下水现状监测结果均值确定CODMn及氨氮的背景值；根据《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）和《水质 高锰酸盐指数的测定》（GB 11892-1989），确定氨氮及CODMn的检出限，见表7-16；参考《地下水质量标准》（GB/T14848 -2017）Ⅲ类标准限值，确定CODMn标准限值为3.0mg/L，氨氮标准限值为0.5mg/L。 表7-16 预测因子的检出限值和标准限值 预测因子 背景值（mg/L) 检出限值（mg/L) 标准限值（mg/L) CODMn 2.32 0.50 3.0 氨氮 0.20 0.025 0.5 本次计算结果叠合各自背景值后，用红色系范围表示地下水污染物超标的浓度范围，颜色越深代表污染物浓度越大，绿色系范围表示存在污染但污染不超标的浓度范围。当预测结果小于检出限时则视同对地下水环境几乎没有影响。 污染因子CODMn及氨氮预测模拟结果如下： ①CODMn 本次预测CODMn对地下水环境的影响选择了100d、1000d、3650d及7300d四段时段，预测结果见图7-3～7-5。 图7-3 100dCODMn污染羽分布图 图7-4 1000dCODMn污染羽分布图 图7-5 3650dCODMn污染羽分布图 上述预测结果显示，冷水塔形成的CODMn污染羽不断下项目区下游岷江边运移，污染羽中心污染物浓度不断降低。泄漏事故发生100d时，地下水环境中CODMn最高浓度贡献值为1.040mg/L；1000d时，地下水环境中CODMn最高浓度贡献值为0.1040mg/L；3650d时，地下水环境中CODMn最高浓度贡献值为0.0285mg/L；7300d时，地下水环境中CODMn污染羽已全部迁入岷江。 表7-17 非正常状态冷水塔及下游地下水环境中CODMn污染物最高贡献值 时间 100d 1000d 3650d 7300d 地下水环境中CODMn最高浓度（mg/L） 1.040 0.1040 0.0285 0.0000 本次预测在项目场地下游20m、50m及100m设置浓度观测井，根据预测得到的CODMn浓度贡献值变化曲线见图7-6。曲线图显示，冷却塔形成的CODMn污染羽不断下项目区下游岷江边运移，污染物浓度不断降低。 本项目地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848 -2017）Ⅲ类标准限值（CODMn≤3.0mg/L）。CODMn背景值取本次评价现状监测的均值2.322mg/L，本次预测分析认为地下水环境中CODMn中贡献值超过0.678mg/L即对地下水环境有污染。预测结果显示，冷水塔泄漏后，CODMn会对本项目下游至岷江边的地下水环境造成影响；污染范围为厂区至下游93m为范围，污染时间为自泄漏事故发生后至约160d。 20m处 50m处 100m处 图7-6 项目场地下游CODMn浓度变化曲线 2）氨氮 本次预测氨氮对地下水环境的影响选择了100d、1000d、3650d及7300d四段时段，预测结果见图7-7～7-9。 图7-7 100D氨氮污染羽分布图 图7-8 1000d氨氮污染羽分布图 图7-9 3650d氨氮污染羽分布图 预测结果显示，冷水塔形成的氨氮污染羽不断下项目区下游岷江边运移，污染羽中心污染物浓度不断降低。泄漏事故发生100d时，地下水环境中氨氮最高贡献浓度为0.1870 mg/L；1000d时，地下水环境中氨氮最高贡献浓度为0.0187mg/L；3650d时，地下水环境中氨氮最高浓度为0.0051mg/L，此时污染羽中心已部分进入岷江中；7300d时，地下水环境中CODMn污染羽已全部迁入岷江。 表7-18 非正常状态冷水塔及下游地下水环境中氨氮污染物最高贡献值 时间 100d 1000d 3650d 7300d 地下水环境中氨氮最高浓度（mg/L） 0.1870 0.0187 0.0051 0.0000 根据预测得到的氨氮浓度变化曲线见图7-10。曲线图显示，冷水塔形成的氨氮污染羽不断下项目区下游岷江边运移，污染物浓度不断降低。 下游20m处氨氮浓度变化曲线 下游50m处氨氮变化曲线 100m处氨氮变化曲线 图7-10 项目场地及下游10m处氨氮浓度变化曲线 本项目评价区地下水环境中氨氮参考执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准（氨氮≤0.5mg/L）。预测结果显示，冷水塔泄漏后，氨氮会对本项目下游至岷江边的地下水环境造成影响，但不会厂区造成地下水环境中氨氮超标。 （7）项目工程对地下水环境影响分析 ①项目运行对地下水水质影响 本项目评价区地下水环境预测参考执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准（CODMn≤3.0mg/L；氨氮≤0.5mg/L）。CODMn背景值取本次评价现状监测的均值2.322mg/L，本次预测分析认为地下水环境中CODMn中贡献值超过0.678mg/L即对地下水环境有污染。预测结果显示，冷却塔泄漏后，CODMn会对本项目下游至岷江边的地下水环境造成影响；污染范围为厂区至冷却塔下游93m为范围，污染时间为自泄漏事故发生后至约160d。氨氮会对下游地下水环境造成影响，但叠加背景值后不会造成地下水中氨氮超标。 非正常运行状况发生后，项目区下伏含水层将受到污染，因此应尽量避免非正常状况发生。环评要求本项目运行过程中，严格按照环评要求对下游水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对厂区下游地下水造成污染。 ②本项目对周边居民分散饮用水源井影响 根据现场调查，项目位于犍为县舞雲镇石马坝工业园区已有厂房内。项目四周（集中在西侧、西北侧、东侧等）85~2362m处分布有石马村、沙咀塘、黄桷湾、景家湾居住点，周边亦零星分布居民分散水井。预测结果显示，最大不利情况下，泄漏会造成冷却塔下游（南侧）93m范围内的地下水超标，超标因子为耗氧量（CODMn）。由于项目周边最近的居民分散饮用水井为冷却塔下游东南侧约120m（厂界东南侧85m处）的饮用水井，因此，本项目不会对周边居民饮用水源水质造成影响。 （8）地下水环境保护措施及对策 地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 1）分区防渗措施 为防止项目本次新增建设内容运行期生产溶液下渗污染地下水，本项目新增重点防渗区和一般防渗区。 ①危废暂存库以新带老重点防渗区改造 现危废暂存库存在防渗措施不满足重点防渗的防渗要求，因此对危废暂存库进行以新带老防渗改造。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）要求，有行业规范标准的防渗要求，优先采取行业标准防渗要求，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）对库基础及裙角进行防渗处理。其防渗层的防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。 本报告建议的采用以下措施：从上至下依次采用混凝土面层（上部加设防腐层）、沥青砂垫层、长丝无纺工布、2mm厚HDPE防渗膜、长丝无纺土工布、原土夯实的方式进行防渗，防渗结构纵剖图见图7-11。 图7-11 危险废物暂存库防渗结构示意图 ②一般防渗区 冷却水塔区域底部依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），采用与厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s粘土防渗层防渗性能等效的防渗措施，建议采用厚度不低于30cm、抗渗等级为P6（渗透系数≤0.49×10-8cm/s）的混凝土防渗结构。同时，其四周需延伸1.0m范围地坪，并设置小围堰或者边沟，围堰或边沟采用P6等级混凝土+2mmHDPE膜防渗结构防渗。 导流边沟刚性+柔性防渗示意图 图7-12 防渗示意图 防渗结构具体可由专业设计单位根据相关要求进行其他设计，但不应低于环评提出的防渗级别和要求。 2）其他相关措施 ①根据本项目产污特征，根据本项目产污特征，环评要求本项目运行过程中布设地下水水质监测点对评价区地下水水质进行动态监测。 ②项目运行过程中，严格按照环评要求对地下水水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对项目厂区下游地下水造成污染。 ③加强本项目生产线及污水处理站管路的检修，避免生产工艺过程中溶液的漏滴。 ④生产区四周设置封闭排污沟，同时避免雨污混排，并设置雨水收集池，实行“清污分流”。 综上，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制项目内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 4、声环境环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中评价工作等级划分，本项目所处声环境功能区为GB3096规定的3类地区，选址在工业园区，处于工业园区边界，周边存在较多受影响人口数量，因此确定项目评价等级为二级，评价范围为项目厂界外200m。 （1）主要声源情况 项目运营期噪声源主要为造粒机、拉丝机、冷却塔等各类机械设备，噪声源强为70—85dB(A)，通过采用低噪设备、基础减振、合理布局、墙体隔音、距离衰减等措施降噪。项目主要噪声源强见表7-19。 表7-19 主要噪声源强一览表 所在位置 噪声源 台/套数 噪声源强 治理后噪声源强 备注 造粒拉丝生产线 造粒机 1 85 <65 设备位于全封闭式厂房内，设备连续工作 拉丝机 3 85 <65 冷却塔 1 75 <55 （2）评价方法与预测模式 ①噪声衰减模式 计算某个声源在预测点的声压级 式中：LP(r)—点声源在预测点产生的声压级； LP(r0)—参考位置r0处的声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； ΔLP—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 关于(L取值，其影响因素很多，根据工程特点忽略天气、温度及地面状况等因素，主要考虑厂房隔声、建筑放射等，一般厂房隔声：(L≈10dB(A)，隔声处理厂房(L≈15dB(A)。 ②多源叠加模式 在预测过程中，根据实际情况把各具体复杂的噪声源简化为点声源进行计算，再将其计算结果与本底进行能量叠加，得到该处噪声预测值。 对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个叠加声级(即各声源分别在该点的贡献值L2和本底噪声值)的能量总和，其计算式如下： 式中：L—某点噪声总叠加值，dB(A)； Li—第i个声源的噪声值，dB(A)； n—声源个数。 （3）噪声影响预测与评价 本项目建成投产后，所有生产设备均设置在一个封闭式生产车间内，因此将所有设备视作一个噪声源，在采取降噪措施后及车间墙体降噪后，预计本项目运营期噪声排放源强约为69.91dB(A)。 表7-20 声源距各预测点距离情况表 噪声源 源强 dB（A） 距厂界距离（m） 北（38） 东（20） 南（30） 西（25） 造粒拉丝生产线 71.13 39.53432 45.1094 41.58757 43.1712 本项目建成投产后，噪声源通过上述预测模式，对本项目噪声预测点进行预测，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中9.2.1 评价方法和评价量：改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量（本项目监测时，现有工程正常生产中，故噪声监测结果为现有工程与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的噪声值），预测结果见表7-21。 表7-21 厂界噪声贡献值预测结果（单位：dB(A)） 位置 受现有工程影响的边界噪声值 本工程 贡献值 预测值 标准值 达标 情况 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 项目北侧场界外1m处 62 45.5 39.53 39.53 62.02 46.48 65 55 达标 项目东侧场界外1m处 61 51.5 45.11 45.11 61.11 52.4 65 55 达标 项目南侧场界外1m处 57.5 49 41.59 41.59 57.61 49.72 65 55 达标 项目西侧场界外1m处 59.5 45.5 43.17 43.17 59.6 47.5 65 55 达标 由上表可见，公司对产噪设备和装置采取减振、消声、隔声等降噪措施，将使噪声源的噪声影响大大降低，再加之噪声源强距厂界距离较远，能有效衰减厂界处噪声排放，采取相应措施后本项目生产时厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 因此，在采取有效综合降噪措施基础上，本项目噪声不会对周围声环境质量产生明显不利影响。 5、固体废物影响分析 本项目营运期固体废弃物包括废塑料清洗过程产生的固废、废包装材料、次品丝、除尘灰、浮油、废UV灯管、废活性炭。本项目固废处理利用方式详见表7-22，危险废物汇总表详见表7-23。 表7-22 本项目固废利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 产生量（t/a） 利用处置方式 是否符合环保要求 1 废塑料清洗产生的固废 清洗工序 一般固废 7.80 环卫部门处置 符合 2 废包装材料 包装 一般固废 0.3 外售处理 符合 3 次品丝 拉丝 一般固废 32.5 返回造粒工序 符合 4 除尘灰 废气处理 一般固废 0.28 环卫部门处置 符合 5 浮油 废气处理 危险废物 0.13 委托资质单位处置 符合 6 废UV灯管 废气处理 危险废物 0.008 厂家更换后带走 符合 7 废活性炭 废气处理 危险废物 28.25 委托资质单位处置 符合 表7-23 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 防治措施 1 浮油 HW08 900-210-08 0.13 废气治理 固 石油烃 石油烃 不定期 T，Ⅰ 资质单位处置 2 废活性炭 HW49 900-041-49 17.1 废气治理 固 有机物等 有机物 3个月 T，Ⅰ 委托资质单位处置 3 废UV灯管 HW29 900-023-29 0.008 废气治理 固 汞 汞 1年 T，Ⅰ 厂家更换后带走 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物环境影响分析如下： 1、危险废物贮存场所（设施）选择可行性 企业已在自建废水处理站东侧建设了一间危废暂存间，约5m2，危废暂存间目前能够做到防风、防雨、防晒要求；距离周边敏感点较远，位置相对合理，较为可行。 环评要求，危废暂存间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单相关要求进行设计，做到重点防渗，现有危废暂存间有胀库风险，需适当扩容，确保本项目技改完成后全厂危险废物能够得到妥善暂存。 2、危险废物贮存场所（设施）能力 根据工程分析，项目实施后，浮油产生量约为0.13t/a，废活性炭产生量约28.25t/a，废UV灯管产生量约0.008t/a（更换后由设备厂家带走，无厂内储存情况），企业危废暂存间容积为5m2，需扩大现有危废暂存间库容的同时做到及时转运危险废物，以免有胀库风险。 3、运输过程的环境影响分析 本项目危废主要为废气处理过程产生的废活性炭，定期由设备维护厂家更换后暂存于危废暂存间。危废从产生点位转移到危废贮存场所的过程中可能产生泄漏，企业员工应立即收集清理后放置在危废暂存场所内，不会散落或泄露到厂外，对周边环境影响较小。本项目的危险废物委托资质单位处置，由资质单位负责运输和处置，运输过程严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关标准要求，同时对运输路线的选择要尽量避开敏感点，减少对敏感点的影响。 4、委托利用或处置的环境影响分析 企业危险废物拟委托资质单位处置，经妥善处置后影响不大。危废暂存间的建设和运作必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关标准要求，做好台账记录，遵守联单转移制度，不得随意堆置，需使用密闭容器储存。因此本项目危险废物委托处置后对环境影响不大。 综上，本项目各固废经妥善处置后对环境影响不大。 6、土壤环境影响分析 （1）评价等级判定 本项目从事废塑料加工生产，属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中“废旧资源加工、再生利用”项目，则本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；本项目在现有车间内建设，不新增用地，不新建厂房，现有项目占地面积为15400.8m2≤5hm2，占地规模为小型；本项目位于犍为县舞雲镇石马坝工业园区内，但周围200m范围内存在农田，本项目所在地周边的土壤环境敏感程度为敏感。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响评价工作等级划分见表7-24。 表7-24 污染影响型评价工作等级划分表 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）分级判据，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，占地规模为小型，周边的土壤环境敏感程度为敏感，确定本项目土壤环境影响评价等级为三级，可采用定性描述或类比分析法进行预测。 （2）土壤环境影响评价 本项目属污染影响类项目，根据工程组成，可分为建设期和运营期两个阶段对土壤的环境影响。本项目在现有厂房内进行生产，施工期主要为设备安装、调试，对土壤环境影响不大。因此，本环评主要分析营运期对土壤的影响。根据本项目特点，营运期对土壤的影响途径主要为地面漫流和垂直入渗，污染物为石油烃和CODcr。 一般情况下，对于地上设施，在事故情况和降雨情况下产生的废水会发生地面漫流，进一步污染土壤。企业应根据地形特点优化地面布局，做好地面硬化及防腐防渗工作，设置必要的围堰或围墙；固废堆场、原料堆场根据环保要求，设置地面防渗外，还应设置围堰，并且定期巡查，防止事故排放废水外泄对土壤造成影响。在做好上述防治措施的情况下，废水等地面漫流对土壤影响较小。 对于地下或半地下工程构筑物，在事故情况下，会造成物料、污染物等的泄漏，通过垂直入渗等进一步污染土壤。企业应根据场地特性和项目特征，最好分区防渗工作。对于地下及半地下工程构筑物采取重点防渗，对于可能发生物料和污染物泄漏的地上构筑物采取重点防渗，其他区域按建筑要求做地面处理，防渗材料应与物料或污染物相兼容，其渗透系数应小于等于1.0×10-7cm/s，在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。 综上，项目营运对土壤环境的影响较小。 7、退役期环境影响预测与评价 本项目退役后，企业不再进行生产，因此将不再产生废水、废气、固废、噪声等环境污染因素，留下的主要是厂房和废弃机器设备。厂房可以拆除，退役时的各种原材料和产品应清理干净，本项目原材料主要为废塑料，产品为塑料颗粒、塑料丝，可出售处理。生产设备可重新利用，亦可转卖给其他企业，也可经清洗后进行拆除，清洗废水处理后达标排放；设备主要为金属，对设备材料完全拆除，分拣处理后回收利用。 三、环境风险分析 1、环境风险评价的目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使事故率、损失达到可接受水平。 2、评价依据 （1）建设项目风险源调查 环境风险调查主要调查本项目的危险物质数量和分布情况，项目生产工艺特点等内容。本项目为以废饲料编织袋为原料的造粒拉丝生产线建设项目，主要生产工艺为造粒，原料为废塑料（PP）、PP新料、色母，均未列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B内。 （2）环境风险潜势初判及风险评价等级 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7-24确定环境风险潜势。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单评价。 表7-25 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性 极度危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险。 本项目为废旧塑料加工生产线技改项目，原料为废塑料、PP新料、色母，均未列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B内，确定Q＜1，风险潜势为Ⅰ。 3、评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目环境风险潜势为Ⅰ级，可开展简单分析。 表7-26 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A 4、环境风险类型分析 项目的环境风险源主要来自于废塑料编织袋原料，塑料颗粒、塑料丝的仓库存储，可能引发火灾消防废水和生产废水事故性排放污染地表水和地下水体。这将导致项目在运营期间可能发生风险事故。风险事故一旦发生，不仅可能造成人员伤亡和财产损失，同时可能引发一定程度的环境问题，必须予以高度重视。因此，在环境影响评价中认真做好环境风险评价，对维护环境安全具有重要的意义。 物质危险性识别是对所用原料、辅料、燃料、中间产品、产品以及过程排放的三废进行危险性识别。本项目塑料颗粒、塑料丝等均属于高分子材料，为可燃固体，易发生火灾。 本项目原料为废塑料编织袋、PP新料、色母，均未列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B内。根据《建筑设计防火规范》关于储存物品火灾危险性的划分，本项目原材料废旧塑料属于《建筑设计防火规范》中划分的丙类可燃固体，其理化性质见表7-27。 表7-27 项目可燃原料性质 组分 燃点 危险特征 PP 420℃ 可引燃 色母 420℃ 可引燃 生产设施风险识别：主要包括生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 1、厂址及场地布置、建筑物方面 本项目位于乐山市犍为县舞雲镇石马坝工业园区内，所在区域周边水系较为发达，雨季易受洪水袭击，一旦发生大水灾，将原辅料等冲入周围环境，将造成污染事故。企业所在地夏季雷雨多发，雷击、洪水等是可能造成事故的不安全因素。 2、工艺过程的危险性分析 当项目废气治理设施正常运行时，废气可以处理达标后排放，废气处理设施失效后，非甲烷总烃等大气污染物随风扩散，也将会对周围的环境空气质量造成一定的影响；本项目的废水治理设施正常运行时，生产废水可以达标处理后回用于生产不外排，生活废水经预处理池处理后进入园区污水处理站，因此本项目水处理设施风险主要为泄露风险。 3、工艺设备或装置的危险危害分析 本项目生产设备不属于高温、高压设备，出现事故的可能性很小。主要危险危害如下： （1）电气设备未能做到整体防爆，设备伤人或因静电产生火花发生爆炸事故。 （2）机械防护装置失效对作业人员易造成机械伤害。 （3）废水处理系统因停电或构筑物失灵故障、停开导致废水不能达到回用标准。 （4）因失火导致原料等焚烧，产生浓烟、恶臭等，并影响周围厂区安全。 4、贮运过程的危险危害分析 项目塑料颗粒、塑料丝经分类，打捆后进行运输，原料在运输回厂区过程中，存在交通事故风险。如发生交通事故，废物散落在水体、公路上，若不能及时回收，将造成一定的环境污染。另外，如果由于交通事故而造成起火，将对大气环境造成污染，废旧塑料燃烧产生的高温、烟尘和有机废气也会对人畜和环境造成较大影响。 本项目对原料、产品以及生产过程中产生的一般工业固废贮存采取厂房内堆放的方式，堆放时废旧塑料比较蓬松，占地较大，一旦发生原料区着火，火势会迅速蔓延，如果灾情控制不住，将会对项目造成一定的经济损失，严重可能危及周围的企业和附近的居民。同时燃烧产生大量的有害气体CO、烟尘，引发一系列的次生环境问题。 5、伴生/次生环境风险辨识 最危险的伴生/次生污染事故为火灾事故引起爆炸，在爆炸情况下，冲击波、超压和抛射物对周围人员、建筑、环境造成危害；在火灾情况下，热辐射引起的灼伤；以及贮存区火灾、爆炸引起周围生产区的连锁反应等严重灾害。 6、其他事故风险 其他事故风险主要是自然灾害的事故风险。由于本项目易受汛期洪水袭击，发生时，连续降暴雨，发生水灾，将导致大量原料和产品被冲走而污染水环境。 5、环境风险防范措施及应急要求 根据本项目特点，对运输、储存及使用过程存在的风险进行管理，具体措施有： （1）运输过程的环境风险防范 本项目所用的废旧塑料在废品回收站打捆后采用箱式货车运输，运输过程过程风险事故发生概率较小，要求在输送环节上尽可能的减少人为的不安全行为，遵守交通规则，最大程度减少交通事故导致的散落或起火，同时输送车辆要配有专门的灭火设施，以降低火灾风险。运输时要合理选择行驶时间、路线、停车地点，同时要避开上、下班等的交通高峰期，降低运输过程中的交通事故发生的可能。装卸作业由专人负责安全监督。 （2）储存过程的环境风险防范 ①储存物贮放区设置明显的标志； ②原料、产品分区存放，按生产计划合理进料； ③对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等实行严格管理，禁止人员带火种进入存储场，对存储场作业动火实行全过程安全监督制； ④对各类安全设施、消防器材，进行定期检查，并将发现的问题责任到人落实整改； ⑤贮存场所实行安全责任制。 ⑥厂内需严格分区防渗，重点防渗区：危废暂存间、生产车间内水洗池、污水处理站、事故池、多级沉砂池；一般防渗区：生产车间破碎区、热熔挤出区、化粪池、隔油池、一般固废暂存区、冷却塔、烧网间；简单防渗区：道路、办公生活区、倒班宿舍、食堂。 （3）环保设施的风险管理及防范 分别安排专人负责废气和废水处理设施，对废气处理的水膜、喷淋塔、UV光解、低温等离子、二级活性炭吸附处理装置以及废水处理的连接管道水质等加强日常巡检及保养，发现问题及时停产检修，保证在设备故障时不外排事故废气和废水。同时，环保设施风机、水泵等使之处于良好的运转状态，以减小噪声、震动的产生，如噪声超标必须安装隔音和消音设备。 （4）废气事故性排放风险防范措施 当废气处理收集设施非正常运行，废气处理设施处理效率下降70%，根据不利情况下的废气影响预测结果，非正常工况下废气排放速率和排放浓度大幅增加，此外下风向预测浓度和最大地面浓度占标率也大幅增加，对周围环境影响较大。因此，企业应加强管理，确保废气处理设施正常运行，废气稳定达标排放，杜绝非正常工况的发生。 （5）废水事故性排放风险防范措施 本项目产生的生产废水主要为清洗废水、冷却水和废气喷淋水，厂区已建有多级沉砂池、污水处理站（包括收集池、调节池、处理池、清水池等）等处理设施，清洗废水、喷淋废水依托厂区污水处理站处理后回用于生产，冷却水循环回用，本项目废水污染事故主要为风险防范措施不到位的情况下，发生收集管线和水池渗漏，对地表水环境造成影响。因此，各股废水应严格按照要求进行分类，对不同种类的废水分别进行处理。另外，可能会由于停电、处理设施故障等原因造成废水处理效率下降或废水处理设施的停止运转，当废水处理设施出现故障时，应立即停止生产，需设置事故池（不少于490m3），将废水排入事故池，待处理设施正常运转时，处理完积存超标废水后方能恢复生产。本项目事故废水不进入厂区雨水管网排入地表水体，不会对区域地表水体造成污染。具体防范措施如下： ①废水处理设施中应设相应的备用设备，如备用泵等。 ②操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误造成事故。 ③加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患或需要维修的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。 ④废水处理设施一旦发生故障，废水不得回用更加不能外排，均排入事故池中；及时检修废水处理设施，尽快使其恢复运行。 ⑤厂区应按清污分流、雨污分流的原则建立一个完善的排水系统，确保各类废水得到有效收集、监测监督和处理。需建设初期雨水收集池和截断阀，确保前15分钟初期雨水全部进入污水处理站处理后作为生产用水循环使用，严禁生产废水、初期雨水、生活污水排入岷江。 ⑥在雨水多发季节，各沉淀池保持一定的空余体积，不能保持装满状态，在各池子四周修建雨水截水沟或将池壁修建高于地面5cm，避免雨水进入池子。 ⑦根据现有项目验收监测报告，项目各沉淀池、污水收集沟已使用防渗混凝土进行修建；事故应急池应按照要求设置防腐、防渗、防雨措施，日常应保持闲置。 （6）其他风险管理 ①在项目设计和建设过程中就要严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定进行设计、施工。充分考虑建筑物的总体布局、耐火等级、防火间距、防火分区和防火分隔措施，根据堆区的使用性质按规范要求设置火灾自动报警、自动灭火设施，落实消防水源和室内外消防给水系统，重点规划布置库区的防火间距、消防车道、消防水源、堆垛大小等。 ②燃易爆危险物品仓库应采用防爆电器和照明，电气线路必须按照防爆的要求进行敷设，仓库内不得设置移动照明、配电线路与货垛之间应按规范的要求保持足够的防火间距，不得在堆垛上方架设临时线路，不得设置移动照明和配电板等。对生产区和储存区及其他需要配置的地方，安装事故应急照明和疏散指示标志。 ③加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态。减少机械伤害的发生。同时，要按照国家规范的要求设置安装避雷装置。 ④加强安全教育，强化安全意识，具备相应的安全知识，仓库的安全管理人员必须增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 ⑤要落实消防安全责任制，严格各项规章制度。仓库的各项消防安全规章制度不能光挂在墙上，关键要落到实处，加强违规违章操作人员的管理和查处，要经常进行消防安全教育，实行车辆进出的登记查问制度、火种管理制度、动用明火制度、货物进出仓库的检查制度、货物堆放制度、巡查制度。 ⑥根据《工业企业设计卫生标准》的要求设置更衣室、休息室、厕所等，并对员工进行职业防护。 ⑦在废料储存场周边设置围堰用于收集消防废水。 综上，本项目环境风险简单分析内容见下表。 表7-28 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 乐山图南再生资源回收利用有限公司拉丝生产线改建项目 建设地点 （四川）省 （乐山）市 （犍为）县 舞雲镇 石马坝工业园区 地理坐标 经度 103.860696846 纬度 29.270924396 主要危险物质及分布 本项目原料为废塑料编织袋、PP新料、色母，均未列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B内 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 废气污染物超标排放、火灾爆炸燃烧会影响周围大气环境，废水外排等会对地表水体产生影响，危废等泄露会对地下水环境产生影响 风险防范措施 环境风险管理制度、应急预案、与犍为县、乐山市的联动预案 填表说明（列出相关信息评价说明） / 6、环境风险投资 本项目的事故风险防范工程措施及投资见下表。 表7-29 事故防范措施及投资一览表 序号 措施 投资 1 建立健全规章制度 / 2 分别令专人负责环保、生产设备管理 投资计入人员工资 3 废水处理构筑物加盖、防渗 计入环保投资 4 按照有关消防规范配备必要的消防设施 3.0 5 制定切合实际的应急预案 2.0 合计 5.0 7、环境风险事故应急预案 为保证企业及人民生命财产安全，防止突发性重大环境事故发生，或在发生事故时能迅速有序的开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》的规定，企业必须制定化学事故应急预案和实施细则，并组织专业队伍学习和演练，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。制定应急预案的原则如下： ①确定救援组织、队伍和联络方式； ②制定事故类型、等级和相应的应急响应程序； ③配备必要的救灾防毒器具及防护用品； ④对生产系统制定应急状态切断终止或自动报警连锁保护程序； ⑤岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估； ⑥制定区域防灾救援方案，厂外受影响人群的疏散、撤离方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。 企业在制定环境风险应急预案时，除上述原则外，还应包括包括表7-30所示内容。 表7-30 环境风险应急预案主要内容要求 序号 项目 内容及要求 1 应急组织机构、人员 公司应急机构人员，地方政府应急组织人员 2 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 3 应急救援保障 应急设施、设备与器材等 4 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式；交通保障、管制 5 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由环境监测站负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策根据 6 应急检测、防护措施、清除泄漏措施器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 7 人员紧急撤离、疏散 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 8 事故应急救缓关闭程序与恢复措施 专业队伍抢救结束后，做好事故现场善后处理，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作恢复生产状态，组织生产 9 应急培训计划 制定计划，安排人员培训与演练 8、环境风险评价结论 由以上分析可知，本项目营运期可能产生一定的风险影响，采取本环评提出的环境风险防范措施后对环境影响不大。因此，本项目风险水平是可以接受的。环评要求建设单位严格按照环境风险评价要求加强风险防范措施，并在生产中进一步落实和完善应急预案。 五、环境管理及监测计划 环境管理是以防止工程建设对环境造成污染为主要目标的。工程项目的建设会对周围环境产生一定的影响，这种影响通过环境污染防治措施得以控制。环境管理的实行就是监督与评价工程项目实施过程中污染控制水平，以便及时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。 1、环境管理 根据《建设项目环境保护计划规定》，项目在施工期及运营期按“三同时”的原则配套采取相应的污染治理措施，其环保计划见表7-31。项目应设专门的管理人员进行现场监督、检查表中各项措施的落实情况，运营期的日常环境管理主要由项目方负责落实。 表7-31 项目运营期环保计划表 时段 项目 主要工作内容 负责部门 管理部门 运营期 环境管理 日常环保管理工作；环保设施的维护 建设单位 当地环保主管部门 大气环境 确保废气处理达标排放 水环境 确保生产废水循环使用，不外排 噪声 选用低噪声设备；隔声减振 固体废物 确保去向明确，无二次污染风险 2、环保机构设置 设立环境保护小组，由建设单位派1名副经理负责全厂区的环保管理，制定年度监测计划和环保措施计划，制定厂区环保有关条例、规章等；派1名具有一定环境方面知识的人员负责厂内环保计划的实施，进行现场监督，保证厂区内生活垃圾、各类固体废物及时得到清运，保证厂区机械设备正常运行、厂界噪声达标等，并协助当地环保部门定期进行环境监测。要求所有环保管理人员及工作人员均应具有一定的环境工程及环境管理等方面的知识，并定期进行培训。 3、营运期环境监测计划 根据《污染源监测管理办法》，建设单位可委托当地具有监测资质的单位开展监测。由于本项目生产废水循环使用不外排，无新增生活污水。同时项目现有生产废水经自建污水处理站处理后循环回用，不外排；现有生活污水经预处理池处理后排入园区污水管网，经园区污水处理站二级生化处理后用作洗煤补充水，不外排。项目现有自建废水处理设施位于具有“三防”措施的自建污水处理站内，意外渗漏可能性极小，仅需建设单位加强管理即可，因此本项目不设置水环境质量监测计划。 项目环境监测计划建议如下： （1）大气污染源监测 本项目实施后，需定期进行例行监测，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），建议的废气监测计划具体如下： 监测点布设：废气排放口 监测项目：恶臭、非甲烷总烃 监测频次：1次/年 监测单位：委托有资质的第三方环境监测单位。 （2）噪声源监测 本项目实施后，需定期进行例行监测，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），建议的噪声监测计划具体如下： 监测点位：项目距厂界东西南北1米的位置各设置一个监测点 监测项目：等效连续A声级 监测频次：1次/季度 厂界测量方法：选在无雨、风速小于5.5m/s的天气进行测量，高度为1.2～1.5m。 监测单位：委托有资质的第三方环境监测单位。 （3）地下水监测 针对本项目工程特征，在其运行期应建立地下水污染监控体系并按有关规范进行地下水监测，具体计划见表7-32。 表7-32 地下水污染监控布点 阶段 监测功能 监测点位 监测点坐标 N（北纬） E（东经） 新建监测井要求 基本因子 特征因子 监测 项目 监测 频率 监测 项目 监测 频率 运营期 JC1 背景值监测井（依托WX2） 厂区内北侧350m处已有居民井 29°16′16.86″ 103°51′47.02″ 监测井要求采用孔径不小于130mm；终孔深度15m；采用PVC管护壁填砾成井；0～8m为实管，无需设置滤孔，8m至孔底布置滤孔，滤孔孔径1cm，间隔为10cm，管壁上布置6列。 水位、pH、Cl-、SO42-、HCO3-、Na+、K+、Ca2+、Mg2+ 每季度1次 耗氧量CODmn、氨氮、石油类等 每年1次 JC2 污染监测井 （依托WX1） 厂区内南部自有取水井 29°15′58.33″ 103°51′46.38″ 六、项目环保措施及投资估算 项目总投资1689万元人民币，环保投资73.1万元，占工程总投资的4.33%。其环保措施及投资额基本合理。项目环保投资及其建设内容见表7-33。 表7-33 项目环保设施（措施）及投资估算一览表 类别 项目 治理措施 费用 （万元） 备注 营运期 废水 冷却水 循环使用，不外排；冷却塔一般防渗（计入工程投资）。 / 新增 废气 非甲烷总烃 二级活性炭吸附处理装置 8 密闭厂房 1 食堂油烟 油烟净化器 0.5 噪声 设备噪声 生产车间全封闭；生产设备采取减震、厂房隔声；动力设备采取减震、隔声、消声等降噪措施 1.5 固废 一般固废 委托环卫部门清运、处置 0.1 危险废物 危废暂存间扩容、增设分类收集标识，做好防渗处理 6.0 委托资质单位处理 1 改造（新建）1口监测井 2 水位、水质动态监测预留费（按20a计） 50 风险管理 加强风险管理，制定环境风险应急预案 3 合计 73.1 占总投资的比例 4.33% 七、项目“三同时”验收 本项目“三同时”验收见下表。 表7-34 环境保护三同时验收一览表 类别 项目 内容 执行标准 验收内容 废水治理 废塑料条冷却水、拉丝冷却水 循环使用 / 仅补水 喷淋废水、清洗废水 依托自建污水处理站处理后循环回用，不外排 / 处理后回用，不外排 废气治理 非甲烷总烃 处理设施：“集气罩+UV光解+低温等离子+二级活性炭吸附+15m排气筒” 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 达标排放 无组织 达标排放 粉尘 集气罩+布袋除尘器 达标排放 噪声治理 设备噪声 生产车间全封闭；生产设备采取减震、厂房隔声；动力设备采取减震、隔声、消声等降噪措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准 厂界等效声级 固体废弃物处置 一般固废 委托环卫部门清运、处置。 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599－2001及 2013 年修改单内容 全部无害化、资源化处理， 危险废物 分类收集桶+危废暂存间，增设分类收集标识，危废暂存间做防渗处理 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597－2001 委托资质单位处理

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果           （表八）

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 扬尘 | 定期清扫、洒水，减少道路二次扬尘；运输车辆采用加盖蓬布和湿法相结合的方式等，参照执行“六不准”、“六必须”规定等。 | 达标排放 |
|  |  |  | 尾气 | 保持施工场区通风，加强管理，避免设备及车辆拥堵 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 造粒工序 | 造粒挤出废气 | 每条造粒生产线的废气产生点均设置集气罩+玻璃门帘式低悬集气装置，废气经水膜+喷淋塔+UV光解+低温等离子+二级活性炭处理系统处理后，经15m排气筒排放。 | 达标排放，对大气环境质量无明显影响 |
|  |  | 烧网工序 | 烧网废气 | 废气通入布袋除尘器，经布袋除尘器处理后通过造粒废气“UV光解+低温等离子+二级活性炭”处理系统处理后，经造粒废气15m排气筒排放。 |  |
|  |  | 造粒拉丝工序 | 粉尘 | 废气通入已有布袋除尘器，经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放。 |  |
|  |  |  | 有机废气 | 造粒机、拉丝机的废气产生点均设置集气罩+玻璃门帘式低悬集气装置，废气经水膜+喷淋塔+UV光解+低温等离子+二级活性炭处理系统处理后，经15m排气筒排放。 |  |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工区 | 生活污水 | 依托现有化粪池收集处理后排入园区污水管网。 | 不会对地表水体造成污染 |
|  |  |  | 施工废水 | 经沉淀池处理后用于场地洒水或回用，不外排 |  |
|  | 营运期 | 生活废水 | COD、BOD等 | 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入园区污水管网，经园区污水处理站二级生化处理后作为洗煤厂补水，不外排。 |  |
|  |  | 冷却水 | / | 冷却水循环使用，不外排。 |  |
|  |  | 生产废水 | SS等 | 生产废水（包括清洗废水、地面清洁废水、道路地坪冲洗废水）经自建3000m3/d污水处理站“混凝沉淀+厌氧+二级好氧”处理后回用于生产，不外排。 |  |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 外售废品回收站 | 有效地进行处理，不会形成二次污染 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一清运 |  |
|  | 营运期 | 生活区 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一清运 | 有效地进行处理，不会形成二次污染 |
|  |  | 废滤网滤渣、清洗槽沉渣 | 返回造粒生产线 |  |
|  |  | 轻质石油烃类浮油、废机油桶、废活性炭 | 暂存于危废间，定期交资质单位处置。 |  |
|  |  | 次品丝 | 返回造粒生产线 |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 工地、施工机械 | 文明施工，装卸、搬运设备材料等严禁抛掷；合理安排施工时间，尽量将电钻、切割机等强噪声作业安排在白天进行，杜绝夜间（22：00~6：00）等。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011） |
|  | 营运期 | 设备运行等噪声 | 设备选用低噪声设备、安装在生产车间内；加强生产车间的封闭性，安装设备时采用基础减震、安装减振垫等；合理布局，加强设备管理维护。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准限值要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在地为工业园区，区域内人类活动频繁，不存在原生植被。同时，项目营运期产生的各项污染物采取本报告中提出的污染防治措施后，可实现达标排放或无害化处置，不会对区域环境造成二次污染，对区域生态环境基本无影响。 |

# 结论与建议                                       （表九）

一、评价结论 1、项目概况 由于市场及企业自身的发展需求，乐山图南再生资源回收利用有限公司拟投资1689万元对剩余3条废旧塑料加工生产线进行技改，外购1台造粒机，3台拉丝机，原料仍为废旧塑料，产品由塑料颗粒变为塑料丝，加工规模由1.5万吨调整为0.65万吨。本项目技改完成后，原批复塑料颗粒3万吨/年的生产规模削减为2.15万吨/年，由1.5万吨/年的塑料颗粒、0.65万吨/年的塑料丝组成。 2、产业政策相符性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“C4220 非金属废料和碎屑加工处理”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属“鼓励类”。同时，本项目采用的生产设备不属于淘汰类、限制类设备。 本项目已于2020年7月31日在犍为县经济和信息化局完成了备案，备案号：川投资备【2020-511123-42-03-482645】JXQB-0116号。 综上所述，本项目符合国家现行产业政策。 3、“三线一单”符合性分析 本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线中相关规定相符合，不属于环境准入负面清单上的项目，可以按照既定规模实施。 4、项目选址可行性及规划符合性分析 项目与《四川省“十三五”环境保护规划》（川府发[2017]14号）、大气污染防治等相关规划、水污染防治等相关规划、土壤污染防治等相关规划、生态保护相关规划相关要求相符。项目与《犍为新型工业基地总体规划（2019-2030）环境影响报告书》相关要求相符。 项目拟建于乐山市犍为县舞雲镇石马坝工业园区内，用地性质为工业用地，项目符合园区规划（为园区允许发展产业）；项目周边主要为工业园区范围内工业用地，厂区周边主要为园区已建工业企业，所在区域周围评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等特殊环境敏感区。因此，本项目与周边环境相容，项目选址合理。 另外，评价范围内虽然存在一定的环境敏感因素，但项目无生产废水外排，废气采用治理措施保证达标排放，噪声厂界达标，各类固废去向合理，无二次污染，对周边环境影响不大。 5、环境现状 大气环境：根据《乐山市2019年环境质量公报》及补充监测的实测数据可知：项目所在区域大气环境中除PM2.5外，其他常规因子能达到《环境空气质量标准》（GB3098-2012）二类标准。项目监测各点位各污染因子均满足《环境空气质量标准》（GB3098-2012）、《大气污染物综合排放标准详解》以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准要求。因此，项目所在地属于环境空气质量不达标区。 地表水：项目所在区域地表水—岷江石马关断面（入境断面）、新民断面（出境断面）水质为Ⅲ类，表明岷江（犍为段）水环境质量良好。根据《犍为新型工业基地总体规划（2019-2030）环境影响报告书》对区域地表水环境的实测结果可知，除粪大肠杆菌群外，其余监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域要求，造成粪大肠杆菌群超标的主要原因是因为区域污水管网不够健全，污水处理设施建设滞后，生活污水未经处理直排水体。 地下水环境：根据地下水监测结果，各采样点各监测因子均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准要求，表明区域地下水水质较好。 土壤环境现状：项目位于乐山市犍为县舞雲镇石马坝工业园区内，土壤环境质量执行第二类建设用地污染风险管控标准。项目所在区域土壤第二类建设用地风险筛选值环境质量满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。由此，判定评价区域土壤本底环境状况达标，满足环境功能要求。 声环境：项目厂界昼间噪声全部小于65dB(A)；夜间全部小于55dB(A)。因此，项目所在区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 6、环境影响分析结论 （1）施工期影响评价结论 生活污水经已有预处理池处理后排入园区污水管网；选用符合国家标准的低噪声设备，做到轻拿轻放，禁止大声喧哗后，可有效控制噪声排放；废包装材料经收集后直接外售至废品回收站；生活垃圾经袋装收集后统一交由环卫部门清运处理。采取上述治理措施后，施工期各类污染物均可得到治理，不会对环境造成影响。项目施工期间对环境的影响是暂时的，随施工结束，影响消除，因此，本项目施工期对周围环境影响较小。 （2）营运期影响评价结论 ①废气 本项目废气主要为造粒拉丝工序产生的粉尘和非甲烷总烃。 本项目非甲烷总烃经“集气罩+UV光解+低温等离子+二级活性炭吸附+15m排气筒”处理后外排；其中未被收集的非甲烷总烃经车间排出后自然扩散，处理后的非甲烷总烃排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关标准要求。本项目粉尘经“集气罩+布袋除尘器”处理后外排，其中未被收集的粉尘经车间排出后自然扩散，处理后的粉尘排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关标准要求。 项目废气均得到合理有效处置，项目建设对大气环境影响小。 ②废水 项目采取雨污分流措施。根据工程分析可知，本项目生产废水依托自建污水处理站处理后回用，不外排；冷却水循环使用，不外排；不新增生活污水。 现有项目废水主要包括生产废水和生活污水。生产废水主要为塑料颗粒生产线塑料条冷却水及废塑料清洗水。塑料条冷却水循环使用不外排；废塑料清洗废水经处理达标后回用于破碎及清洗工序，不外排。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入园区污水管网。 综上，项目建设对地表水环境质量影响小。 ③噪声 经预测，项目采取加强管理，厂房隔声，减震消声等措施后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，项目厂界噪声达标，不会造成扰民，对声环境质量影响较小。 ④固体废物 营运期固体废弃物包括废塑料清洗产生的固废、废包装材料、次品丝、除尘灰、浮油、废UV灯管、废活性炭。废塑料清洗产生的固废交环卫部门处理；废包装材料外售处理；次品丝返回造粒；除尘灰收集后交环卫部门统一清运；浮油分类暂存于危废暂存间，交资质单位处理；废UV灯管厂家回收带走；废活性炭分类暂存于危废暂存间，定期交资质单位处置。 综上，项目固废均得到合理处置，避免了二次污染，不会对外界环境产生影响。 ⑤地下水环境影响 项目在严格落实本环评提出的污染防治措施的基础上，加强污染物源头控制，做好事故风险防范工作，做好生产车间、管道沟、墙裙、原材料堆放区的防渗措施，做好厂区环境管理工作，杜绝生产过程中的跑冒滴漏，则对区域地下水环境影响不大。 ⑥土壤环境影响 项目选址位于乐山市犍为县舞雲镇石马坝工业园区内，区域现状为工业园区生态环境。项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。 ⑦生态环境影响 本项目在已建生产车间内建设生产线，无新增用地，不新建厂房。区域均为工业企业，植被覆盖率低。受人为活动影响多年，无珍稀动植物分布，因此项目的运营不会造成动植物影响。项目通过厂区绿化以及严格按照要求进行分区防渗和采取对应污染治理措施后，有利于区域生态保护。 7、达标排放分析结论 为了做好环境保护工作，本工程投资73.1万元环保治理经费，对“三废”污染源进行有效治理，实现了“三废”的达标排放。 8、总量控制 本项目生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网，经园区污水处理站二级生化处理后用于洗煤厂补水，不外排。因此本项目不设置水污染物总量控制指标。 本项目大气污染物主要是非甲烷总烃，设“集气罩+UV光解+低温等离子+二级活性炭吸附+15m排气筒”处理达标后排放，本项目非甲烷总烃排放量为0.778t/a，现有项目非甲烷总烃排放量为1.003t/a，因此建议设置大气污染物总量控制指标非甲烷总烃：1.781t/a。 该指标最终由乐山市犍为生态环境局核定。 9、环境风险评价结论 本项目营运期可能产生一定的风险影响，采取本环评提出的环境风险防范措施后对环境影响不大。因此，本项目风险水平是可以接受的。环评要求建设单位严格按照环境风险评价要求加强风险防范措施，并在生产中进一步落实和完善应急预案。 10、评价结论 本项目拟建于乐山市犍为县舞雲镇石马坝工业园区内，符合国家现行产业政策，用地为工业用地，与园区规划无冲突。项目生产工艺及设备满足行业规范，符合清洁生产要求，项目总图布置合理。项目所在地环境质量总体较好，全厂污染物经采取有效的治理措施后可达标排放，污染防治措施可行。通过采取切实有效的风险防范措施，落实风险应急预案的基础上，对环境风险水平可接受，通过环评公众参与调查，得到了周围广大群众的支持。只要严格落实环境影响报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，同时业主应认真加强管理、落实环保措施，满足国家和地方环境保护法规和污染物排放标准的要求。在贯彻落实本环境影响报告书各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度而言，本项目在乐山市犍为县舞雲镇石马坝工业园区内建设是基本可行的。 二、建议 （1）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量减少和避免事故排放情况发生。 （2）认真贯彻执行国家和四川省、乐山市及犍为县的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护机构的人员，落实环境管理规章制度，认真执行环境监测计划。 （3）公司应当搞好日常环境监督管理，使环保治理设施长期正常运行，防止各类污染物非正常排放，确保各项污染物达标排放。规范各排污口管理、按环保部门要求设置相应标准等。 （4）注意风险防范措施，随时制定相应的应急预案，并进行风险防范演练。 （5）建议将本次监测的厂区内监测井保留作为地下水监测井。

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2-1 项目近距离外环境关系图 附图2-2 项目远距离外环境关系图 附图3 项目平面布置及分区防渗图 附图4 本项目与犍为县备用生活饮用水相对位置图 附图5 本项目与岷江沿岸1km控制区相对位置图 附图6 监测布点图 附图7 犍为新型工业基地规划布局图 附件： 附件1 项目委托书 附件2 备案证明 附件3 营业执照及法人身份证复印件 附件4 整改通知书 附件5 入园证明 附件6 生活污水处理说明 附件7 公司名称变更说明 附件8 不动产权证 附件9 投资协议书 附件10 监测报告 附件11 现有项目监测报告 附件12 现有项目原环评批复 附件13 现有项目补充报告批复 附件14 一期工程验收意见 附件15 现有工程排污许可证 附件16 关于犍为新型工业基地规划范围生态红线核实情况的函 附件17 犍为新型工业基地审查意见 附件18 环评单位营业执照及法人身份证复印件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。