犍环审发〔2022〕04号

乐山市犍为生态环境局

关于《犍为县新和塘商贸有限公司新建30万吨/年原煤洗选项目环境影响报告表》的

审批意见

犍为县新和塘商贸有限公司：

你单位报送的《犍为县新和塘商贸有限公司新建30万吨/年原煤洗选项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，审批意见如下：

一、《报告表》表明：项目位于犍为县舞雩镇沙嘴村，租用原东风煤矿闲置厂房新建洗煤厂，占地面积约10000㎡。其中：原煤堆场1000㎡，精煤堆场1500㎡，中煤矸石堆场1000㎡，主体工程设一条洗煤生产线，采用破碎、筛分、跳汰、浮选等工艺生产洗精煤，年洗选原煤30万吨。配套污水收集与处理设施，建筑面积约500㎡；机修、化验室、办公房等建筑面积约500㎡。项目总投资1500万元，其中环保投资134万元，占总投资的8.93%。

项目符合国家产业政策和犍为县城市总体规划，符合四川省乐山市犍为县煤炭矿区总体规划的要求，取得犍为县发展和改革局《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2020-511123-25-03-527032】FGQB-0205号），项目取得舞雩镇人民政府、犍为县应急管理局、犍为县经济和信息化局、犍为县自然资源局等部门的意见。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水源保护区等敏感区域，不涉及生态保护红线，符合乐山市“三线一单”生态环境分区管控要求。

在该项目严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行的前提下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意《报告表》结论。你公司必须全面落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施和本审批意见要求。

二、项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）认真落实《报告表》提出的污染防治和生态保护措施，确保各项污染物达标排放。结合周边住户分布和环境特点，通过优化设计、施工方案和有效的工程措施，减轻项建设对周边人居生活和生态环境的影响。

（二）严格落实报告表提出的大气污染物防治措施。本项目洗煤车间、原料及成品堆场应全封闭，并配套设置喷雾降尘设施；破碎、筛分粉尘采用集气罩收集并经布袋除尘器处理达标后排放；进出车辆进行清洗，严禁超载、超速，优化运输路线和运输时间，厂区设置雾炮机和轮胎冲洗装置，严格按照《乐山市重污染天气预防和应急预案》的相关要求，加强污染治理设施，减少大气污染物的排放。

（三）严格落实报告表提出的水污染防治措施。厂区地面全部硬化，修建雨污分流系统；设初期雨水收集池1座，平时应保持池中无水，初期雨水经收集后返回生产线洗煤使用，不外排；洗煤废水经污水处理设施处理后全部闭路循环，不外排，并配套压滤机；实验室废水中和后用作洗煤，不外排；渗滤液通过集水池收集后用泵抽至浓缩池处理后回用，不外排；生活污水经二级生化处理设施处理后返回洗煤生产线循环使用，不外排；项目禁止设置废水排放口，修建事故应急池，确保事故状态下废水能够得到有效收集和处理。

（四）严格落实报告表提成的固体废物防治措施。煤矸石统一收集后外卖；废机油等危险废物集中于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门清运。

（五）重点做好地下水污染防治工作，项目实行分区防渗。危废暂存间为重点防渗区，化粪池、洗车废水池、沉淀池、隔油池为一般防渗区，其他区域为简单防渗区。

（六）严格落实报告表提出的噪声污染防治措施。不得开展夜间生产，选用低噪声设备，安装消声减振装置，做好厂房隔声，确保噪声不扰民。

（七）加强环境风险防范措施，建立有效、可行的环境风险应急预案，并按程序报我局备案，按要求开展应急演练。

三、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

四、项目在投入运营前，必须按照国家排污许可证有关管理要求，办理排污许可登记表。

五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按规定标准、程序、时限，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

六、该《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批《报告表》，否则不得实施建设。自《报告表》批准之日起，如工程超过5年未开工建设，《报告表》应当报我局重新审核。

七、乐山市犍为生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批准后的报告表送乐山市犍为生态环境保护综合行政执法大队，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

乐山市犍为生态环境局

2022年3月21日

抄送：乐山市犍为生态环境保护综合行政执法大队